PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAŁĄCZNIK ‘A’

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PIASECZNIE II

Lokalizacja inwestycji:

Działka 7/17, 7/12, 8/7 obręb 27 Piaseczno – Miasto

Inwestor:

GMINA PIASECZNO

PIASECZNO

ul. Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

ZAMÓWIENIE  PODZIELONO NA PIĘĆ  ZADAŃ:

## Zadanie 1. Adaptacja trybun

## Zadanie 2. Mała architektura

Zadanie 3. Gospodarka drzewostanem wraz z pielęgnacją

Zadanie 4. Nowe nasadzenia wraz z pielęgnacją

Zadanie 5. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnia bezpieczną

Oferty można składać częściowo: jeden wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na zadania 3,4 oraz jeden wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na zadania 1,2,5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru realizacji poszczególnych zadań w zależności od środków budżetowych przeznaczonych na zadania.

ZADANIA NALEŻY REALIZOWAĆ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU ORAZ ROBOTAMI WYSZCZEGÓLNIONYMI W PRZEDMIARZE.

Zadanie 1.

- Adaptacja trybun wg dokumentacji projektowej.

Konstrukcja.

Na betonowej ławie fundamentowej do stalowych kotew zostaną mocowane drewniane legary sosnowe głęboko impregnowane o przekroju prostokątnym 10x20 cm oraz słupki drewniane o przekroju kwadratowym 10x10 cm za pomocą śrub zamkowych. Na jednym stopniu drewnianym rozmieszczone są dwa legary mocowany jeden bezpośrednio w kotwie oraz drugi mocowany na słupku drewnianym. Do legarów usytuowanych w osi N-S mocowane są kontr-legary o przekroju 5x9 cm stanowiące mocowanie dla desek wykończeniowych. Legary 5x9 cm rozmieszczone są w osiach co 34 cm. Legary i kontr-legary mocowane są do siebie za pomocą stalowych ocynkowanych kątowników i wkrętów ze stali nierdzewnej o długości ok. 4 cm.

Wykończenie drewniane.

Konstrukcję drewnianą legarów pokrywają ryflowane deski tarasowe z modrzewia europejskiego impregnowane ciśnieniowo o wymiarach 3x14x250 cm. Deski mocowane są do kontr-legarów wkrętami ze stali nierdzewnej o długości min. 6 cm. Każda deska łączona jest z legarem przy pomocy trzech wkrętów w jednej linii oddalonych od krawędzi deski o min. 2,5 cm. Należy zachować odstęp między deskami ok. 5 mm.

Projekt wykonawczy w załączniku do przetargu.

Zadanie 2. Mała architektura

- Opis projektowanych elementów wyposażenia terenu

Ławki

Projektuje się ustawienie 88 sztuk wolnostojących ławek z oparciem i 47 sztuk ławek prostych bez oparcia. Miejsca ustawienia elementów małej architektury wyznaczono na projekcie zagospodarowania terenu. Pod ławkami utworzono wnęki z nawierzchni wg rysunku detal- wnęki pod ławki.

Ławki z oparciem – 88 sztuk

szkic B-8

ŁAWKA (ZMIANA W STOSUNKU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ i STWIOR) ALUMINIOWO-DREWNIANA.

- długość ławki 180 cm

- wysokość całkowita 74

- wysokość siedziska 42 cm

- głębokość 45 cm

- waga od 66 kg

- konstrukcja aluminiowa wzór retro taki jak na powyższym szkicu

- drewno liściaste klasa I-II, impregnowane ciśnieniowo, dwukrotnie lakierowane

- ilość listew drewnianych 15 sztuk jak na szkicu o grubości 46 mm, listwy profilowane o grubości 46 mm

- wilgotność o wilgotności mniejszej niż 12%

- zabezpieczenia na warunki atmosferyczne

- kolor elementów metalowych RAL 7016, kolor elementów drewnianych złocisty (w kolorze modrzewia pasujący do obudowy drewnianej przy adaptacji trybun i pergoli)

- ławka pośrodku wzmocniona płaskownikiem

- konstrukcja pod ławką wzmocniona prętem kowalskim.

Ławki bez oparcia - 47 sztuk

szkic

ŁAWKA ZMIANA W STOSUNKU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ i STWIOR) ALUMINIOWO-DREWNIANA.

- długość ławki 180 cm

- wysokość całkowita 42

- wysokość siedziska 42 cm

- głębokość 52 cm

- waga od 52 kg

- konstrukcja aluminiowa wzór retro taki jak w ławce z oparciem

- drewno liściaste klasa I-II, impregnowane ciśnieniowo, dwukrotnie lakierowane kolor złocisty (modrzew pasujący do obudowy drewnianej przy adaptacji trybun)

- ilość listew drewnianych 4 sztuk jak na szkicu o grubości 46 mm,

- zabezpieczenia na warunki atmosferyczne

- kolor elementów metalowych RAL 7016, kolor elementów drewnianych złocisty (w kolorze modrzewia pasujący do obudowy drewnianej przy adaptacji trybun i pergoli).

Kosze - (ZMIANA W STOSUNKU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ i STWIOR).

Projektuje się kosz w ilości 72 sztuki w sąsiedztwie ławek, placów i bardziej uczęszczanych miejsc.

ST-20

KOSZ STALOWY

- pojemność 40 litrów

- wysokość całkowita 88 cm

- waga 54kg

- konstrukcja stalowa , lub stal nierdzewna

- daszek stal o grubości 3 mm

- wkład wyjmowany

- zabezpieczenia na warunki atmosferyczne do uzgodnień

- elementy ozdobne żeliwne

- kolor RAL 7016

- w pojemnikach dno z blachy 3 mm

- obudowa kosza z płaskowników 40 mm x 5 mm, spawane zgodnie ze sztuką

- zwieńczenie słupa żeliwne

Stojaki na rowery

6 sztuk

STOJAK ROWEROWY STAL Z UCHWYTAMI DO ZAPIĘCIA

- długość 240 cm

- wysokość całkowita 90 cm

- szerokość 45 cm

- waga 78 kg

- konstrukcja stalowa, lub stal nierdzewna

- zabezpieczenia na warunki atmosferyczne do uzgodnień

- stojak 5 stanowiskowy

- kolor RAL 7016

Tablica z regulaminem

4 sztuki

Konstrukcja nośna z kantówki drewnianej 100x100cm o wysokości 2250mm zbrojona w trzech symetrycznych odstępach profilami zamkniętymi 100x100x4mm połączonych wpuszczonym profilem zamkniętym 30 x 20 x 3mm. Konstrukcja tablicy wykonana z ceownika stalowego 100 x 50 x 5mm. Wypełnienie tablicy płytą wodoodporną o grubości 15mm. Powierzchnia ekspozycji 1200 x 1000mm.

Elementy stalowe ocynkowane malowane farba dwuskładnikową na ocynk. Elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo oraz dwukrotnie kryte lakierem zewnętrznym (olejowo-alkidowym). Kolor RAL 7016.

Montaż przez unifikowany zbrojony prefabrykat betonowy na głębokości 80cm.

- Pergola wg dokumentacji projektowej - 1 szt.

Pergola o konstrukcji stalowej z wypełnieniem drewnianymi listwami. Kolor konstrukcji   RAL 7016, kolor elementów drewnianych złocisty (w kolorze modrzewia pasujący do obudowy drewnianej przy adaptacji trybun oraz elementów małej architektury).

Konstrukcja:

12 słupów stalowych o kształcie odwróconej litery L i wymiarach; wysokość całkowita 2,85 m, szerokość 1,3 m.

Słup stalowy i wspornik 150 x 200 x 8 mm cynkowany ogniowo, malowany proszkowo. Całość kryta lakierem bezbarwnym. W słupie na wysokości 2 m otwory do mocowania opraw oświetleniowych przed wywierceniem otworów na oprawy.

Mocowanie do fundamentu śrubami do stopy fundamentowej o wymiarach 600 x 300 x1400 mm.

Wypełnienie;

Deska 100 x 40 mm. Drewno liściaste o gr. 43 mm impregnowane dwukrotnie, lakierowane dwukrotnie w kolorze redwood.

11 przęseł, każde po 30 szt. desek. Maksymalna długość desek 1,8 m.

Montaż i docinanie desek na miejscu po zamontowaniu konstrukcji.

Sposób montażu desek przedstawić do akceptacji zamawiającego.

Projekt wykonawczy w załączniku do przetargu.

Zadanie 3. Gospodarka drzewostanem, ścinanie, karczowanie, przesadzanie i pielęgnacja drzew i krzewów w pierwszym roku po przesadzeniu, wiązania.

Teren objęty opracowaniem położony jest w Piasecznie częściowo w granicach zbytkowego parku Chyliczkowskiego zwanego Parkiem Miejskim a terenami rekreacyjnymi dawnego stadionu miejskiego, w  kwartale ulic Zgoda i ul. Chyliczkowskiej, terenu Technikum, oraz ul. Żeromskiego za stawem należącym do parku. Stanowi powierzchnie około 4 ha terenów zieleni.

Inwentaryzacji dokonano w listopadzie 2015 roku, baza do opracowania była dokumentacja wykonana przez firmę GORDO Weronika Gładka w 2009 i 2010 roku, po oględzinach w terenie dokonano ponownie inwentaryzacji drzewostanu. Ze względu na czas, jaki upłynął od poprzednich pomiarów i ocen zdrowotności poprzednia dokumentacja była mało przydatna.

Zinwentaryzowani 531 drzew i krzewów gdzie określono: numer inwentaryzacyjny, gatunek i nazwę polska i łacińską, obwód mierzony na wysokości 130 cm w cm., promień korony w m., wysokość w m., stan: zdrowotny, do pielęgnacji, do usunięcia, wartość przestrzenną gdzie określono: soliter, pojedyncze, grupa, aleja, szpaler, w uwagach oznaczono: stan zdrowotny, cechy szczególne oraz w ostatniej kolumnie zalecenia do pielęgnacji i leczenia.

- Gospodarka zielenią ze wskazaniami do leczenia

  - Charakterystyka gospodarki zielenią.

W gospodarce zielenią kierowano się przesłankami powyżej wymienionymi w charakterystyce istniejącej zielni a głownie: zachowaniem starej tkanki parku, pielęgnacją starych drzew, zabezpieczeniem ich stanu tak, aby nie zagrażały bezpieczeństwu użytkowników. W wymienionych zaleceniach znajdują się: zabiegi sanitarne – usuwanie porażonych fragmentów drzewa, usuwanie owocników grzybów, zabezpieczanie ubytków, wiązania w koronach, korekta statyki koron, obniżanie/redukcja koron.

W młodszym drzewostanie i zdrowym starodrzewiu przewiduje się zabiegi pielęgnacyjne takie jak zdejmowanie posuszu, ciecia pielęgnacyjne, usuwanie odrostów.

Pozostałe drzewa i krzewy objęte są podstawowymi zabiegami kosmetycznymi, są to ciecia odmładzające, ciecia korekcyjne. Do zabiegów pielęgnacyjnych zakwalifikowano 119 drzew.

Eliminując drzewa do usunięcia kierowano się bezpieczeństwem użytkowników parku, w przypadku starych decyzje o usunięciu poprzedzała wnikliwa analiza zdrowotna, usuwane drzewa to jedynie takie, które nie rokują na przeżycie nie da się ich zabezpieczyć i mogą stanowić zagrożenie.

Decyzje, co do wycinki młodszych drzew i krzewów kierowana względem sąsiedztwa cennego drzewostanu lub względami kompozycyjnymi zabytkowego układu parku. Do usunięcia wytypowano 119 drzew.

Przesadzeniami są objęte młode, chaotyczne nasadzenia cennych gatunków, które mogłyby zaburzać w przyszłości kompozycje zabytkowego parku. Do przesadzenia wyznaczono 31 drzew.

W załączeniu skan dokumentacji z poniższymi zestawieniami tabelarycznymi oraz decyzja MKWZ do uwzględnienia.

  - Zestawienie tabelaryczne drzew i krzewów do usunięcia

  - Zestawienie tabelaryczne drzew i krzewów do pielęgnacji

  - Zestawienie tabelaryczne drzew i krzewów do przesadzenia

Projekt wykonawczy w załączniku do przetargu.

Zadanie 4. Nowe nasadzenia, mulczowanie kora, trawniki, pielęgnacja w rocznym okresie gwarancyjnym.

Ideą przyświecającą doborowi materiału roślinnego było zachowanie harmonii kolorystycznej w parku. Stąd ogranicza się stosowanie gatunków o kolorowych liściach – żółtych i czerwonych.

W doborze gatunkowym krzewów przeważają krzewy kwitnące i owocujące - jaśminowce, kaliny, pigwowce, lilaki, żylistki, forsycje, złotlin, tawuły, róże, a w miejscach zacienionych – zimozielone rośliny okrywowe. Wokół Poniatówki i budynku dawnej szkoły zastosowano nasadzenia róż okrywowych.

Niezbędne jest wprowadzenie nasadzeń izolacyjnych. Szczególne wzdłuż zachodniej granicy parku oraz w części północnej od terenu Starostwa Powiatowego. Wprowadza się tu grupy wysokich krzewów i drzew liściastych, a na osi projektowanego kwietnika z pergolą grupy drzew iglastych.

W rejonie stawu pomiędzy starą aleja lip a polanami parkowymi projektuje się nawiązujący do dawnego zagospodarowanie tej cześć parku - sad z drzewkami kwitnącymi, nie będą to odmiany uprawne, ale niskie kwitnące ozdobne drzewka jednego gatunku sadzone regularnie.

Pod okapem starych drzew tam gdzie trawnik ma małe szanse na bujny wzrost projektuje się nasadzenia roślin okrywowych i kwitnących runa parkowego tworzących połacie przechodzące jedne w drugie.

Projekt krzewów będzie obejmował uzupełnienie istniejących nasadzeń względnie nasadzenia dużych grup maskujących niedoskonałości otoczenia.

W doborze gatunków kierujemy się wyborem gatunków roślinności współgrającej z duchem epoki parku.

Wykaz zastosowanego materiału roślinnego

Drzewa liściaste

1. Carpinus betulus 8

1a. Carpinus betulus 292 nasadzenia szpalerowe

1b.Crataegus „Paul’s Scarlet” 3

2. Fagus sylvatica 7

3. Fagus sylvatica “Atropunicea” 2+11 szt. z przesadzenia

4. Malus „Royality” 53

5. Pyrus calleryana 'Chanticleer' 67

6. Quercus rubra 18+6 szt. z przesadzenia

7. Tilia cordata 4

8. Salix x sepulcralis „Chrysocoma” 4

9. Platanus x hispanica 1 szt. z przesadzenia

Drzewa iglaste

10. Picea abies 5

Krzewy liściaste

11. Berberis thunbergii 152

12. Berberis thunbergii „Atropurpurea” 7

13. Deutzia gracilis 3

14. Eleagnus angustifolia 10

15. Forsythia intermedia „”Goldzauber” 11

16. Hydrangea arborescens “Anabelle” 55+14

17. Hydrangea panniculata „Grandiflora” 9

18. Hydrangea panniculata „Kyushu” 4

19. Hydrangea serrata „Intermedia” 12

20. Kerria japonica „Pleniflora” 25

21. Kolkwitzia amabilis 128

22. Lonicera tatarica „Arnold Red” 111

23. Physocarpus opulifolius 471

24. Physocarpus opulifolius “Luteus” 359

25. Ribes alpinum 133

26. Sorbaria sorbifolia 88

27. Spirea x arguta 80

28. Spirea densiflora 403

29. Spirea douglasii var. menziesii 367

30. Spirea japonica „Anthony Waterer” 409

31. Spirea japonica “Froebelii” 419

32. Spirea japonica “Genpei” 310

33. Spirea japonica “Goldflame” 45

34. Spirea japonica „Goldmund” 99

35. Spirea japonica “Macrophylla” 129

36. Stephanandra tanake 27

37. Stephanandra incisa „Crispa” 153

38. Symphoricarpos orbiculatus 71

39. Viburnum opulus „Roseum” 47

40. Viburnum plicatum var.tomentosum 4

41. Weigela „Bristol Ruby” 7

42. Weigela florida „Brigela” 94

43. Weigela florida „Variegata” 104

44. Juniperus x media „Mint Julep” 44

45. Thuja occidentalis „Globosa” 4 kwietnik przy Poniatówce-tył

Rośliny okrywowe i byliny

46. Aegopodium podagraria „Variegatum” -

47. Alchemilla molis 184

48. Aruncus sylvestris 3

49. Astilbe x arendsii „Federsee” 109

50. Astilbe x arendsii “Snowstar” 84

51. Bergenia cordifolia 231

52. Epatorium maculatum 20

53. Geranium macrorhizzum 450

54. Geranium platypetalum 454

55. Geranium sanguineum “Max Frei” 67

56. Hemerocalis hybrida 65

57. Hemerocallis „Stella d’Oro” 130

58. Hosta „Francee” 80

59. Hosta sieboldiana 25

60. Hosta “Sum and Substance” 15

61. Lamium galeobdolon 273

62. Ligularia denta 32

63. Ligularia przewalskii 54

64. Lysimachia punctata 45

65. Lythrum salicaria 30

66. Nepeta x fassenii 32

67. Pahysandra terminalis -

68. Peltiphyllum peltatum 142

69. Pulmonaria saccharata „Mrs. Moon” 95

70. Tradescantia x andersoniana 55

71. Vinca minor „Sebastian” 1053

72. Viola labradorica 144

73. Viola sororia 486

74. Viola sororia „Albiflora” 243

Paprocie

75. Polystichum aculeatum 58

76. Polystichum braunii 116

Róże okrywowe

77. Rosa ‚Floriade 2002′® - ciemno/jasnoróżowe 158

78. Rosa ‚Marathon’® - ciemne, różowoczerwone 115

79. Rosa ‚Rugby’® - biała 160

80. Rosa ‚Flushing Meadow’®- żółta ciemna 618

81. Rosa ‚Cricket’® - czerwona 265

82. Rosa ‚Roland Garros’® - żółta jasna 1285

Krzewy zimozielone

83. Buxus sempervirens 894

84. Leucothe „Zebrid” 39

85. Rhododendron „Blutopia” (fiolet) 13

Pnącza

86. Parthenocissus quinquefolia 15

Kwietnik przy Poniatówce-przód

Wykaz materiału ilość materiału w sztukach

1. Pahysandar terminalis 1515

2. Spirea japonica „Goldmund” 6

3. Yucca flamentosa 1

4. Petunia hybrida (fioletowa) 27 (kwitnienie V-X)

5. Verbena hybrida (różowy) 188 (kwitnienie VI-X)

5a. Viola witrockiana (mix) 188 (kwitnienie III/IV-VII)

Eko-bord 48 mm 102+32 mb.

Tłuczeń 8 mm Biała Marianna warstwa 3 cm-powierzchnia 45,3 m2 tj.1,4 m3.

Podbudowa tłuczeń 8-16 mm warstwa 10 cm- powierzchnia 45,3 m2 tj.4,5 m3.

Kwietnik przy „pałacu”

Wykaz materiału ilość materiału w sztukach

1.Rosa ‚Floriade 2002′® 46

1a. Rosa ‚Cricket’® 91

2. Buxus sempervirens 336+60+77

3. Nepeta fassenii 586

4. Tagetes tenuifolia „Tangerine Gem” (pomarańczowo-żółta) 177

5. Thuja „Smaragd” 5 szt.

Rośliny z przesadzenia

Acer negundo- 2 szt.

Fagus sylvatica „Atropunicea” – 11 szt.

Betula pendula- 1 szt.

Quercus robura- 6 szt.

Quercus petraea- 3 szt.

Ginkgo biloba- 2 szt.

Catalpa bignonioides- 2 szt.

Acer platanoides- 1 szt.

Platanus × hispanica- 1 szt.

Spirea japonica- 26 m2.

Rosa micrantha- 26 m2.

Projekt wykonawczy w załączniku do przetargu.

Zadanie 5. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnia bezpieczną.

URZĄDZENIA ZABAWOWE

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA na dostawę i montaż urządzeń zabawowych w parku miejskim w Piasecznie wg załączonego projektu.

1. Informacje ogólne

Zamawiający wymaga dostawy urządzeń zabawowych o wymiarach i kolorystyce nie gorszej niż na załączonych kartach technicznych i szkicach (załącznik 1). Zabawki muszą być wykonane z drewna akacjowego, elementy dekoracyjne, rzeźbienia i malowanie wykonane ręcznie.

2. Drewno z robinii akacjowej

Do konstrukcji i budowy urządzeń zabawowych należy użyć drewna z robinii akacjowej,  pokrytego dwukrotnie lazurą ochronną, która w całości rozkłada się biologicznie. Pokrycie nieszkodliwe dla dzieci.

Wszystkie części drewna (drewniane kanty, deski itd.) muszą być zaokrąglone. Wykluczone są ostre narożniki i kanty. Powierzchnie muszą być gładkie i w każdym wypadku bezodpryskowe. W przypadku istniejących rys w drewnie, kanty muszą być okrawane. Wymagana wilgotność drewna do obróbki poniżej 20%.

Drewniane połączenia (np. usztywnienia, przedłużenia lub skrzyżowania belek) muszą być kształtne i mocne. Ostre kąty pomiędzy elementami konstrukcyjnymi nie muszą być zamknięte drewnianymi klinami.

Cechy drewna:

-  materiał z naturalnej formy wzrostu drzewa

- powierzchnia z usuniętą korą i usuniętą warstwą miękką drewna, ze wszystkich stron wygładzona, wierzchołek zaokrąglony i zapieczętowany woskiem pszczelim

- wszystkie elementy umocowane w ziemi w obszarze zagrożenia muszą być koloru czarnego

- średnica słupków pomiędzy 14 a 18 cm

- średnica poręczy 8-10 cm

- podesty ok. 60x60x1500mm, powierzchnia heblowana ze wszystkich stron, kanty

zaokrąglone, powierzchnie czołowe oszlifowane

- deski podestu-grube ok. 28 mm, powierzchnia nieheblowana i bez drzazg, kanty

zaokrąglone

- rygiel (ściana boczna) ok. 40x60x1500mm, powierzchnia heblowana ze wszystkich stron,

kanty zaokrąglone, powierzchnie czołowe oszlifowane

- boczne deski grube ok. 25mm, powierzchnia heblowana, kanty naturalnie oszlifowane w

formie wzrostu

- fachowe wykonanie konstrukcyjnych połączeń: połączenia kształtowe i dociskowe przez

śruby zamkowe, ocynkowane M 12

- deski fachowo ześrubowane, ochrona powierzchni środka łączącego co najmniej

ocynkowane ogniowo, na życzenie w stali stopowej

- deklaracja gwarancji na wytrzymałość materiału elementów na roboty ziemne ponad 15 lat

3. Elementy mocujące

Łączenia z elementami konstrukcyjnymi niezbędnymi takie jak: śruby pierścieniowe, bolce, wkręty umocowujące zamek itd.

Wszystkie elementy mocujące muszą być nierdzewne. Połączenia śrubowe dla gwintów metrycznych znajdują się w otworach nieprzelotowych, muszą być zamknięte przy pomocy kapturów nakrywających.

4. Liny

Wszystkie liny muszą być wykonane z sztucznego tworzywa. To samo dotyczy siatek. Grubość liny, jeżeli inaczej nie podano, wynosi 16 lub 18 mm.

Liny do balansowania składają się z 3 równoległych lin ze sztucznego tworzywa na stałe połączonych z dodatkami

stalowymi.

Wszystkie długości lin podane na planach rozumie się jako wymiary zestawcze. Liny

produkowane muszą być zgodnie z wymiarami głównymi. Uwzględniona zostaje długość wbudowania koniecznych elementów mocujących (np. śrub pierścieniowych).

- 16 mm liny, czterokrotnie oprawiana lina „Herkules”, opleciona jedwabiem wielowłóknowym PP (polipropylen)

-    18   mm lina, czterokrotnie oprawiana lina „Herkules”, obłożona i zaklejona jedwabiem

wielowłóknowym PP

-    24   mm lina, sześciokrotnie oprawiana lina „Herkules”, obłożona i zaklejona jedwabiem

wielowłóknowym z rdzeniem włókna położonym wewnątrz.

- wplecione połączenia węzłowe muszą być bez obcych ciał.

# 5. Urządzenia muszą zawierać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176.

# Opis techniczny urządzeń zabawowych w załączniku do przetargu.

# ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE URZĄDZEN W TYPIE I NIE GORSZYCH NIŻ W OPISIE TECHNICZNYM (KARTACH TECHNICZNYCH) I ZAŁĄCZNYCH SZKICACH.

OGRODZENIE PLACU ZABAW – PŁOT SZTACHETOWY DREWNIANY 171 MB. + DWIE FURTKI.

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót  na dostawę i montaż nawierzchni na plac zabaw w parku miejskim w Piasecznie wg załączonego projektu.

- 1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z dostawą i montażem nawierzchni placu zabaw wg dokumentacji projektowej.

Korytowanie 30 cm.

Ustawienie drewnianej palisady 305 mb.

Wykonanie pola piaskowego,  pole piaskowe o powierzchni 270 m2 minimalna grubość warstwy 30 cm =  81 m3

Wykonanie nawierzchni/pola z wióra drzewnego , pole o powierzchni 685 m2 minimalna grubość 30 cm = 205 m3

Wyłożenie koryta pod nawierzchnie piaskową i z wióra geowłókniną , powierzchnia 955 m2 z zakładką do mocowania do palisady drewnianej.

2. MATERIAŁY.

Piasek zgodnie z normą PN-EN 1177

Wiór zgodnie z normą PN-EN 1177

Palisady drewniane:

Palisada toczona z drewna sosnowego o wymiarach : średnica 10 cm wysokość 40 cm.

Impregnowana ciśnieniowo, dzięki czemu jest trwale zabezpieczona przed czynnikami degradacji drewna – ilość 305 mb , ilość sztuk 3050 sztuk.

Palisada drewniana stabilizowana w gruncie w betonie B-10.

Parametry palisady : kołki drewniane impregnowane ciśnieniowo, osadzone w podłożu, kołki średnicy 10 cm długości 40 cm.

Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz posiadać następujące parametry: ( materiał PP, ( wytrzymałość na rozciąganie – 15,6 kN/m, ( wodoprzepuszczalność – 90,27 l/m2/s, ( masa powierzchniowa – 250 g/m2 ( grubość -2,9 mm

Materiały do mocowania geowłókniny do palisady drewnianej: zszywki, szpilki inne bezpieczne dla użytkowników.

3. SPRZĘT

Roboty związane z dostawą i montażem nawierzchni mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport materiałów może być wykonywany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazd powinien spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Przewożone materiały w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i spadaniem.

Pakowanie i magazynowanie materiałów.

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych z osłonami przeciwdeszczowymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

Korytowanie na głębokość 30 cm, urobek ziemi rozplantować na terenie parku, darń wywieźć.

Palisada drewniana stabilizowana w gruncie w betonie B-10.

Ułożenie i mocowanie geowłókniny w taki sposób aby nie wystawała spod nawierzchni i nie było możliwości jej wyciągania oraz aby sposób jej mocowania był bezpieczny i uniemożliwiał wyjęcie szpilek czy innego mocowania przez dzieci.

Ułożenie piasku i wióra w miejsce równomierną warstwą.

# 6. OBMIAR ROBÓT

Powierzchnia pól piaskowych i pola z wióra w m2 i ilość materiałów w m3.

Powierzchnia geowłókniny w m2.

Ilość palisady drewnianej w mb.

7. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT

1.Badanie materiałów.

Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń wystawionych przez producenta.

2. Kontrola robót obejmuje:

- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją techniczną

- ocena właściwej, jakości materiałów na podstawi atestu producenta

3. Badanie, jakości powinno obejmować:

- stan i wygład elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,

- rozmieszenia miejsc mocowań, i osadzenia elementów.

- zgodność z dokumentacją projektową.

8. ODBIÓR ROBÓT

1. Odbiór częściowy robót zanikających i ulegających zakryciu korytowanie i mocowanie palisady oraz wyłożenie i mocowanie geowłókniny.

2. Odbiór ostateczny – obmiar zgodnie z dokumentacją.

- NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE Z  NAWIERZCHNIAMI PLACÓW ZABAW

# PN-EN 1177 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki.

Norma EN 1177 określa wymagania odnośnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których niezbędna jest amortyzacja upadku.

Poniższa tabela przedstawia różne rodzaje materiałów stosowanych na placach zabaw:

| materiał* | opis [mm] | minimalna grubość [mm]** | maksymalna wys. spadania [cm] |
| --- | --- | --- | --- |
| darń / gleba | - | - | do 100 |
| kora | kawałki wielkości 20-80 | 300 | do 300 |
| wióry | wielkości od 5 do 30 | 300 | do 300 |
| piasek*** | ziarno od 0,2 do 2 | 300 | do 300 |
| żwir*** | ziarno od 2 do 8 | 300 | do 300 |
| inne materiały | z prób określenia HIC**** | badano krytyczną wysokość upadku |

- * - materiały odpowiednio przygotowane do stosowania na placach zabaw dla dzieci

- ** - jeżeli używa się materiału rozdrobnionego luzem, należy go układać warstwą grubszą o 200 mm od wymaganej w próbie laboratoryjnej krytycznej wysokości upadku

- *** - bez cząsteczek mułu lub gliny

- **** - HIC - Head Injury Criterion - kryterium urazu głowy powodowane upadkiem.

Projekt wykonawczy i opis techniczny urządzeń zabawowych w załączniku do przetargu.

# ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE OGRODZENIA W TYPIE I NIE GORSZEGO NIŻ W OPISIE TECHNICZNYM (KARTACH TECHNICZNYCH) I ZAŁĄCZNYCH SZKICACH.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPORZĄDZENIA INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ I ZGŁOSZENIA DO POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO  ZAKOŃCZENIA BUDOWY ORAZ DOSTARCZENIE INWESTOROWI ZAŚWIADCZENIA O NIE WNOSZENIU PRZEZ PINB SPRZECIWU NA DOKONANE ZGŁOSZENIE.

Patrycja Zych

14.11.2016