ZIELEŃ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIOR ROBÓT ZIELENI

- SKWER KISIELEWSKIEGO W PIASECZNIE -

- TRAKT PEREŁKI-

Klasyfikacja robót wg. CPV:

Kod CPV 45112710-5  									           Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Kod CPV 77211600-8

Sadzenie drzew

opracowała:

mgr inż. Agnieszka Kostrzyńska

architekt krajobrazu 
Inspektor NTZ nr ew. 395/2013

PIASECZNO ROK 2018

S P I S    Z A W A R T O Ś C I       O P R A C O W A N I A

1. DANE OGÓLNE

1.1.Przedmiot  Opracowania

1.2. Opis projektu zieleni

2. MATERIAŁ ROŚLINNY

2.1. Wymagania Ogólne

2.2. Wymagania Dotyczące Innych Materiałów

2.3. Tabelaryczne Zestawienie Roślin Projektowanych skwer im. Stefana  		       Kisielewskiego

2.4  Tabelaryczne Zestawienie Roślin Projektowanych Trakt Perełki

2.5. Wytyczne Dla Materiału Roślinnego

2.5.1. Drzewa i  Krzewy

4.5.2. Byliny I Trawy Ozdobne, Róże okrywowe

3. PODŁOŻE

4. TRANSPORT

4.1.Transport Ziemi Urodzajnej

4.2. Transport Materiałów Do Wykonania Nasadzeń

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Drzewa i  Krzewy

5.1.1. Wymagania Dotyczące Sadzenia Drzew i Krzewów

5.1.2. Pielęgnacja Po Posadzeniu

5.2. Byliny I Trawy Ozdobne, Róże Okrywowe

5.2.1. Wymagania Dotyczące Sadzenia Bylin I Traw Ozdobnych,

Róż  okrywowych

5.2.2. Pielęgnacja Po Posadzeniu

5..3. Trawniki

5.3.1. Wymagania Dotyczące Wykonania Trawników

5.3.1.1. Mieszanki Trawnikowe Na Trawniki Projektowane

5.3.2. Pielęgnacja Trawników

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. DRZEWA I KRZEWY

6.2. TRAWNIKI

7. BILANS ILOŚCI ROŚLIN PROJEKTOWANYCH I POWIERZCHNI TRAWNIKÓW

8. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT

# 9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI - USTALENIA OGÓLNE

1.DANE OGÓLNE

# 1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z kształtowaniem terenów zielonych związanych z  inwestycją zieleni w Piasecznie dotyczących :

-  skweru im. Stefana Kisielewskiego

-  Traktu Perełki.

SSTW stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji niżej wymienionych robót.

1.2. Opis projektu zieleni

Skwer im. Stefana Kisielewskiego to jedno z najbardziej reprezentacyjnych miejsc miasta. Aby podkreślić rangę tej przestrzeni w projekcie uwzględniono wprowadzenie dużej powierzchni rabat (1300m2). Formując nasadzenia w swobodne linie oraz fale podkreślono zetknięcie się zwartej tkanki miejskiej z tętniącą życiem, dziką roślinnością. W projekcie zastosowano 3 gatunki traw ozdobnych, które posadzone na dużych powierzchniach podkreślają charakter skweru falowaniem na wietrze i puszystą strukturą.

Dzięki wykorzystaniu krzewów i bylin wieloletnich nasadzenia zyskują dynamiczny charakter i ciekawą zmienność sezonową. Zastosowanie części roślin zimozielonych oraz traw zapewnia atrakcyjny wygląd nasadzeń także zimą. Aspekt jesienny rabat jest bardzo interesujący dzięki kwitnącym hortensjom, trawom i przebarwieniu liści irgi. Latem skwer oblewa fala kwiatów. W szerokiej gamie kolorów dominują: róż, fiolet, żółć i biel.

Nasadzenia bylinowe ze względu na największą atrakcyjność ulokowano głównie w pobliżu ławek, tak aby mogły cieszyć użytkowników kolorem kwiatów, zapachem i różnorodnością form.

Zarwówno na Skwerze im. Stefana Kisielewskiego jak i Trakcie Perełki w projekcie zaproponowano wykorzystanie gatunków roślin odpornych na choroby i szkodniki, charakteryzujących się atrakcyjnym wyglądem także w zderzeniu z trudnymi warunkami siedliskowymi miasta. Wybrano odmiany bylin o maksymalnie wydłużonym okresie kwitnienia. Jednocześnie nie wykorzystano obcych gatunków roślin ekspansyjnych mogących stwarzać zagrożenie dla rodzimej szaty roślinnej.

Realizacja projektowanej inwestycji wpłynie dodatnio na środowisko. Wzmocni się ogólna kondycja istniejącego drzewostanu. Podniesie się ranga terenu, a zatem i standard szaty roślinnej. W wyniku projektowanych zmian znacznie zwiększy się masa biologiczna terenu poprzez dodanie projektowanych krzewów i bylin. Stosunkowo duża ilość projektowanych gatunków wpłynie korzystnie na bioróżnorodność terenu. Wody opadowe zostaną skierowane do gruntu poprzez odpływ powierzchniowy z ścieżek spacerowych.

2. MATERIAŁ ROŚLINNY

2.1 Wymagania ogólne

. System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny. Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża  w zależności od gatunku, odmiany i wieku rośliny.

Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Roślina musi rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony. Krzewy nie mogą być produkowane w pojemnikach ażurowych. Ponadto rośliny pojemnikowe powinny odpowiadać wszystkim wyżej wymienionym wymaganiom. W ofertach, na etykietach, listach przewozowych itd. dotyczących roślin pojemnikowych powinna być podana pojemność i rodzaj pojemnika. Rośliny muszą być za każdym razem szkółkowane  w rozstawie umożliwiającej odpowiednie wykształcenie korony. Dla określenia parametrów roślin młodych stosowane są symbole. Przy roślinach młodych w doniczkach podaje się rozmiar doniczki przez podanie średnicy doniczki oraz wysokości i szerokości rośliny. Wiek jest parametrem opisującym roślinę tylko w odniesieniu do roślin młodych. Materiał dorosły to materiał odpowiednio uformowany, który jest przeznaczony do wysadzania na miejsce stałe. Materiał dorosły opisywany jest poprzez podanie długości pędów oraz liczby szkółkowań (przesadzeń w szkółce). Przy roślinach z bryłą podaje się  tę informację opisowo, przy pojemnikach objętość pojemnika.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia

- ślady żerowania szkodników

- oznaki chorobowe

- zwiędnięcia i pomarszczenia kory na korzeniach i częściach naziemnych

- martwica i pęknięcia kory

- uszkodzenia pęka szczytowego przewodnika

- dwupędowe korony drzew formy plennej

- uszkodzenia lub przesuszenie bryły korzeniowej

2.2 Wymagania dotyczące innych materiałów

-  Należy stosować materiały posiadające aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty bądź oświadczenia zgodności z norma, a w szczególności zgodnie z zasadami postępowania i wytycznymi technologicznymi, określonymi w załącznikach do tych dokumentów.

- Należy stosować materiały posiadające aktualne potwierdzenie producenta zgodności dostarczonego materiału z normą zakładową i wyżej wymienionymi dokumentami.

- Należy stosować materiały posiadające aktualną datę ważności, to jest nie przeterminowane, w przypadku gdy jest to istotne z punktu widzenia pełnej ich przydatności do stosowania, określonej w odpowiednich dostarczonych przez producenta kartach technicznych wyrobu, normach budowlanych i innych wymaganych prawem dokumentach.

- Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu) Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu u przechowywania.

2.3.  Tabelaryczne zestawienie roślin projektowanych skwer im. Stefana  		         Kisielewskiego

Tabela nr 1 Zestawienie roślin projektowanych skwer im. Stefana Kisielewskiego

| Nazwa łacińska | Nazwa polska | pojemnik | ilość szt. / m2 | suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Faxus bacata fascigiata Aurea | Cis | C3 | 1/m2 | 3 |
| 2. Pinus mugo | Sosna górska | C3 | 2,5/m2 | 311 |
| 3. Taxus baccata 'Repandens' | Cis pospolity 'Repandens' | C3 | 3/m2 | 333 |
| 4. Berberys thunbergi 'Orange Rocket' | BerberysThunberga 'Orange Rocket' | C3 | 1/m2 | 30 |
| 5. Berberys thunbergi 'Green carpet' | Berberys Thunberga 'Green Carpet' | C3 | 4/m2 | 118 |
| 6. Hydrangea paniculata 'Lime Light' | Hortensja bukietowa 'Limelight' | C7,5 | 2,5/m2 | 165 |
| 7. Cotoneaster dammeri | Irga dammera | C3 | 4/m2 | 1271 |
| 8. Cotoneaster lucidus | Irga błyszcząca | C3 | 2,5/m2 | 86 |
| 9. Lonicera pileata | Suchodrzew chiński | C3 | 4/m2 | 352 |
| 10. Rosa 'Lovely Fairy' | Róża okrywowa 'Lovely Fairy | C2 | 4/m2 | 988 |
| 11. Syringa mayeri 'Palibin' | Lilak karłowy Palibin | C2 | 1/m2 | 6 |
| 12. Vinca minor | Barwinek pospolity | P9 | 9/m2 | 434 |
| 13. Hosta sp. | Funkia ogrodowa | P11 | 8/m2 | 472 |
| 14. Chemerocarlis 'Stella d'Oro' | Liliowiec 'Stella de Oro' | P11 | 8/m2 | 560 |
| 15. Salvia nemorosa | Szałwia omszona |  | 8/m2 | 161 |
| 16. Verbena bonariensis 16 Pennisetum alopecuroides | Werbena patagońska Rozplenica japońska | P11 | 8/m2 | 200 |
|  |  | P11 | 8 m2 | 518 |
| 17. Calamagrostis ×acutiflora 'Overdam' | Trzcinnik ostrokwiatowy Overdam | P11 | 3/m2 | 103 |
| 18. Imperata cylindrica 'Red Baron' | Imperata cylindryczna 'Red Baron' | C2 | 8/m2 | 472 |
| 19. Panicum virgatum 'Havy Metal' | Proso rózgowate 'Heavy Metal' | C2 | 5/m2 | 351 |

2.4 .  Tabelaryczne zestawienie roślin projektowanych Trakt Perełki

Tabela nr 2 Zestawienie roślin projektowanych Trakt Perełki

| Nazwa łacińska | Nazwa polska | pojemnik | ilość szt. / m2 | suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pyrus pyraster | Śliwa pospolita | C15 |  | 13 |
| 2. Cornus alba 'Sibirica' | Dereń biały 'Sibirica' | C5 | 1/m2 | 21 |
| 3. Cotoneaster dammeri | Irga dammera | C2 | 4/m2 | 1144 |
| 4. Cotoneaster lucidus | Irga błyszcząca | C3 | 4/m2 | 338 |
| 5. Taxus baccata 'Repandens' | Pecherznica kalinolistna | C5 | 1/m2 | 94 |
| 6. Spirea japonica | Tawuła japońska | C3 | 5/m2 | 395 |
| 7. Verbena bonariensis Pennisetum alopecuroides | Werbena patagońska Rozplenica japońska | P11 | 8/m2 | 50 |
|  |  | P11 | 8/m2 | 100 |

2.5. Wytyczne Dla Materiału Roślinnego

2.5.1 Drzewa i Krzewy

Drzewa i krzewy– dostarczone rośliny powinny być zgodne z normą PN-R-67023(3) i PN-R-67022(2), właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.

Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany;

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik;  przewodnik powinien być praktycznie prosty;

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte;

- egzemplarze powinny być czyste odmianowo;

- materiał roślinny powinien być prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego, zdrewniały i zahartowany;

- rośliny powinny posiadać zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem a koroną oraz między podkładką a dobrze z nią zrośniętą częścią szlachetną;

- materiał roślinny powinien być bez martwic, zmarszczeń i pęknięć kory oraz ran i śladów po świeżych cięciach;

System korzeniowy:

- nie może być zbyt zbity - sfilcowany, silnie przerośnięty, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, żywe, nie przesuszony;

- powinien być dobrze wykształcony, nie uszkodzony, zdrowy, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny;

- zwarty, o regularnym kształcie zabezpieczony tkaniną rozkładającą się;

- krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mieć min. 4-5szt. pędów, długości min. 30cm, powinny mieć zbliżone wielkość i pokrój;

- stosować krzewy minimum dwukrotnie szkółkowane;

- do nasadzeń stosować krzewy posiadające minimum trzy dobrze rozkrzewione pędy główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami

Pień:

- dla drzew form piennych, część szlachetna powinna być dobrze zrośnięta z podkładką oraz bez odrostów

2.5.2. Byliny i trawy ozdobne

Dostarczone rośliny powinny  być oznaczone etykietą z nazwą łacińską i  odpowiadać normie BN-76/9125-02.

Rośliny powinny być dostarczone w doniczkach min. standardowych 9 cm

Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem.

Wymagania ogólne dla bylin

- roślinny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte

- pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany

- bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna objawów nieuszkodzona

Niedopuszczalne wady:

- zwiędnięcia liści i kwiatów,

- uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni,

- oznaki chorobowe,

- ślady żerowania szkodników.

3. PODŁOŻE

Dostarczane na Plac Budowy nawozy, ziemia urodzajna i inne materiały muszą posiadać dokumenty poświadczające ich parametry, a jeżeli ich nie mają Wykonawca na własny koszt zapewni wykonanie badań lub pomiarów pozwalających ocenić ich właściwości istotne ze względu na przeznaczenie.

4. TRANSPORT

4.1.Transport Ziemi Urodzajnej

Transport ziemi urodzajnej samochodami samowyładowczymi 5 - 10 t.

4.2 Transport Materiałów Do Wykonania Nasadzeń

Transport materiału roślinnego może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów oraz przed wyschnięciem i przemarznięciem. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewać.

# 4.3 Sprzęt

# Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SST oraz wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie gwarantują zachowania warunków umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zakresem robót, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SST a także w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.1. Drzewa i Krzewy

5.1.1 Wymagania Dotyczące Sadzenia Drzew i Krzewów

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:

- krzewy należy zakupywać w szkółkach zlokalizowanych w tej samej strefie klimatycznej.

- W razie braku możliwości zakupu, w szkółkach położonych w sąsiedniej strefie klimatycznej, możliwie najbliżej miejsca sadzenia

- wyznaczyć miejsce sadzenia

- wykopać wykopanie dołów o wymiarach  0,3 m x 0,3 m i zalanie ich wodą w przypadku sadzenia w upał,

- pora sadzenia - jesień lub wiosna, w przypadku drzew lub krzewów liściastych bez bryły korzeniowej;

- cały okres wegetacji oprócz pory upałów w przypadku roślin z bryłą korzeniową;

- miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową;

- dołki pod krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i być zaprawione ziemią urodzajną

- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na tej samej głębokości, jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny;

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć;

- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać;

- drzewa liściaste formy piennej należy zabezpieczyć trzema palikami trwale połączonymi w dolnej i górnej części, drzewo należy przywiązać do palików w sposób zapewniający stabilność;

- misy przy drzewach oraz powierzchnię pod krzewami należy ściółkować kompostem z kory warstwą grubości 5 cm

5.1.2. Pielęgnacja Po Posadzeniu

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu w miarę potrzeb, korzystnie rzadziej, dużymi dawkami wody;

- odchwaszczaniu czterokrotnie w sezonie wegetacyjnym;

- nawożeniu;

- usuwaniu odrostów korzeniowych;

5.2. Byliny i Trawy Ozdobne, Róże Okrywowe

Dostarczone rośliny powinny  być oznaczone etykietą z nazwą łacińską i  odpowiadać normie BN-76/9125-02.

Rośliny powinny być dostarczone w doniczkach min. standardowych 9 cm.  Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem.

Wymagania ogólne dla bylin

- roślinny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte,

- pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

- bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna objawów nieuszkodzona,

Niedopuszczalne wady:

- zwiędnięcia liści i kwiatów

- uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni,

- oznaki chorobowe,

- ślady żerowania szkodników.

5.2.1. Wymagania Dotyczące Sadzenia Bylin I Traw Ozdobnych, Róż okrywowych

Wymagania dotyczące sadzenia bylin i traw ozdobnych, róż okrywowych  są następujące:

- Wszystkie rośliny muszą być zakupione w doniczkach z bryłą korzeniową;

- Byliny i trawy zdobne sadzić do dołów zaprawianych w określonej części ziemią kompostową (nie stosować nawozów liściowych ani obornika) oraz odpowiednio pomniejszoną dawką - ze względu na młode rośliny – nawozu mineralnego, wg. projektu budowlano-wykonawczego;

- Po posadzeniu uformować misy i pokryć 4cm warstwy kory średniej (niestosować odłamków większych niż 4 cm);

- Sadzić na głębokość jak w szkółce (szyjka korzeniowa/podstawa pnia nie może być zasłonięta glebą) jest to bardzo ważne ze względu na uniknięcie zakażeń i chorób grzybowych roślin.

Uwaga: nie stosować nawozów liściowych ziemi liściowej, obornika.

Sadząc byliny i trawy ozdobne zachować odpowiednią odległość od krawężników, ławek, pni drzew. Na granicy rabat i trawnika można zamontować taśmę brzegową plastikową w kolorze brązowym lub czarnym o szerokości 15-20 cm. Taśma może wystawać ponad powierzchnię gleby max .2 cm.

Podlewanie  rabat :

- podlewanie roślin przy użyciu ciągnika z beczkowozem

- nabranie wody do beczkowozu

- usytuowanie węża gumowego zasilanego wodą z beczkowozu na powierzchni gleby w taki sposób, aby nie zmoczyć wierzchniej części roślin.

5.3 Trawniki

Trawniki mają różne przeznaczenie i pełnią różnorodne funkcje. Osiąga się to m. in. dzięki temu, że w przyrodzie występuje duża liczba gatunków traw o odmiennych wymaganiach glebowych, wilgotnościowych, inaczej reagujących na deptanie, strzyżenie i warunki pogodowe.

5.3.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników

Aby założyć trawnik, który odpowiednio będzie spełniał swoje zadanie, należy zastosować mieszankę traw na miejsca silnie deptane, zacienione, odpowiednią do warunków klimatycznych Polski. Mieszanka nie powinna być przeterminowana, a opakowanie nie uszkodzone i suche. Termin zakładania trawników: 15.04 – 15.06 oraz 15.08-15.10. 13

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń;

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 12 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm);

- teren powinien być wyrównany i splantowany;

- przed rozścieleniem ziemi urodzajnej podglebie należy przekopać;

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą;

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim;

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne;

- okres siania - najlepszy okres wiosenny do czerwca, a następnie od sierpnia najpóźniej do końca września;

- przed siewem należy wysypać zawartość opakowania z nasionami i dokładnie wymieszać;

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2 kg na 100 m2;

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem z kolczatką.

5.3.2 Pielęgnacja trawników

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm; następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm;

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października);

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy. Trawniki powinny być koszone co najmniej 6 razy w okresie wegetacyjnym; 14

- w drugim roku trawnik należy nawozić dwukrotnie (wiosna, jesień) gotową mieszanką wieloskładnikową

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. krzewy, byliny i trawy ozdobne

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielęgnacji roślin polega na sprawdzeniu:

- wielkości dołków pod drzewa, krzewy, byliny i trawy ozdobne;

- zaprawienia dołków ziemią urodzajną

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin;

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami;

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego;

- odpowiednich terminów sadzenia;

- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu i ściółkowaniu;

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych;

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin dotyczy:

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową Zamawiającego;

- wykonania misek przy drzewach i krzewach i ściółkowaniu;

- jakości posadzonego materiału.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi; prawidłowego uwałowania terenu;

- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej;

- gęstości zasiewu nasion;

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania;

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy;

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych źdźbeł trawy

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin");

- obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów.

Zalecana mieszanka trawnikowa:

- Mieszanka sportowa o wysokim stopniu trwałości i odporności na suszę:

- Poa pratensis - Wiechlina łąkowa – 45%

- Lolium perenne - Życica trwała - 15%

- Festuca rubra commutata - Kostrzewa czerwona kępowa – 25%

- Festuca ovina L. Vulgaris - Kostrzewa owcza pospolita – ok - 15%

7.  BILANS ILOŚCI ROŚLIN PROJEKTOWANYCH I POWIERZCHNI TRAWNIKÓW

- Ilość roślin projektowanych skwer im Stefana Kisielewskiego / podano w sztukach

| drzewa | 3 |
| --- | --- |
| krzewy | 2672 |
| byliny | 3271 |
| róże okrywowe | 988 |

- Powierzchnie nawierzchni zielonych projektowanych:

- trawniki: 320 m2

- Ilość roślin projektowanych Trakt Perełki / podano w sztukach

| drzewa | 13 |
| --- | --- |
| krzewy | 1992 |
| byliny | 150 |

# 8. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT

Zasady odbioru końcowego robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie potwierdzona telefonicznie inspektorowi nadzoru. Końcowego odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z zakresem robót i SST. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wg komisji roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

# 9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI - USTALENIA OGÓLNE

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w SST

Ceny jednostkowe  robót będą obejmować:

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na terenie,

- Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- Koszty pośrednie i zysk,

- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Do cen jednostkowych należy wliczyć podatek VAT.

100KROTKA STUDIO ART AGNIESZKA KOSTRZYŃSKA

ŁBISKA UL. B. CHROBREGO 33

05-502 PIASECZNO

NIP 123 103 00 36