załącznik nr 3  do umowy

# TECHNOLOGIA WYKONYWANIA PRAC

- Zadanie pod ww. nazwą obejmuje prace polegające na:

  - Kwartalnym przeprowadzaniu przeglądu funkcjonalnego wyposażenia placów zabaw oraz obiektów rekreacyjnych zgodnie z warunkami technicznymi wykonania umowy. Jego celem będzie kontrola funkcjonalności i stabilności sprzętu, głownie jego zużycia. – zgodnie normą nr PN-EN 
1176-7,

  - Wymianie i uzupełnieniu zużytych, zepsutych itp. elementów urządzeń zabawowych, ogrodzeń, wyposażenia itp. należy przyjąć elementy (pojemność, kształt, wygląd, itp.), stanowiące odpowiedniki obecnie istniejących.

  - Pracach konserwacyjnych i naprawczych urządzeń zabawowych, ogrodzeń  i wyposażenia.

1.1 Przeglądy kwartalne

Czynności przeglądu, które obejmują całość wyposażenia placów zabaw oraz siłowni plenerowych tj. urządzenia zabawowe (wszystkie ich elementy), urządzenia stanowiące wyposażenie obiektów rekreacyjnych (wszystkie ich elementy), ogrodzenia, nawierzchnie, wyposażenie (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne itp.). - sprawdzenie wszystkich mocowań poszczególnych urządzeń, ogrodzeń, wyposażenia, dokręcenie poluzowanych mocowań (śruby, nakrętki itp.), uzupełnienie brakujących lub uszkodzonych mocowań (śruby, nakrętki itp.), - sprawdzenie stabilności poszczególnych urządzeń, ogrodzeń i wyposażenia w gruncie. Kontrola fundamentów poszczególnych urządzeń, ogrodzeń i wyposażenia w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, - sprawdzenie i wyspecyfikowanie nadmiernego zużycia części ruchomych urządzeń, kompletności i zwartości konstrukcji, braków elementów wyposażenia, - sprawdzenie nawierzchni zarówno utwardzonych (kostka betonowa, płyty chodnikowe itp.) jak i nawierzchni syntetycznych (tzw. bezpiecznych) oraz mineralnych i żwirowych pod kątem ich ewentualnych uszkodzeń, zużycia itp., - sporządzenie protokołów z wykonanych czynności przeglądów dla każdego obiektu osobno z wyszczególnieniem uwag, stwierdzonych nieprawidłowości, koniecznych napraw, konserwacji, wymiany i uzupełnień dla poszczególnych elementów stanowiących całokształt wyposażenia obiektów objętych zamówieniem.

1.2. Wymiany i uzupełnienia zużytych, zepsutych itp. elementów urządzeń zabawowych, ogrodzeń, wyposażenia

deski - wymiana lub uzupełnienie desek w urządzeniach zabaw. (zestawy zabaw.), wyposażenia (ławki, kosze na śmieci, stoliki piknikowe itp.) podesty - wymiana lub uzupełnienie podestów (max. 200x200cm, zestawy zabawowe) huśtawki łańcuchowe - wymiana lub uzupełnienie siedziska bez oparcia dla dzieci starszych huśtawki łańcuchowej - wymiana lub uzupełnienie siedziska z oparciem dla dzieci młodszych (typu baby) huśtawki łańcuchowej - wymiana siedziska typ "bocianie gniazdo" - wymiana lub uzupełnienie łożyska w huśtawce łań. - wymiana lub uzupełnienie łańcuchów w huśtawce łańcuchowej - wymiana lub uzupełnienie osłon łańcuchów w huśtawce łańcuchowej - wymiana lin mocujących siedzisko typu "bocianie gniazdo" - wymiana zawiesi do huśtawki - wymiana elementu stalowego (nogi) huśtawki łańcuchowej - wymiana elementu drewnianego (nogi) huśtawki łańcuchowej bujaki - wymiana lub uzupełnienie siedziska bujaka pojedyn. - wymiana lub uzupełnienie osłon podnóżków i uchwytów - wymiana lub uzupełnienie podnóżków i uchwytów - wymiana lub uzupełnienie dystansów w górnych częściach sprężyn bujaków - wymiana lub uzupełnienie atrapy elementu stałego (np. koła w bujaku samochód) huśtawki równoważnie - wymiana lub uzupełnienie siedziska huśtawki równoważni - wymiana lub uzupełnienie opon służących jako odbojniki huśtawek równo. - wymiana lub uzupełnienie osłony odbojnika huśtawki - wymiana lub uzup. uchwytu - wymiana łożyska huśtawki karuzela typ Tomek - wymiana lub uzupełnienie siedziska karuzeli - wymiana łożyska karuzeli - wymiana łańcuchów zabezpieczających - wymiana podestu karuzeli - wymiana lub naprawa drążka w karuzeli typu twister - wymiana lub naprawa pedałów (ul. Kusocińskiego HAGS) karuzele - wymiana lub uzupełnienie siedziska karuzeli - wymiana łożyska karuzeli - wymiana łańcuchów zabezpieczających - wymiana podestu karuzeli - wymiana lub naprawa drążka w karuzeli typu twister - wymiana lub naprawa pedałów piramida linowa - sprawdzenie i naprawa mocowania lin w zestawach zabawowych - wymiana lub naprawa metalowych elementów łączących liny - wymiana lub naprawa metalowych elementów mocujących z podłożem przeplotnie - wymiana lub uzupełnienie siatki łączącej części urządzeń zabawowych, np. Futura Muller, Al. Róż - wymiana lub naprawa przeplotni, np. Chylice ścianki wspinaczkowe - wymiana lub uzupełnienie uchwytu w ściance wspinaczkowej - wymiana lub uzupełnienie płyty ścianki wspinaczkowej drabinka - wymiana przęsła schody - wymiana lub naprawa elementu schodków Zjazd linowy - wymiana liny mocującej - wymiana siedziska zjazdu linowego - wymiana opony / odbijaka - wymiana nogi / konstrukcji - wymiana lub naprawa podestu drewnianego, Kusocińskiego Zjeżdżalnia - wymiana płyty zjeżdżalni - inne elementy urządzeń zabawowych - wymiana lub uzupełnienie czerpaka (bez łańcucha) do piasku w zestawach zabawowych - wymiana lub uzupełnienie nakładek na słupach konstrukcyjnych zestawów zabawowych, trapów i barierek ochronnych, - wymiana lub uzupełnienie słupów konstrukcyjnych w zestawach zabawowych - wymiana lub uzupełnienie elementu krętlika do sieci wspinaczkowej w zestawie zabawowym - wymiana lub uzupełnienie elementu drewnianego, np. zestaw zabawowy wąż, stolik z siedzeniami, kładka ul. Chyliczkowska AKANT - wymiana lub naprawa kładki gumowej, Chyliczkowska AKANT - wymiana elementu ruchomego (układanki), ul. Kusocińskiego - wymiana elementu (listka zielonego) w urządzeniu MULLER, DŻUNGLA, plac zabaw Józefosław, ul. Tenisowa - wymiana okienka w urządzeniu typu statek, MULLER, plac zabaw ul. Tenisowa - wymiana lub uzupełnienie cybanta stalowego w urządzeniu zabawowych np. bujak na sprężynie - wymiana daszku, np. urządzenie zamek z piaskownicą przy ul. Aleja Róż, MULLER - wymiana daszku w zestaw zabawowy, ul. Fabryczna, Kusocińskiego (Muller) - wymiana lub naprawa elementu bocznego wąskiego zestawu zabawowego, np.. Zestaw Ocena przy ul. Aleja Róż MULLER - wymiana lub naprawa elementu bocznego zestawu zabawowego, np.. Zestaw Zamek z piaskownicą przy ul. Aleja Róż MULLER - wymiana lub naprawa liny w zestawie sprawnościowym, Chyliczkowska AKANT - wymiana lub naprawa elementu bocznego (panela), ul. Chyliczkowska MULLER - wymiana lub naprawa metalowej siatki w stole do ping – ponga - wymiana lub naprawa elementu bocznego (lina mocująca) zestawu zabawowego, np.. Zestaw Futura przy ul. Aleja Róż MULLER - wykonanie nowego fundamentu (wylewanego lub prefabrykowanego) bujaka, słupa konstrukcyjnego urządzenia zabawowego, huśtawki ważki, huśtawki łańcuchowej, zjeżdżalni, kosza do koszykówki itp. Urządzenia fitness i wyposażenie siłowni plenerowych - wymiana lub uzupełnienie tabliczek informacyjnych na urządzeniach siłowni plenerowych - wymiana lub uzupełnienie siedziska w urządzeniu typu rowerek - wymiana lub uzupełnienie pedałów w urządzeniu typu rowerek - wymiana lub uzupełnienie siedziska lub oparcia w urządzeniu typu prostownik pleców - wymiana lub uzupełnienie siedziska lub oparcia w urządzeniu typu wiosła - wymiana lub uzupełnienie podestów w urządzeniu typu narty biegowe - wymiana lub uzupełnienie podestu ze stali nierdzewnej w urządzeniu typu twister - wymiana lin do wspinaczki - wymiana płyt w urządzeniach, np do ćwiczeń mięśni brzuszka - wymiana lub uzupełnienie podestu typu surfer - wymiana lub uzupełnienie kół w zestawie typu sternik - wymiana lub uzupełnienie nakładek uchwytów w zestawach typu orbitrek, wahadło, wioślarz - wymiana lub uzupełnienie nakładek na słupy lub poprzeczki konstrukcyjne w urządzeniach typu wyciskacz, piechur/biegacz, twister, orbitrek, wahadło, wioślarz - wymiana lub uzupełnienie ramion wraz z łożyskami w zestawie typu orbitrek - wykonanie nowego fundamentu (wylewanego lub prefabrykowanego) urządzenia fitness lub urządzenia stanowiącego wyposażenie siłowni plenerowych - wymiana lub uzupełnienie łożyska w zestawie typu twister - wymiana lub naprawa koła Tai Chi, Body Works - wymiana lub naprawa siatki osłonowej, przeciwsłonecznej - naprawa spawu w bramce siatkowej, spaw w urządzeniu siłowni plenerowej - wymiana lub naprawa siatki (siatkówka) - wymiana lub naprawa siatki (bramka) - wymiana lub naprawa słupa do tablic (np. tablica gra, Kamionka - wymiana lub naprawa drążka metalowego, np.. Drewniany tor z przeszkodami, Kamionka - wymiana lub naprawa siedziska w urządzeniu typu prasa nożna, Runów Street workout - wymiana lub naprawa (spawanie) elementu street workout - wymiana lin - wymiana deski w urzadzeniu do ćwiczeń mięśni brzucha - wymiana deski w urzadzeniu do ćwiczeń pozostałe wyposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych - wymiana lub naprawa siedziska w stole do gry w szachy/warcaby - wymiana lub naprawa stołu do gry w szachy - wymiana przęsła ogrodzeniowego (Legipol E-PUR ) - wymiana słupka ogrodzeniowego (Legipol lub wysoki) - wymiana lub naprawa pokrętła w stole do gry w piłkarzyki, Wola Kozodawska - wymiana deski ruchomej w zestawie "pomost ruchomy", Zalesie Górne - wymiana lub naprawa palisady drewnianej - wymiana lub uzupełnienie klamek w furtkach i bramach - wymiana lub uzupełnienie zaślepek pionowych słupów ogrodzeniowych - wymiana lub uzupełnienie zamków w furtkach i bramach - wymiana lub naprawa regulaminu placu zabaw / siłowni - wymiana lub naprawa stołu betonowego do ping ponga - wymiana lub naprawa kosza do gry w koszykówkę - wymiana lub naprawa tablicy do gry w koszykówkę - wymiana lub naprawa urządzenia dla deskorolek, Głosków Letnisko - wymiana lub naprawa stojaka na rowery - wymiana lub naprawa desek w altanie - wymiana lub naprawa daszku (gont) w altanie

1.3. Prace konserwacyjne i naprawcze urządzeń zabawowych, ogrodzeń, nawierzchni i wyposażenia

malowanie elementów niemetalowych urządzeń zabawowych farbami wodnymi zastosowane materiały certyfikowane i zgodne z obowiązującymi normami, do stosowania na placach zabaw oraz wskazaniami producenta urządzenia (ścianki, słupy itp.) - oczyszczenie powierzchni przeznacz. do malowania, zeszlifowanie w przypadku takiej konieczności, usuniecie graffiti, pomalowanie powierzchni farbą wodną. Kolor do każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym (zestaw zabaw.) (huśtawka, urządzenie fittness lub karuzela itp.) (bujak, stolik itp) lakierowanie elementów niemetalowych urządzeń zabawowych, zastosowane materiały certyfikowane i zgodne z obowiązującymi normami, do stosowania na placach zabaw oraz wskazaniami producenta urządzenia (podesty, słupy, ścianki itp) - oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do lakierowania zeszlifowanie w przypadku takiej konieczności, usuniecie graffiti, pomalowanie powierzchni lakierem . Kolor do każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym (zestaw zabawowy) (huśtawka, urządzenie fittnes lub karuzela itp) (bujak, stolik itp). olejowanie elementów niemetalowych urządzeń zabawowych, zastosowane materiały certyfikowane i zgodne z obowiązującymi normami, do stosowania na placach zabaw oraz wskazaniami producenta urządzenia (podesty, słupy, ścianki itp.) - oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do olejowania zeszlifowanie w przypadku takiej konieczności, usuniecie graffiti, pomalowanie powierzchni olejem impregnujacym (zestaw zabawowy) (huśtawka, urządzenie fittnes lub karuzela itp) (bujak, stolik itp) malowanie elementów metalowych urządzeń zabawowych farbami do metalu, zastosowane materiały certyfikowane i zgodne z obowiązującymi normami, do stosowania na placach zabaw oraz wskazaniami producenta urządzenia (huśtawki, słupy itp.) - oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do malowania, zeszlifowanie w przypadku takiej konieczności, usuniecie graffity, pomalowanie powierzchni farbą wodną. Kolor do każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym. (zestaw zabawowy), (bujak, stolik itp.) naprawa i uzupełnienia nawierzchni - naprawa lub uzupełnienie syntetycznej nawierzchni bezpiecznej - uzupełnienie wierzchniej warstwy nawierzchni mineralnej typu tegra lub hanse grand - uzupełnienie wierzchniej warstwy nawierzchni żwirowej smarowanie i regulacje - smarowanie łożysk i innych elementów ruchomych urządzeń zabawowych, urządzeń fitness i urządzeń stanowiących wyposażenie siłowni plenerowych, zawiasów furtek, systemów samozamykających furtek (za sztukę urządzenia) - regulacja huśtawek równoważni, urządzeń fitness i wyposażenia siłowni plenerowych oraz furtek samozamykających w zakresie elementów ruchomych (za sztukę urządzenia) inne czynności - zabezpieczenie pęknięć w drewnianych urządzeniach zabawowych - malowanie lub olejowanie ławki prostej, kolory lub materiał do ugod. z Zamawiającym, - malowanie lub olejowanie ławki łukowej, kolory lub materiał do ugod. z Zamawiającym, - wymiana lub naprawa zadaszenia ławki, Kamionka - malowanie lub olejowanie stołu, kolory lub materiały do ugod. z Zamawiającym - malowanie kosza na śmieci, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - malowanie altany - malowanie ogrodzenia wraz z furtkami za mb - całkowita wymiana piasku w piaskownicy - uzupełnienie piasku pod urządzenia zabawowe/rekreacyjne - jednorazowe mycie nawierzchni elastycznych w celu usunięcia porostów przy użyciu pistoletu ciśnieniowego za m² Porządek i czystość - opróżnianie koszy - zamiatanie powierzchni utwardzonych - zamiatanie powierzchni syntetycznych - mycie nawierzchni syntetycznych - usuwanie przerastających chwastów z powierzchni utwardzonych - sprzątanie całego terenu (zbieranie śmieci) - grabienie liści z całego placu zabaw - odśnieżanie powierzchni utwardzonych i nawierzchni syntetycznych - koszenie trawy - wywóz nieczystości, odpadów - otwieranie i zamykanie placów zabaw