ZAŁĄCZNIK  ‘A’  DO UMOWY

BUDOWA PARKU ZACHODNIEGO – ALEJA RÓŻ

Działka nr 21/270 obręb 15 Piaseczno - Miasto

Jednostka ewid. Piaseczno

Gmina Piaseczno ,

ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZETARG NA BUDOWĘ ALTANY W PARKU ALEJA RÓŻ 20.06.2016

Przewiduję się wybudowanie altany w formie koła lub wielokąta wpisanego w koło o średnicy całkowitej 11-12 metrów w podstawie 9-11 m

Altana powinna być wykonana ze stali.

Przewidywane profile stalowe

- słupy 120x120x6 mm z przyspawanymi elementami do przymocowania w fundamentach,

oraz z elementami do montażu ,, dachu’’ zwieńczenia

- elementy łączące słupy i stabilizujące konstrukcję   z markami do mocowania (słupów, połączeń poziomych oraz zwieńczenia

Wykonane z profilu 100x100x6 mm

- elementy stanowiące zwieńczenie wykonane z blachy o grubości 8 mm ciętej laserowo ,dodatkowo wzmocnionej

np; teownikami z elementami do zamocowania siatki na pnącza oraz usztywnienia konstrukcji

- siatki pionowe wykonane ze stali nierdzewnej o przekroju 4 mm

- siatki poziome wykonane  z polipropylenu o przekroju 6 mm wzmocnionej

- linka okalająca altanę o przekroju 10 mm

- linka konstrukcyjne o przekroju 8 mm

- linki pozostałe o przekroju 6 mm

- linki do siatki pionowej zakotwiczone w fundamentach Altany

- śruby montażowe M 12 x 30 w klasie 8.8

- śruby do montażu słupów Altany M 16 x 240 wzmocnione spawane do zbrojenia w fundamentach

- fundament o wymiarach 60 x 60 x 100 cm zbrojone

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE OGNIOWO I MALOWANE PROSZKOWO NAKOLOR RAL 7024 LUB 7016

UWAGA:

OFERTA REALIZACYJNA POWINNA ZAWIERAĆ  WIZUALIZACJĘ ALTANY PRZEDSTAWIONEJ  PRZEZ WYKONAWCĘ DO ZATWIERDZENIA  PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY:

- zwymiarowanie Altany

- element zwieńczenia

- projekt zagospodarowanie terenu z lokalizacja altany

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 30.08.2016 R.