Załącznik A

Opis przedmiotu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego

dla Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu komputerowego:

- Serwer dwuprocesorowy – szt 1.

- Macierz dyskowa typu serwer NAS – szt 1.

Szczegółowy opis i wymogi wyspecyfikowanego sprzętu zawiera poniższa tabela będąca jednocześnie formularzem dla oferenta:

- Serwer 	-	1 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowany komponent |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 8 dysków 2.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. |  |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
|  | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |
|  | Procesor | Zainstalowane dwa procesory dwunastordzeniowe klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 955 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego modelu serwera. |  |
|  | RAM | 256GB DDR4 RDIMM 2400MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1.5TB pamięci RAM. |  |
|  | Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep |  |
|  | Gniazda PCI | Min. 3 sloty x16 generacji 3 o prędkości x8, Min. 1 slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości |  |
|  | Interfejsy sieciowe | Wbudowane cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: - cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+. - dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+. - dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT. Dodatkowo jedna karta czteroportowa 1Gb Ethernet w standardzie Base-T. |  |
|  | Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd DVD-RW |  |
|  | Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane minimum 6 dysków 300GB typu HotPlug SAS 12Gb/s 10k fabrycznie skonfigurowane w RAID 10. Zainstalowany moduł dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności min. 8GB z możliwoscią konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmiejszenia ilości wnęk na dyski twarde. |  |
|  | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 1GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. |  |
|  | System operacyjny | Brak systemu operacyjnego |  |
|  | Wbudowane porty | min. 3 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 4 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232 |  |
|  | Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 |  |
|  | Wentylatory | Redundantne |  |
|  | Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W każdy. |  |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |  |
|  | Diagnostyka | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |  |
|  | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, , Linux SSH Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń Szybki podgląd stanu środowiska Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu Możliwość podmontowania wirtualnego napędu Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów Możliwość importu plików MIB Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich Możliwość definiowania ról administratorów Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) |  |
|  | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012R2 x64. |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 3 lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czterogodzinnym czasem reakcji od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem W przypadku eskalacji zgłoszenia serwisowego producent jest zobowiązany zapewnić dedykowanego opiekuna technicznego, zdalnie koordynującego prace serwisowe. Zamawiający wymaga dostarczenia przez producenta miesięcznych raportów dotyczących częstotliwości występowania usterek, jakości i terminowości wykonywanych napraw, zaleceń dotyczących instalacji nowych sterowników oraz mikrokodu urządzenia. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością zamawiającego – do oferty należy załączyć oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta o spełnieniu tego warunku. |  |
|  | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

- Macierz dyskowa  typu serwer NAS - 1 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowany komponent |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”. Wysokość maksymalnie 2U wraz z kompletem szyn do montażu w szafie Rack z możliwością instalacji minimum 12 dysków 3.5” Hot Plug. |  |
|  | Procesor | Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6900 punktów. |  |
|  | Pamięć systemowa | Min. 8 GB DDR4 ECC UDIMM, 3 gniazda pamięci wolne. Możliwość rozbudowy do min. 64GB. |  |
|  | Dysk twardy | Zainstalowane dyski : Minimum 6 dysków o pojemności 3TB SATA 7,2k RPM 3.5” Hot-Swap każdy. Dyski klasy enterprise, dedykowane dla tego typu rozwiązań, przeznaczone do pracy ciągłej 24/7 Możliwość rozbudowy przez dołożenie kolejnej półki dyskowej, możliwość obsługi łącznie minimum 36 dysków. |  |
|  | Obsługa systemu plików | BTRFS, EXT4 |  |
|  | Funk | Jednostka musi obsługiwać mechanizm SHR oraz SHA |  |
|  | Porty | 2xUSB 3.0, 4xRJ45 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego), 2xExpansion Port |  |
|  | Zasilacz | 2 x 500W |  |
|  | Liczba wolumenów wewnętrznych | Min. 1024 |  |
|  | Liczba celów iSCSI | Min. 64 |  |
|  | Liczba jednostek LUN iSCSI | Min. 512 |  |
|  | Obsługa RAID | JBOD, RAID: 0, 1, 5, 6, 10 |  |
|  | Liczba kont użytkowników | Min. 15 000 |  |
|  | Liczba lokalnych grup | Min. 512 |  |
|  | Liczba folderów udostępnionych | Min. 512 |  |
|  | Liczba jednoczesnych połączeń protokołu CIFS/AFP/FTP | Min. 2048 |  |
|  | Wirtualizacja | Zgodność z: VMware vSphere 6, Windows Server 2012 R2, Citrix Ready |  |
|  | Gwarancja | Minimum 3 lata gwarancji z czasem reakcji w następnym dniu roboczym, w przypadku wystąpienia konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego zostanie dostarczony sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach niż oferowany w terminie 24h od zgłoszenia. W ramach dostawy urządzenia zastępczego Wykonawca zagwarantuje pomoc techniczną przy uruchomieniu i migracji danych na urządzenie zastępcze jak również przy uruchomieniu i migrację danych na urządzenie, które powróci z naprawy. Wszelkie koszy związane z naprawą pokrywa Wykonawca. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego, |  |