Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie remontu ul. Biedronki w Zalesiu Górnym - nakładka asfaltowa wraz z przykanalikami.

Zakres robot do wykonania

Ul. Biedronki

D.01.00.00*ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**

D.01.01.01 KNR 2-01 0119-3 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym										0,78km

D.01.02.02 KNR 2-01 0119-03 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	1,00szt.

D.01.02.04 KNR 2-31 0815-02 Rozebranie nawierzchni z płyty betonowej wykonanej "na mokro"										4,00m2

D.01.02.04 KNR 2-31 0803-03 0803-04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez frezowanie							162,33m2

D.01.02.01 KNR 2-01 0101-01 Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc gałęzi i karpiny na odległość do 2 km			27,00szt.

D.01.02.03 KNR 5-01 0617-02 01 + analiza własna. Demontaż i ułożenie kabla teletechnicznego wraz z wykonaniem muf kablowych				7,40mb

D.02.00.00*ROBOTY ZIEMNE**

D.02.01.01 KNR 2-31 0101-01 0101-02 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład (korytowanie pod konstrukcję nawierzchni)	290,00m3

D.04.00.00*PODBUDOWY**

D.04.03.01 KNR 2-31 0103-04 Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-VI (jezdnia i poszerzenia jezdni o konstrukcji K2, progi zwalniające, zjazdy indywidualne)			1 801,65m2

D.04.03.01 KNR 2-31 0103-04 Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczenia oraz uzupełnienia istniejącej podbudowy pod bitumiczne warstwy konstrukcyjne nawierzchni (nakładka)										2 784,14m2

D.04.03.01 KNR 2-31 1004-01 Oczyszczenie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm									1 283,21m2

D.04.03.01 KNR 2-31 1004-01 Oczyszczenie warstwy istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego										2784,14m2

D.04.03.01 KNR 2-31 1004-07 Skropienie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm									1283,21m2

D.04.03.01 KNR 2-31 1004-07 Skropienie warstwy istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego				2784,14m2

D.04.03.01 KNR 2-31 1004-03 Oczyszczenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego	4067,35m2

D.04.03.01 KNR 2-31 1004-07 Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego	4067,35m2

D.04.04.02 KNR 2-31 0114-05 0114-06 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm gr. 20 cm	1283,21m2

D.04.04.02 KNR 2-31 0114-05 0114-06 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm gr. średnia 26 cm (progi zwalniające)	165,60m2

D.04.04.02 KNR 2-31 0114-05 Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm gr. 15 cm (pobocza umocnione)	702,67m2

D.04.04.02 KNR 2-31 0114-05 0114-06 Wykonanie warstwy jezdnej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. 20 cm (zjazdy indywidualne)				352,84m2

D.05.00.00*NAWIERZCHNIE**

D.05.03.23 KNR 2-31 0511-03,+analiza własna. Rozebranie istniejących nawierzchni zjazdów i ponowne wykonanie z regulacją wysokościową wraz wykonaniem podsypki i podbudowy gr. 15cm								4,30m2

D.05.03.05a KNR 2-31 0310-01,  0310-02 	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa wiążąca gr. 5 cm							4 067,35m2

D.05.03.05b	 KNR 2-31 0310-05  0310-06 	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego  AC 11 - warstwa ścieralna gr. 4 cm					4 067,35m2

D.05.03.23	 KNR 2-31 0511-03 Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm					165,60m2

D.07.00.00*OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU**

D.07.01.01 KNR 2-31 0706-03 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie przerywane 						15,77m2

D.07.02.01 KNR AT-04 0210-01 Punktowe elementy odblaskowe			72,00szt.

D.07.02.01 KNR 2-31 0702-01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych													18,00szt.

D.07.02.01 KNR 2-31 0703-01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu A - I generacji				18,00szt.

D.07.02.01 KNR 2-31 0703-01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu B - I generacji				6,00szt.

D.07.02.01 KNR 2-31 0703-01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu T - I generacji				18,00szt.

D.06.00.00*ELEMENTY ULIC**

D.06.01.01 KNR 2-31 0402-04 KNR 2-31 0403-03 KNR 2-31 0401-02 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm"			1226,67m

D.06.01.01 KNR 2-31 0402-04 KNR 2-31 0403-03 KNR 2-31 0401-02 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm"			356,65m

D.03.00.00*SYSTEM ZBIERAJĄCO-ODPROWADZAJĄCY WODY OPADOWE	**

D.03.02.01 KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne tyczenie tras rurociągów							0,26km

D.03.02.01 KNNR 1 0201-06 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp. urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 												412,64m3

D.03.02.01 KNNR 1 0313-01 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV									902,65m2

D.03.02.01 KNNR 11 0501-05 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych												25,79m3

D.03.02.01 KNNR 1 0318-04 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV						359,05m3

D.03.02.01 KNR 13-12 0220-03 Transport urobku ziemnego samochodami samowyładowczymi na dodatkową odległość (za każde rozpoczęte 0.5 km) po drogach stałych o nawierzchni utwardzonej							53,59m3

D.03.02.01 KNNR 4 1308-02 Kanały z rur PP SN16 o śr. zewn. 160 mm		14,40m

D.03.02.01 KNNR 4 1308-02 Kanały z rur PP SN8 o śr. zewn. 160 mm		86,70m

D.03.02.01 KNNR 4 1308-05 Rury drenażowe PVC-U Dn200			156,30m

D.03.02.01 KNNR 4 1322-02 Trójnik redukcyjny DN300/150			2,00szt.

D.03.02.01 KNNR 4 1322-02 Kształtki PVC kanalizacyjne o śr. zewn. 160 mm - zaślepka Dz160											3,00szt.

D.03.02.01 KNNR 4 1413-03 Studnie chłonne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m							5,00kpl.

D.03.02.01 KNNR 4 1413-03 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m							6,00kpl.

D.03.02.01 KNNR 4 1417-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe, tworzywowe DN600mm											5,00kpl.

D.03.02.01 KNNR 4 1424-02 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem - wpusty ściekowe uliczne						31,00kpl.

D.03.00.00*REGULACJA PIONOWA WŁAZÓW**

D.03.02.01a KNR 2-31 1406-03 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych												30,00szt.

D.03.02.01a	 KNR 2-31 1406-04 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych								8,00szt.

Szczegółowe warunki realizacji:

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania oraz za ich zgodność z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego dla poszczególnych typów robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas trwania remontu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały i inne zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy, za jakość zastosowanych materiałów i powinien znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami technicznymi.

- Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

  - Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm. Aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

  - Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z polską Normą lub aprobatą techniczną

- Przed wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji wszystkie wymagane dokumenty i uzyskać zgodę na jego wbudowanie przez nadzór inwestorski

- Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego Program Zapewnienia, Jakości przed przystąpieniem do robót.

- Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia badań w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologicznego. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

Podłoża pod nawierzchnię drogową winny być zagęszczone do wskaźnika 1,00. Wyniki z badań zagęszczeń podłoża należy przedstawić przed Zamawiającemu przed odbiorem.

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym typu zawory, studnie, hydranty. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego eksploatatora tych urządzeń oraz dokona naprawy na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.

- Materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wbudowania należy składować na wskazanym przez inwestora miejscu. Gruz rozbiórkowy należy wywozić na odkład, koszt transportu i utylizacji należy wkalkulować do stawki jednostkowej wykonania pracy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywać, wymagany na podstawie przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

- Roboty podlegają następującym etapom:

  - odbiorowi robot zanikających

  - odbiorowi częściowemu

  - odbiorowi ostatecznemu

  - odbiorowi pogwarancyjnemu

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, wywozem gruzu, nadmiaru ziemi z urobku i innych uwzględniając je w oferowanej stawce ceny jednostkowej.

- Wykonawca będzie stosować się do ustawowych nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i środków transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość prowadzonych robót. Sprzęt i środki transportu będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być oznakowany logo firmy. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia lub zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

- Gdziekolwiek powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać maja materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej.

- Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i postępować zgodnie z jego polecania.

- Wykonawca winien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonywania robót drogowych.

- Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie 3 dni od zakończenia badania.

- Przed zgłoszeniem do odbioru prac Wykonawca musi:

a/ uzyskać oświadczenie eksploatatora urządzeń podziemnych o dokonaniu prawidłowej regulacji urządzeń podziemnych objętych regulacją

b/ przygotować i przekazać Inwestorowi dokumentację powykonawczą obejmującą obmiary, wyniki badań oraz szkice sytuacyjne opatrzone oświadczeniem Kierownika Budowy o należytym wykonaniu.

Oferta winna zawierać cenę brutto całości zadania w rozbiciu na poszczególne etapy wynikające z wymienionego zakresu prac i ze sporządzonego przez Oferenta kosztorysu wg stawek jednostkowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego prac w ramach zaplanowanych na ten cel środków finansowych.

Termin realizacji 30 dni od dnia podpisania umowy.

Załącznik:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót:

Koncepcja Wykonania remontu