PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULICY GŁÓWNEJ W PIASECZNIE NA ODCINKU OD UL. POD BATERIAMI DO UL. BOBROWIECKIEJ w formule zaprojektuj – wybuduj.

Zamawiający:

GMINA PIASECZNO

05-500 PIASECZNO, UL. KOŚCIUSZKI 5

Kod zamówienia według CPV:

71320000 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

45316110 - 9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.

Zawartość opracowania:

1. Strona tytułowa.

2. Część opisowa.

3. Część informacyjna.

4. Załącznik nr 1 –	opis wymagań do inwentaryzacji oświetlenia ulicznego metodą geoinformatyczną.

Opracował:

Edward Kopeć

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego

tel. (22) 70-17-697

e-mail: kopec@piaseczno.eu

I.	CZĘŚĆ OPISOWA

1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

budowa oświetlenia drogowego ulicy Głównej w Piasecznie na odcinku od ul. Pod Bateriami do ul. Bobrowieckiej w formule zaprojektuj – wybuduj.

Zamówienie obejmuje:

-	opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej budowy oświetlenia drogowego ulicy Głównej na odcinku od ul. Pod Bateriami do ul. Bobrowieckiej,

-	wykonanie robót budowlanych w zakresie:

-	demontaż elementów istniejącej linii napowietrznej oświetlenia drogowego, w tym: demontaż opraw, wysięgników, przewodów i osprzętu,

-	budowa linii kablowej ziemnej oświetlenia drogowego z użyciem kabla YAKXS 4x35mm2,

-	posadowienie w gruncie słupów aluminiowych anodowanych oświetlenia drogowego na fundamentach betonowych,

-	montaż na posadowionych słupach opraw oświetleniowych typu LED na wysięgnikach,

-	montaż tabliczek TB-1 we wnękach słupowych oraz przewodów zasilających 
i bezpieczników w obwodach zasilania poszczególnych opraw oświetleniowych,

-	wykonanie zasilania planowanej instalacji oświetlenia drogowego zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi zasilania,

-	wykonanie pomiarów elektrycznych odbiorczych zabudowanych elementów instalacji oświetlenia drogowego,

-	odtworzenie nawierzchni pasa drogowego na całej szerokości i długości wykopów pod kabel i fundamenty słupów.

W ramach zamówienia należy:

-	uzyskać warunki techniczne zasilania projektowanej instalacji oświetlenia drogowego w trybie i na warunkach określonych przez Referat ds. Zarządzania Energią UMiG Piaseczno,

-	uzyskać w imieniu Zamawiającego wszelkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia – zgodnie z ustawą Prawo budowlane i innymi przepisami,

-	zgłosić w imieniu Zamawiającego wykonywanie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę we właściwym organie administracji architektoniczno – budowlanej (przyjęcie zgłoszenia bez sprzeciwu w trybie ustawowym stanowi podstawę do rozpoczęcia robót budowlanych),

-	wykonać roboty budowlane w trybie określonym przez przepisy Prawa Budowlanego, na podstawie zgłoszenia budowy - zgodnie z przygotowanym projektem budowlano –wykonawczym oraz przy spełnieniu wymagań określonych w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym,

-	roboty realizować w koordynacji z robotami wykonywanymi na zlecenie PGE Dystrybucja S.A. obejmującymi skablowanie napowietrznych linii energetycznych przy ul. Głównej,

-	dokonać zwrotu materiałów z demontażu napowietrznej linii oświetleniowej do magazynu wskazanego przez PGE Dystrybucja S.A. (potwierdzeniem będzie podpisany protokół zdawczo – odbiorczy), a w przypadku wniosku spółki energetycznej dokonać ich utylizacji zgodnie z przepisami prawa.

Charakterystyczne parametry obiektu.

Parametry wykonania budowy oświetlenia drogowego:

-	budowa linii kablowej ziemnej oświetlenia drogowego z użyciem kabla YAKXS 4x35mm2,

-	posadowienie w gruncie słupów aluminiowych anodowanych oświetlenia drogowego na fundamentach betonowych,

-	montaż na posadowionych słupach opraw oświetleniowych typu LED na wysięgnikach,

-	montaż tabliczek TB-1 we wnękach słupowych oraz przewodów zasilających 
i bezpieczników w obwodach zasilania poszczególnych opraw oświetleniowych,

-	wykonanie zasilania planowanej instalacji oświetlenia drogowego zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi zasilania.

Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe.

Budowa przedmiotowej linii kablowej oświetlenia drogowego jest związana z koniecznością odtworzenia oświetlenia drogowego przy ul. Głównej w związku z likwidacją przez PGE Dystrybucja S.A. napowietrznej linii energetycznej wraz z linią oświetleniową i budową kablowej sieci rozdzielczej niskiego napięcia.

2.	Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - Cechy dotyczące rozwiązań technicznych.

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji techniczno - prawnej, wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wykonanie robót na podstawie zgłoszenia budowy.

Dokumentacja winna spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie rzeczowym oraz spełniać wymagania przepisów (w tym ustawy Prawo Budowlane) w zakresie prawidłowości procesu inwestycyjnego.

2.2.	Zakres prac projektowych.

Na przedmiot dokumentacji składa się następujący zakres:

1)	projekt budowlany i wykonawczy,

2)	specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

3)	projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę rozwiązań projektowych celem ich oceny 
i akceptacji przez Zamawiającego przed złożeniem projektu do uzgodnienia w ZUD.

Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia 
w przygotowywanym projekcie.

Wykonawca opracuje dokumentację projektową w ilości odpowiedniej do zrealizowania zadania (w tym zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) oraz 2 egz. dla Zamawiającego.

2.2.	Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i przygotowaną dokumentacją budowlano – wykonawczą, przy spełnieniu wymagań określonych w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym.

Zamawiający wymaga, aby wszelkie roboty były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego w rejonie prac.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności 
w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót  mają spełniać wymagania polskich przepisów, 
a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu  zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane parametry.

W trakcie realizacji robót należy zapewnić obsługę geodezyjną celem prawidłowego wytyczenia tras kablowych i stanowisk słupów oświetleniowych oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót.

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed jej skierowaniem do uzgodnienia w ZUD, a następnie do realizacji – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane materiały i urządzenia w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z projektem wykonawczym 
i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Wykonawca jest zobowiązany do informowania drogą mailową (energia@piaseczno.eu) jednostkę prowadzącą eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Piaseczno (Referat ds. Zarządzania Energią UMiG Piaseczno) o terminach rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia prac wykonywanych 
w obrębie czynnej instalacji oświetlenia ulicznego. Informacje te zostaną przekazane firmie konserwującej gminne oświetlenie celem wykonania przez jej uprawnionego pracownika czynności związanych z dopuszczeniem do prac na czynnej instalacji oświetleniowej i umożliwienia obecności przy czynnościach zdawczo – odbiorowych.

Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonywania i utrzymywania 
w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlano-elektrycznych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, spełnienie warunków bezpieczeństwa 
i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp.

Wykonawca winien uzyskać zgodę zarządcy drogi (łącznie z warunkami) na prowadzenie robót w pasie drogowym. Na czas prowadzenia robót należy wykonać trwałe oznakowanie i zabezpieczenie strefy robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i przepisami BHP. W szczególności należy zabezpieczyć możliwość dojazdu do posesji poprzez utwardzenie nawierzchni po przekopach liniowych 
i utrzymywanie jej w należytym stanie.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w trakcie budowy wymaganych badań zagęszczenia gruntu - podłoża pod nawierzchnią drogową winny być zagęszczone do wskaźnika 1,0.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

-	odbiór końcowy,

-	odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie 
o wykonanie robót budowlanych. Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego stanu wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować kompletną dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach, zawierającą:

-	dokumenty z organów administracji architektoniczno – budowlanej dotyczące przedmiotowej inwestycji,

-	projekt obiektu budowlanego z naniesionymi zmianami wg stanu powykonawczego,

-	geodezyjny pomiar powykonawczy obiektu budowlanego,

-	protokoły z przeprowadzonych pomiarów kontrolnych, prób, badań, sprawdzeń, uruchomień, itp.

-	protokoły odbiorów technicznych,

-	atesty, aprobaty, deklaracje zgodności, świadectwa, certyfikaty, itp.

-	karty katalogowe i gwarancyjne wbudowanych urządzeń,

-	dokumentacja fotograficzna w postaci elektronicznej,

-	niezbędne dane do wprowadzenia nowej instalacji do gminnego systemu informacji przestrzennej (dane do wprowadzenia na e-mapę wg załącznika nr 2).

2. 3.	Wymagania szczegółowe w odniesieniu do zakresu budowy.

Wymagania szczegółowe dotyczące zakresu budowy przedmiotowego oświetlenia ulicznego określone przez Zamawiającego:

-	budowa linii kablowej ziemnej oświetlenia drogowego z użyciem kabla YAKXS 4x35mm2,

-	posadowienie w gruncie słupów aluminiowych anodowanych oświetlenia drogowego na fundamentach betonowych,

-	montaż na posadowionych słupach opraw oświetleniowych typu LED na wysięgnikach,

-	montaż tabliczek TB-1 we wnękach słupowych oraz przewodów zasilających 
i bezpieczników w obwodach zasilania poszczególnych opraw oświetleniowych,

-	wykonanie zasilania planowanej instalacji oświetlenia drogowego zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi zasilania,

2. 4.	Wymagania szczegółowe w odniesieniu do zabudowywanych opraw i słupów oświetleniowych..

-	diody LED – żywotność min. L80 80.000 h (po upływie 80 000 godzin świecenia strumień świetlny nie mniejszy niż 80% strumienia nominalnego oprawy),

-	żywotność zasilacza nie mniejsza niż panelu LED, min. 80.000h,

-	układ zasilający ma zabezpieczać źródło światła przed przepięciami o napięciu co najmniej 10 kV,

-	każda oprawa wyposażona w zabezpieczenie termiczne chroniące moduł LED przed przegrzaniem,

-	korpus oprawy wykonany z wysokociśnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium, stanowiącego jednocześnie radiator (powierzchnia oprawy powinna być gładka – bez widocznych żeber radiatora),

-	korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oświetlenia,

-	skuteczność świetlna opraw, rozumiana jako strumień świetlny emitowany przez oprawę 
z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez oprawę jako system nie może być gorsza niż 100 lumenów/W,

-	oprawy wykonane w II lub I klasie ochronności o stopniu szczelności IP66,

-	klosz oprawy wykonany ze szkła hartowanego o odporności nie mniejszej niż IK 08,

-	kolor oprawy standardowo szary lub grafit, lub inny odrębnie uzgodniony, np. wg wymagań stawianych przez UTP UMiG Piaseczno lub Konserwatora Zabytków,

-	rozsył światła asymetryczny dostosowany do rodzaju drogi, zapewniający oświetlenie również chodnika, pobocza lub ścieżki rowerowej, z doświetleniem przejść dla pieszych – jeśli te elementy występują w pasie drogowym,

-	zakres temperatury pracy opraw: - 30⁰C do + 35⁰C,

-	temperatura barwowa: 4.000K +/-5% (neutralna biel),

-	współczynnik oddawania barw: Ra min 70,

-	gwarancja na oprawy i zasilacz – min. 5 lat,

-	oprawy muszą posiadać znak CE oraz posiadać certyfikat niezależnej międzynarodowej instytucji certyfikującej typu ENEC, DEKRA potwierdzający deklarowane parametry techniczne,

-	jako konstrukcje wsporcze należy zastosować słupy oświetleniowe cylindryczno – stożkowe bez szwów - posadowione na fundamentach betonowych.

II.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.	Informacje ogólne.

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną 
i sztuką budowlaną spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., 
Nr 243, poz. 1623 z późn. zmian.) i innych ustaw oraz innych aktów prawnych i norm obowiązujących przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP na wszystkich polach, które mają zwiazek z prowadzonymi robotami budowlanymi, w szczególności prace budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 492) oraz zgodnie z zarządzeniami i instrukcjami dotyczącymi spraw bhp obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. w przypadku wykonywania prac w obrębie urządzeń należących do spółki energetycznej.

Wykonawca winien dysponować personelem zdolnym do wykonania robót, tj. posiadającym stosownie do zakresu wykonywanych prac uprawnienia do kierowania robotami (upr. budowlane) i wykonywania prac (zaświadczenia kwalifikacyjne, np. SEP).

3.	Informacje dodatkowe.

Zamawiający oświadcza, że realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o środki zabezpieczone
w budżecie Gminy Piaseczno w roku 2018.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Oferta musi zawierać wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 14.12.2018 r.

Kryterium wyboru ofert:

- cena: 60%

- okres gwarancji pomiędzy 36 miesięcy a 60 miesięcy: 40%.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:  5% wynagrodzenia umownego brutto.

Opracował: