Zał. nr. 2

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST)

„Zakup i montaż urządzeń rekreacyjno – sportowych i zabawowych.”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z zakupem i dostawą elementów urządzeń rekreacyjno-sportowych i zabawowych na terenie Gminy Piaseczno:

1.1.1 Place zabaw – Część I:

1) Plac zabaw w miejscowości Piaseczno, przedszkole nr.4, ul. Fabryczna 13 - Zakup, dostawa i montaż wyposażenia (urządzenia zabawowe);

2) Plac zabaw w miejscowości Piaseczno, przedszkole nr.1, ul. Kauna 4- Zakup, dostawa i montaż wyposażenia (urządzenia zabawowe);

1.1.2 Urządzenia dla młodzieży – Część II

Plac dla młodzieży w miejscowości Józefosław, róg Cyraneczki / Wilanowska – Zakup i dostawa dwóch sztuk ławeczek dla młodzieży.

1.1.3 Place zabaw - tablice – Część III

Zakup, dostawa i montaż  tablic edukacyjnych w lokalizacjach podana w załączniku nr. 3

1.1.4 Psi wybieg – Część IV

Zakup, dostawa i montaż urządzeń dla psów na Psim Wybiegu w Parku Miejskim w miejscowości Józefosław, ul. Ogrodowa.

1.2. Wymagania dotyczące wykonania Prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych urządzeń, materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z treścią Opisu

Przedmiotu Zamówienia oraz  wymaganiami ST.

Wykonawca winien prowadzić prace zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, instrukcjami producenta oraz wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Prace winny być prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, posiadającą doświadczenie i wiedzę, zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń.

1.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych prac. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

1.4 Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportu, które nie spowodują

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych prac.

1.5  Kontrola jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości prac i stosowanych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem prac ponosi Wykonawca.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (SST)

2.1. Zakres robót objętych SST „Place Zabaw, Część I”

Niniejsza SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu dostawę i montaż elementów urządzeń rekreacyjno-sportowych i zabawowych.

Zakres robót objętych niniejszą SST :

- dostarczenie i montaż wyrobów gotowych, fabrycznie nowych, podanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia,

2.2.1 Roboty ziemne – wykopy fundamentów urządzeń

Wykopy wykonać w ilości zależnych od rodzaju danego urządzenia i ilości wymaganych punktów podparcia.

Wymiary wykopu – jego szerokość i głębokość zależą od wymagań producenta urządzenia dot. szerokości fundamentu i głębokości zakotwienia danego urządzenia wg specyfikacji technicznych poszczególnych urządzeń.

Wykopy pod fundamenty należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Przy zastosowaniu fundamentów prefabrykowanych i ich montażu zgodnie z kartą techniczną należy do głębokości 1,0m wymienić grunt na piasek i odpowiednio zagęścić.

Po wykonaniu fundamentów pozostałą część wykopów należy zasypać urobkiem (zachowując grubość przykrycia wierzchu fundamentu odpowiednie dla danego urządzenia zalecane przez producenta), zagęścić i wyrównać do poziomu uwzględniającego zakładaną 30cm grubość nawierzchni piaszczystej pod urządzeniem.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopów, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a o ich fakcie Wykonawca powiadomi Zamawiającego.

2.2.2 Montaż urządzeń

Wszystkie urządzenia należy zamontować zgodnie z instrukcja producenta w miejscach wskazanych w ST (określonych przez Zamawiającego).

Montaż urządzeń zabawowych obejmuje wykonanie następujących czynności:

- wykonanie wykopu pod fundament betonowy,

- osadzenie i przymocowanie urządzenia,

-  ustawienie pionu i poziomu konstrukcji,

- wypełnienie pozostałej przestrzeni wykopu urobkiem pozostałym po wykopie,

- uporządkowanie terenu.

2.3.1 Atesty na urządzenia i materiały

Wszelkie urządzenia  muszą posiadać certyfikaty, znaki bezpieczeństwa wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, PN-EN 1176 (wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie).

Jakiekolwiek urządzenia i materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

2.4.1. Odbiór

Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia powinien być dokonany przez komisję powołaną przez Inwestora. W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel Inwestora oraz przedstawiciela Wykonawcy.

Przy dokonywaniu odbioru końcowego odbierający (komisja odbioru) powinien stwierdzić:

- zgodność wykonanych robót z ST, treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową.

Komisja ma obowiązek stwierdzenia m.in.:

- zachowania stref bezpiecznych

- przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń,

- czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w granicach placu budowy.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować Specyfikacje Techniczne i Atesty na zastosowane urządzenia i materiały.

W trakcie odbioru końcowego sporządzony jest protokół odbioru, który zawiera wszystkie ustalenia komisji w trakcie odbioru. Pozytywny protokół, podpisany przez członków komisji stanowi podstawę do rozliczenia robót. Po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego robót komisja dopuszcza przedmiotowy teren do użytkowania.

2.5.1 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest sztuka dostarczonego i zamontowanego urządzenia.

2.6.1. Podstawa płatności

Cena montażu urządzenia obejmuje:

- komplet, tj. zakup, dostawę i montaż urządzenia wraz z wykonaniem robót ziemnych niezbędnych do jego posadowienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (SST)

3.1. Zakres robót objętych SST „Urządzenia dla młodzieży – Część II”

Niniejsza SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu dostawę ławeczek dla młodzieży.

Zakres robót objętych niniejszą SST :

- dostarczenie wyrobów gotowych, fabrycznie nowych, podanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

3.. Atesty na urządzenia i materiały

Wszelkie urządzenia  muszą posiadać certyfikaty i Atest Higieniczny.

Jakiekolwiek urządzenia i materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

3.3. Odbiór

Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia powinien być dokonany przez komisję powołaną przez Inwestora. W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel Inwestora oraz przedstawiciela Wykonawcy.

Przy dokonywaniu odbioru końcowego odbierający (komisja odbioru) powinien stwierdzić:

- zgodność dostarczonych urządzeń z ST, treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować Specyfikacje Techniczne i Atesty na zastosowane urządzenia i materiały.

W trakcie odbioru końcowego sporządzony jest protokół odbioru, który zawiera wszystkie ustalenia komisji w trakcie odbioru. Pozytywny protokół, podpisany przez członków komisji stanowi podstawę do rozliczenia robót.

3.4. Podstawa płatności

Cena obejmuje:

- zakup i dostawę urządzeń.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (SST)

4.1. Zakres robót objętych SST „Plac zabaw - Tablice – Część III”

Niniejsza SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu dostawę oraz montaż  tablic.

Zakres robót objętych niniejszą SST :

- dostarczenie i montaż wyrobów gotowych, fabrycznie nowych, podanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w lokalizacjach, zgodnie z zał. nr.3

4.2 Montaż urządzeń

Wszystkie urządzenia należy zamontować zgodnie z instrukcją producenta.

Słupy zamontowane w gruncie na kotwach stalowych o wymiarach 100x6x8cm. Kotwa z elementem stabilizującym w gruncie, beton B20.

4.3. Atesty na urządzenia i materiały

Wszelkie urządzenia  muszą posiadać certyfikaty, znaki bezpieczeństwa wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, PN-EN 1176.

Jakiekolwiek urządzenia i materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone

4.4. Odbiór

Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia powinien być dokonany przez komisję powołaną przez Inwestora. W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel Inwestora oraz przedstawiciela Wykonawcy.

Przy dokonywaniu odbioru końcowego odbierający (komisja odbioru) powinien stwierdzić:

- zgodność wykonanych robót z ST, treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową. Komisja ma obowiązek stwierdzenia m.in.:

- przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń,

- czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadani,

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w granicach placu budowy.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować Specyfikacje Techniczne i Atesty na zastosowane urządzenia i materiały.

W trakcie odbioru końcowego sporządzony jest protokół odbioru, który zawiera wszystkie ustalenia komisji w trakcie odbioru. Pozytywny protokół, podpisany przez członków komisji stanowi podstawę do rozliczenia robót. Po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego robót komisja dopuszcza przedmiotowy teren do użytkowania.

4.5. Podstawa płatności

Cena montażu urządzenia obejmuje:

- komplet, tj. zakup, dostawę i montaż urządzenia w lokalizacjach wyznaczonych w załączniku nr .3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (SST)

2.1. Zakres robót objętych SST „Psi Wybieg, Część IV”

Niniejsza SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu dostawę i montaż elementów urządzeń dla psów  na Psi Wybieg.

Zakres robót objętych niniejszą SST :

- dostarczenie i montaż wyrobów gotowych, fabrycznie nowych, podanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z lokalizacjami wyznaczonymi przez Zamawiającego.

2.2.1 Roboty ziemne – wykopy fundamentów urządzeń

Wykopy wykonać w ilości zależnych od rodzaju danego urządzenia i ilości wymaganych punktów podparcia.

Wymiary wykopu – jego szerokość i głębokość zależą od wymagań producenta urządzenia dot. szerokości fundamentu i głębokości zakotwienia danego urządzenia wg specyfikacji technicznych poszczególnych urządzeń.

Wykopy pod fundamenty należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Przy zastosowaniu fundamentów prefabrykowanych i ich montażu zgodnie z kartą techniczną należy do głębokości 1,0m wymienić grunt na piasek i odpowiednio zagęścić.

Po wykonaniu fundamentów pozostałą część wykopów należy zasypać urobkiem (zachowując grubość przykrycia wierzchu fundamentu odpowiednie dla danego urządzenia zalecane przez producenta), zagęścić i wyrównać do poziomu gruntu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopów, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a o ich fakcie Wykonawca powiadomi Zamawiającego.

2.2.2 Montaż urządzeń

Wszystkie urządzenia należy zamontować zgodnie z instrukcja producenta.

Montaż urządzeń zabawowych obejmuje wykonanie następujących czynności:

- wykonanie wykopu pod fundament betonowy,

- osadzenie i przymocowanie urządzenia,

-  ustawienie pionu i poziomu konstrukcji,

- wypełnienie pozostałej przestrzeni wykopu urobkiem pozostałym po wykopie,

- uporządkowanie terenu.

2.3.1 Atesty na urządzenia i materiały

Wszelkie urządzenia  muszą posiadać certyfikaty, znaki bezpieczeństwa wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,

Jakiekolwiek urządzenia i materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

2.4.1. Odbiór

Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia powinien być dokonany przez komisję powołaną przez Inwestora. W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel Inwestora oraz przedstawiciela Wykonawcy.

Przy dokonywaniu odbioru końcowego odbierający (komisja odbioru) powinien stwierdzić:

- zgodność wykonanych robót z ST, treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową.

Komisja ma obowiązek stwierdzenia m.in.:

- przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń,

- czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w granicach placu budowy.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować Specyfikacje Techniczne i Atesty na zastosowane urządzenia i materiały.

W trakcie odbioru końcowego sporządzony jest protokół odbioru, który zawiera wszystkie ustalenia komisji w trakcie odbioru. Pozytywny protokół, podpisany przez członków komisji stanowi podstawę do rozliczenia robót. Po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego robót komisja dopuszcza przedmiotowy teren do użytkowania.

2.5.1. Podstawa płatności

Cena montażu urządzenia obejmuje:

- komplet, tj. zakup, dostawę i montaż urządzenia wraz z wykonaniem robót ziemnych niezbędnych do jego posadowienia.

21.03.2019r