Załącznik nr 1 b) do załącznika A -  Lista zakupów oraz specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu i wyposażenia (Zadanie 2:  IT inne)

| L.p | Szkoła | Nazwa | Liczba (szt.) | Specyfikacja techniczna | Rodzaj zamówienia/zadanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SP_2 | Drukarka 3D | 1 | Urządzenie umożliwiające przestrzenne drukowanie trójwymiarowych fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu. Drukarka przeznaczona do druku elementów o wymiarach 220 x 220 x 250 mm. Wymiary konstrukcji to 470 x 440 x 420 mm. Metoda druku: FDM, Napięcie zasilania: od 100 V do 240 V (AC - sieciowe), Napięcie pracy: 24 V (zasilacz wbudowany), Moc całkowita: 270 W, Wyświetlacz: LCD, Prędkość druku: maks. 100 mm/s typowa od 30 mm/s do 60 mm/s, Dokładność druku: ± 0.1 mm, Grubość druku: od 0,05 mm do 0,4 mm, Średnica dyszy: standardowa: 0,4 mm, alternatywne: 0,2 mm i 0,3 mm, Obsługiwany filament: PLA, ABS, TPU, gradient, filament z włókna węglowego, itp., Średnica filamentu: 1,75 mm, Tryb pracy: Online lub z karty SD, Format plików: STJ, obj, amf | IT inne |
| 2 | SP_2 | Robot do nauki programowania | 15 | Robot do nauki programowania typu OZOBOT lub równoważne. Otwiera dzieciom drzwi do świata informatyki i edukacji STEAM (science, technology, engineeringg, art, maths). | IT inne |
| 3 | SP_2 | Interfejs dostosowany do pracy w terenie | 1 | Interfejs, dostosowany do pracy w terenie interfejs, który ma wbudowany własny system operacyjny oraz mobilną wersję programu umożliwiającego min. pomiary, analizę i przetwrzanie danych. W komplecie zestaw podstawowych czujników (czujniki: temperatury, światła, napięcia) oraz przewody i oprogramowanie. Dodatkowo wyposażony w czujnik rytmu serca, tlenu w cieczach | IT inne |
| 4 | SP_J | Drukarka kolorowa | 5 | Drukarka z WiFi technologia druku : atramentowa , wyświetlacz LCD 1 wierszowy, pamięć 64 MB , maks. rozmiar nośnika : A4, maks. szybkość druku mono : 27 str./min., maks. szybkość druku kolor : 10 str./min., typ skanera : płaski (CIS) rozdzielczość skanera 1200 x 2400, obszar skanowania 213.9 x 295 mm, głębia koloru 24 bit; rozdzielczość kopiarki 1200 x 1200 dpi, rozdzielczość druku w czerni 6000 x 1200 dpi, rozdzielczość druku w kolorze 6000 x 1200 dpi; interfejs USB 2.0; Gwarancja: 2 lata | IT inne |
| 5 | SP_JÓZ | Urządzenie wielofunkcyjne | 4 | Technologia druku laserowa (kolor); Funkcje podstawowe drukarka, skaner, kopiarka, faks Rozdzielczość w kolorze 2400 x 600 dpi;Szybkość druku w czerni 20 str/min; Łączność bezprzewodowa; Wi-Fi; Panel sterowania -tak; Podajnik papieru-150 arkuszy; wydajność-30000str/mies; rozdzielczość w czerni i kolorze 2400x600dpi; szybkość druku w czerni i kolorze 20 str/min; druk dwustronny-automatyczny; obsługiwane formaty nośników A4, A5, A6, B5, B6; praca w sieci-tak; wymiary-420x 460x 493mm, wyposażenie-instrukcja obsługi, toner stratowy. Gwarancja 24 miesięcy. | IT inne |
| 6 | SP_JÓZ | Interfejs wielofunkcyjny laboratoryjny. Wielofunkcyjny układ pomiarowy. | 1 | Posiada 6 wejść na czujniki: 2 wejścia analogowe BT, 2 wejścia analogowe 4-mm oraz 2 wejścia cyfrowew tym 4 wyjścia o różnej mocy, wykorzystywane do programowania, modelowania oraz systemów kontrolnych, dzięki którym można sterować zasilaniem żarówki, wiatraka czy prostego termostatu.Interfejs wielofunkcyjny laboratoryjny do swojej pracy potrzebuje komputera, ale zasilany jest bezpośrednio z gniazdka, ponieważ ma wbudowany własny procesor. Wyniki wyświetlane w czasie rzeczywistym na ekranie komputera; wyposażony w pamięć Flash w celu magazynowania danych z pomiarów oraz aktualizacji wewnętrznego oprogramowania interfejsu.Informacje podstawowe: ✓ Maksymalna częstotliwość próbkowania: 100 kHz ✓ Rozdzielczość: 12-bit ✓ Pamięć wewnętrzna: 128 kB ✓ Analogowe wejścia: • 2 wejścia BT z automatycznym rozpoznaniem czujników • 2 wejścia do podłączania czujników z wtykami 4-mm (czerwone, żółte, czarne), dwa zakresy pomiarowe: od 0 do 5V i od –10 do +10 V, mogą być używane jako liczniki ✓ Cyfrowe wejścia: 2 wejścia BT ✓ Wyjścia: 4 pary wyjść dwukierunkowych (A-D) do sterowania ✓ Połączenie z komputerem: USB ✓ Zasilanie: zasilacz sieciowy 12 V (dołączony) ✓ 4 przewody BT - IEEE1394 (dołączone) ✓ Oprogramowanie zewnętrzne w wersji bezpłatnej umożliwiające m. in. pomiary, analizę i przetwarzanie danych. | IT inne |
| 7 | SP_ZŁ | Kserokopiarka laserowa kolorowa | 2 | Funkcje: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, Obsługiwana wielozadaniowość-Tak Prędkość druku w czerni: Tryb normalny: Do 30 str./min Prędkość druku kolorowego:Tryb normalny:do 30 str./min, czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowości), Czerń: Minimalny czas operacji: 10,5 s Kolor:, Cykl roboczy (miesięczny, format A4) do 75 000 str Technologia druku: Druk laserowy, Jakość druku w czerni (tryb best) do 600 x 600 dpi, Jakość druku w kolorze (najwyższa) do 600 x 600 dpi, Technologie w zakresie rozdzielczości druku HP ImageREt 3600; Wyświetlacz, Ekran dotykowy LCD 8,89 cm (kolorowy, graficzny), Szybkość procesora 800 MHZ, Wkłady zamienne: Tak –dołączone do urządzenia, Funkcja HP ePrint- Tak, Możliwość drukowania z urządzeń przenośnych HP ePrint, Apple AirPrint™, Certyfikat Mopria™ , Łączność, tryb standardowy: 1 port Hi-Speed USB 2.0, 1 port USB hosta, 1 port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1 port RJ-11 (faks), 1 port RJ-11 (wyłącznie telefon), Dostosowany do pracy w sieci, Standardowo (wbudowany interfejs 10/100/1000T Gigabit Ethernet), Minimalne wymagania systemowe: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32/64-bitowy), Windows Vista (32/64-bitowy): Procesor 1 GHz 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), 1 GB pamięci RAM (32-bitowy) lub 2 GB pamięci RAM (64-bitowy), 400 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub połączenie z internetem, port sieciowy lub USB; Mac OS X Mountain Lion (wer. 10.8), OS X Lion (wer. 10.7x), v10.6x 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD-ROM lub Internet, port USB, Zgodność z systemami operacyjnymi, Pełna instalacja oprogramowania obsługiwana w systemach: Windows 8 (32-bit i 64-bit), Windows 7 (32-bit i 64-bit), Windows Vista (32-bit i 64-bit), Windows XP (32-bit) (SP2 lub nowsza wersja) oraz Windows Server 2012, Instalacja samego sterownika obsługiwana w systemach: Windows Server 2008 (32-bit i 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit) (SP3 lub nowsza wersja), Mac OS X v10.6, OS X Lion (10.7) i OS X Mountain Lion (10.8), Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (obsługa za pomocą pakietu skonfigurowanego fabrycznie), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (obsługa za pomocą automatycznego instalatora) HPUX 11 i Solaris 8/9, Dane dotyczące pamięci: Standardowa pojemność pamięci 256 MB, Pamięć maksymalna 256 MB, Obsługa papieru: standardowy podajnik papieru, Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy podajnik 2 na 250 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy, Drukowanie dwustronne: Automatyczny (standardowo), Obsługiwane formaty nośników, Podajnik 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS) 10 x 15 cm, kartki pocztowe (w formacie JIS, pojedyncze i podwójne), koperty (ISO DL, ISO C5, ISO B5), Podajnik 2 i opcjonalny podajnik 3: A4, A5, B5 (JIS), Moduł automatycznego druku dwustronnego: A4, A5, B5 (JIS), Obsługiwana gramatura nośników: Podajnik 1: 60–216 g/m² (zwykły papier), 105–220 g/m² (papier błyszczący); Podajnik 2: 60–163 g/m² (zwykły papier), 105–220 g/m² (papier błyszczący); opcjonalny podajnik 3: 60–176 g/m² (zwykły papier), 105–220 g/m² (papier błyszczący); Moduł automatycznego druku dwustronnego: 60–163 g/m² (zwykły papier), 105–220 g/m² (papier błyszczący), Gramatury nośników, automatyczny podajnik dokumentów (ADF) od 60 do 90 g/m˛ Specyfikacje dotyczące skanerów: Typ skanera: Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów, Rozdzielczość skanowania, optyczna Maks. 300 x 300 dpi (w kolorze i w czerni, ADF); Maks. 1200 x 1200 dpi (w kolorze i w czerni, szyba); Format skanowania, maksymalny 216 x 297 mm, Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów Tak, dwugłowicowe, dwustronne skanowanie w kolorze, Tryby inicjacji skanowania: Z komputera: Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) lub Device Stage (Windows® 7), Oprogramowanie zgodne ze standardem TWAIN lub WIA, Specyfikacje dotyczące kopiarek: Prędkość kopiowania (tryb normalny) Czerń: Do 30 kopii/min, Kolor: Do 30 kopii/min, Rozdzielczość kopii (tekst w czerni) Do 300 x 300 dpi, Rozdzielczość kopiowania (tekst i grafika w kolorze) Do 300 x 300 dpi, Ograniczenie liczby kopii/poszerzenie ustawień 25 do 400%, Kopie, maks.Do 99 kopii, Specyfikacje dotyczące faksów: FaksowanieTakPamięć faksu Do 250 stron, Rozdzielczość faksu w czerni (najlepsza) do 300 x 300 dpi, Wymagania dotyczące zasilania i eksploatacji: Zasilanie: Napięcie wejściowe: 220–240 V Wymiary i waga: Minimalne wymiary (szer. × gł. × wys.) 515 x 500 x 538 mm, Wymiary maksymalne (szer. × gł.× wys.) 825 x 915 x 948 mm, | IT inne |
| 8 | SP_ZŁ | Wizualizer | 5 | Wysokiej jakości obiektyw, ZOOM bez utraty jakości - Powiększaj zdjęcia 100x Wbudowana pamięć pozwalająca na przechowywanie zeskanowanych plików, Łatwy w obsłudze, Korzystanie z wizualizera za pomocą ekranu dotykowego lub pilota, Kieszeń na pilot - Wyświetlanie obrazów o wysokiej jakości, Zakres nachylenia kamery - 270 stopni, Oprogramowanie w języku Polskim Specyfikacja: Obiektyw - 1/3CMOS 3,2Mpix, TVL – 800, ZOOM - 10x Optyczny, 10x Digital FPS - 25 Skupienie bieli/Balans bieli – AUTO, Efekty obrazu - Zatrzymanie, obraz lustrzany, przybliż/oddal Wejścia - USB 2.0, 2xVGA, 1xAudio, Wyjścia - 2xVGA, 1xAudio, RS232, Sterowanie - za pomocą pilota lub panelu Funkcje -Regulacja jasności, regulacja kolorów, przechwytywanie obrazu, zamrażanie, dzielenie, automatyczny balans bieli, dodatnia/ujemna konwersja, wbudowana pamięć Waga - 5kg Akcesoria: Kabel VGA, Kabel HDMI, Zasilacz, Pilot, Płyta CD, Wskaźnik laserowy, zielony 8000mW, Oprogramowanie wielojęzyczne, w tym w JĘZYKU POLSKIM. | IT inne |

* Rozwiniecie skrótów nazw szkół:

SP_J - Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie

SP_ZŁ - Szkoła Podstawowa w Złotokłosie

SP_JÓZ – Szkoła Podstawowa w Józefosławiu

SP_2 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie