Załącznik A do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Wykaz wymagań minimalnych określonych dla przedmiotu zamówienia – średniego samochodu

ratowniczo- gaśniczego z układem napędowym  4x2

| …………………………………………………………….. (wskazać markę, model pojazdu, rok produkcji) |
| --- |
| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x2 | Wypełnia Wykonawca wpisując: parametry, rozwiązania techniczne dostarczanego pojazdu lub spełnia/nie spełnia |
| 1 | Podwozie z kabiną: |  |
| 1.1. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia zgodny z rokiem dostawy pojazdu. Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: - ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z póź. zm.), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z póżn. zmianami), - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (tj. Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.), - rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. Poz. 594) - norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 lub równoważnych . |  |
| 1.2. | Pojazd musi posiadać najpóźniej w dniu odbioru techniczno- jakościowego ważne świadectwo dopuszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania(tj. Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) |  |
| 1.3. | Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowany w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Świadectwo homologacji załączone do oferty. |  |
| 1.4. | Podwozie samochodu kategorii pierwszej (miejski) z napędem 4x2 z blokadą mechanizmu różnicowego osi napędowej. Rozstaw osi pojazdu nie mniejszy niż 4100 mm. |  |
| 1.5 | Wymagana klasyfikacja pojazdu: M-1-6-3000-8/1600-1 |  |
| 1.6. | Skrzynia biegów zautomatyzowana, bez pedału sprzęgła. |  |
| 1.7. | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 110 km/h. |  |
| 1.8. | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo- gaśniczej nie może przekraczać 16.000 kg, jednocześnie rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. Rezerwa masy nie mniejsza niż 10%. Dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 5%. |  |
| 1.9. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego wykonane w technologii LED. - na dachu kabiny niska belka sygnalizacyjna LED, długością dopasowana do rozmiarów pojazdu, spełniająca wymogi R65, zabezpieczona przed przypadkowym uszkodzeniem, Osłona przeciwsłoneczna kabiny nie powinna ograniczać ich widoczności przy włączonym świetle niebieskim, - z tyłu dwie lampy sygnalizacyjne umieszczone w narożnikach górnych zabudowy, widoczne zarówno z tyłu jak i boków pojazdu, - dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie umieszczone na boku zabudowy, po jednej z każdej strony pojazdu, Model Microled Sputnik Advanced lub równoważny cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie umieszczone na pokrywie silnika, na wysokości lusterek wstecznych samochodu osobowego, lampy powinny być umieszczone w dwóch rzędach. Odległość pomiędzy rzędami minimum 40 cm. Konfiguracja lamp na etapie wykonywania pojazdu uzgodniona z zamawiającym. Model Microled Sputnik Advanced lub równoważny , dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie umieszczone na owiewkach kabiny pojazdu, w celu ostrzegania innych pojazdów na skrzyżowaniach, Model Microled Sputnik Advanced lub równoważny fala świetlna pomarańczowa LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad żaluzją skrytki autopompy, sterowana z kabiny pojazdu i przedziału autopompy. Model KS SIGNALMASTER – Solaris LED lub równoważny, generator sygnałów dźwiękowych o mocy wyjściowej 200W współpracujący z 2 głośnikami 100W. Sterownik umieszczony w kabinie, w miejscu umożliwiającym sterowanie nim kierowcy i dowódcy Generator wykonany w technologii analogowej, ze sterowaniem za pomocą pokrętła. Musi posiadać funkcję „Radio”, „Hands Free” oraz 3 inne pozycję pozywające na zaprogramowanie sygnałów o zmiennym tonie. Zmiana pomiędzy modulacjami powinna być możliwa również po wciśnięciu klaksonu. Programowanie generatora powinno być możliwe we własnym zakresie. Model modulatora Whelen 295SL lub równoważny, 2 głośniki 100W umieszczone na zewnątrz pojazdu w koszykach na maskownicy. Głośność minimum 123 db. Model AS 124 lub równoważny, System typu RUMBLER pozwalający na generowanie tonów o niskiej częstotliwości. Głośniki systemu powinny być umieszczone z przodu pojazdu pod lub za zderzakiem w miejscu osłoniętym. Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny umieszczony z przodu pojazdu pod kabiną, skierowane w przód. Uruchamianie: - za pomocą przycisku nożnego z pozycji dowódcy, za pomocą przycisku uruchamianego nogą z pozycji kierowcy (pod lewą nogą) - za pomocą przycisku znajdującego się na desce rozdzielczej, w centralnej jej części, - za pomocą klaksonu. Generowany dźwięk typu emergency air horn lub równoważne. Wszystkie przyciski podświetlane lub oświetlone. Dodatkowy opisany przycisk do uruchamiania sygnałów pneumatycznych w przedziale autopompy. Lampy główne pojazdu oraz belka dachowa zabezpieczone przed uszkodzeniem np. siatką z drutu. |  |
| 1.10. | Pojazd wyposażony w radiotelefon przewoźny analogowo- cyfrowy. W przedziale autopompy dodatkowy manipulator współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik. Dodatkowy głośnik w tylnej części kabiny dla załogi. |  |
| 1.11. | Sygnał dźwiękowy i świetlny włączonego biegu wstecznego, jako sygnał świetlny akceptuje się światło cofania. Z tyłu pojazdu zamontowana kamera cofania z kolorowym wyświetlaczem zamontowanym w kabinie w polu widzenia kierowcy. Dodatkowe oświetlenie LED barwy białej zamontowane z tyłu pojazdu, na tylnych stopniach kabiny, oraz na lusterkach skierowane na koła oświetlające pole za pojazdem podczas manewru cofania, włączane również z oświetleniem biegu wstecznego. Nad wciągarką umieszczona listwa dalekosiężna LED do oświetlania terenu przed autem po zmroku. Listwa dopasowana długością do szerokości auta. Dokładne miejsce montażu uzgodnione z zamawiającym podczas produkcji. |  |
| 1.12. | Pojazd wyposażony dodatkowo w: - mocowanie reflektora pogorzeliskowego z gniazdem zasilającym, - światła LED do jazdy dziennej zintegrowane z reflektorami głównymi podwozia pojazdu, - światła przeciwmgielne zabudowane fabrycznie w zderzaku, nie wystające poza jego obrys. |  |
| 1.13. | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 260 kW spełniający w dniu odbioru obowiązujące przepisy o ruchu drogowym - min. Euro 6. Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 1500 Nm przy 1000-1300 obr/min. Silnik samochodu przystosowany do zasilania biopaliwami lub paliwami z dodatkiem biokomponentów, co winno być potwierdzone stosownym dokumentem producenta podwozia, załączonym do oferty. W instrukcji użytkowania samochodu muszą znaleźć się zapisy o warunkach technicznych oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami. Gwarancja na pojazd nie może wyłączać stosowania w/w paliwa. |  |
| 1.14. | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie przekraczająca 3100 mm. |  |
| 1.15. | Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa na bazie jednej płyty podłogowej, zawieszona pneumatycznie, zapewniająca dostęp do silnika, 6-miejscowa w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: fabryczny układ klimatyzacji, indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy Rozkładaną półkę przed siedzeniem dowódcy do czytania mapy oraz sporządzenia dokumentacji o formacie min. A4. gniazdo zasilające 12V i 24V rozłączane po wyłączeniu głównego wyłącznika prądu gniazdo 12V ze stałym napięciem przy wyłączonym głównym wyłączniku prądu. Dodatkowe 2 gniazda 12V w tylnym przedziale załogi po jednym na stronie. Miejsce montażu do ustalenia z zamawiającym Dodatkowe 2 gniazda z portem USB w tylnym przedziale załogi po jednym na stronie. Miejsce montażu do ustalenia z zamawiającym - mocowanie na aparaty powietrzne umożliwiające: - jednoczesne przewożenie aparatów z butlami różnego rodzaju, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu), - uchwyty do trzymania się podczas jazdy dla tylnego przedziału załogi, - dodatkowy schowek na sprzęt w skrzyni pod fotelami załogi, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - lusterka boczne zewnętrzne główne elektrycznie sterowane i ogrzewane, - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony ogrzewane elektrycznie, - lusterko rampowe dojazdowe, przednie ogrzewane elektrycznie, - szyby boczne z przodu i z tyłu opuszczane i podnoszone elektrycznie, - reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków, - główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek, - sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów. Świetlna podczas postoju, dźwiękowa podczas włączonego biegu pojazdu - sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego. Świetlna podczas postoju, dźwiękowa podczas włączonego biegu pojazdu - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, - fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, radioodtwarzacz wraz z instalacją antenową, wyposażony w port USB i czytnik kart SD oraz min. 2 głośnikami w przedziale kierowcy i dowódcy oraz 2 w przedziale załogi, rejestrator samochodowy o kącie widzenia obiektywu minimum 140 stopni, o jasności maksymalnej f/1.6, nagrywający w rozdzielczości HD720p przy 60 fps, włączany wraz z zapłonem samochodu, wyposażony w kartę pamięci microSDXC o pojemności 64GB, Uchwyt na tablet o przekątnej 9'' zamontowany w zasięgu ręki kierowcy, na wysokosci przedniej szyby, z możliwością obrotu w stronę dowódcy, Kabina powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte. Drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem. Podłoga kabiny pokryta materiałem zmywalnym na całej powierzchni. |  |
| 1.16. | Podświetlenie stopni wejściowych zewnętrznych. |  |
| 1.17. | Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy: sygnalizacja załączonego gniazda ładowania główny wyłącznik oświetlenia skrytek przycisk załączania przystawki autopompy, sterowanie zraszaczami, sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy kontrolka włączenia przystawki odbioru mocy, przycisk włączenia przystawki powinien być w innym kolorze niż pozostałe (preferowany kolor czerwony). wskaźnik poziomu wody w zbiorniku wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku wskaźnik normalnego ciśnienia |  |
| 1.18. | W kabinie pojazdu pomiędzy przedziałami zamontowana szafka kabinowa dopasowana do ilości wolnego miejsca służąca do przewożenia wyposażenia osobistego załogi z miejscem na przechowywanie dokumentacji oraz mocowanie pod torbę PSP R1. Od strony dowódcy i kierowcy wyposażona również w min. 6 mocowania do reflektorów(dostarcza wykonawca). W półce zamontowane gniazda zasilające 12V z lewej i prawej strony. Na górze półki wykonawca musi przygotować 4 wygrodzone miejsca na hełmy i rękawice strażackie. Hełmy oraz rękawice muszą być zabezpieczone ściankami uniemożliwiającymi przesuwanie się podczas hamowania. W kabinie należy zamontować 6 ładowarek na radiotelefony nasobne w taki sposób, aby każdy z osady pojazdu miał łatwy dostęp do radiotelefonu. (ładowarki z radiotelefonami dostarcza zamawiający). Dodatkowo w kabinie miejsce na 2 deski ortopedyczne oraz noszę podbierakowe. Uchwyty przymocowane do dachu. Za fotelami dowódcy oraz kierowcy dodatkowe półki z szufladkami na sprzęt podręczny. Po obydwu stronach dwa uchwyty na pudełka z rękawiczkami nitrylowymi Ponad mocowaniami aparatów oddechowych dodatkowa półka. Półka wykonana w sposób, aby nie zmniejszać miejsca dla załogi. |  |
| 1.19. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora (min. 100 A) i pojemność 2 akumulatorów (min. 180 Ah) musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Zamontowana przetwornica napięcia 24V / 12V. Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu zlokalizowany na zewnątrz pojazdu. Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów (tzw „strażnik akumulatora”). |  |
| 1.20. | Samochód powinien być wyposażony w główny wyłącznik prądu, umożliwiający odłączenie akumulatorów od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy. |  |
| 1.21. | W pojeździe wbudowany autonomiczny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z sieci 230V |  |
| 1.22. | Samochód musi być wyposażony w gniazdo do zasilania układu pneumatycznego pojazdu z zewnętrznego źródła. |  |
| 1.23. | Kolorystyka: - nadwozie - RAL 3000, - pokrywa silnika - czerwona lub w odcieniach szarości, - błotniki, zderzaki i schody – białe RAL 9010, - drzwi żaluzjowe - naturalny kolor aluminium, - podwozie - czarne (dopuszcza się kolor szary, w przypadku gdy jest to fabryczny kolor producenta podwozia). kabina oklejona taśmą ostrzegawczą koloru żółtego, sposób oklejenia do ustalenia z zamawiającym na etapie produkcji. Boki zabudowy oraz tył pojazdu oklejone szachownicą w kolorze żółto-czerwonym. Dokładny wzór do ustalenia z zamawiającym na etapie produkcji |  |
| 1.24. | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, jednocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym. |  |
| 1.25. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. Wylot spalin dolny, wyprowadzony pomiędzy osiami. |  |
| 1.26. | Wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika musi być możliwe bez podnoszenia kabiny. |  |
| 1.27. | Silnik musi być zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy, przy czym jego pojemność nie może być mniejsza niż 200 dm3. Zbiornik paliwa oraz zbiornik AdBlue usytuowany poza zabudową (nie może zajmować miejsca w skrytkach sprzętowych). |  |
| 1.28. | Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, musi być dostosowane do maksymalnej masy rzeczywistej pojazdu. Stabilizatory przechyłów zamontowane na obu osiach. Prześwit pod osiami nie mniejszy niż 200 mm. |  |
| 1.29. | Układ hamulcowy pojazdu z hamulcami tarczowymi obu osi, wyposażony w system ABS. Hamulec postojowy działający na koła obu osi. |  |
| 1.30. | Pojazd wyposażony w system stabilizacji toru jazdy ESP oraz system zapobiegający staczaniu pojazdu podczas ruszania. |  |
| 1.31. | Ogumienie z bieżnikiem uniwersalnym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Ogumienie w rozmiarze 22,5”. Na osi przedniej ogumienie pojedyncze, na osi tylnej koła bliźniacze. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami. |  |
| 1.32. | Na wyposażeniu pojazdu pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności stałego mocowania w pojeździe. |  |
| 1.33. | Pojazd wyposażony w urządzenie (zaczep holowniczy paszczowy) umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą jak i ściskającą. |  |
| 1.34. | -Hak do ciągnięcia przyczep o masie minimum 10 t. |  |
| 1.35. | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |  |
| 1.36. | Pojazd należy wyposażyć w zestaw narzędzi przewidziany przez producenta podwozia, podnośnik hydrauliczny oraz narzędzia umożliwiające wymianę koła pojazdu, dwa kliny pod koła, przewód przy najmniej 10 m z manometrem do pompowania kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka samochodowa, gaśnica proszkowa 2 kg. |  |
| 2 | Zabudowa pożarnicza: |  |
| 2.1. | Zabudowa wykonana wyłącznie z użyciem materiałów nierdzewnych (stal nierdzewna, aluminium), dopuszcza się elementy wykończeniowe wykonane z materiałów kompozytowych. Podłoga skrytek wykończona gładką blachą kwasoodporną bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz. Skrytka przednia musi być przelotowa, ma umożliwiać montaż długich elementów np. podpór stabilizacyjnych. Szerokość przelotu nie mniejsza niż 500 mm. W skrytce przelotowej przygotowane miejsce na umieszczenie plastikowych zamykanych skrzyń o wymiarach 400x300x340 Aluminiowy system mocowania półek w skrytkach sprzętowych musi umożliwiać płynną regulację wysokości. Między kabiną i zabudową zamontowana owiewka. Skrytki z grawitacyjnym systemem wentylacji. |  |
| 2.2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z zamontowanymi uchwytami na sprzęt. Z tyłu pojazdu aluminiowa drabinka do wejścia na dach, rozkładana i nachylona pod kątem w stosunku do ściany tylnej zabudowy, co ma ułatwić bezpieczne wchodzenie na dach pojazdu. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. W pobliżu górnej części drabiny zamontowane uchwyt (y) ułatwiające wchodzenie. Na dachu umieszczone uchwyty do zamocowania drabiny. Na dachu mocowanie, 3 przęseł drabiny aluminiowej nasadkowej, drabiny wysuwanej, węży ssawnych, bosaków, pływaka, sań lodowych. Oświetlenie dachu LED włączane z przedziału tylnego i kabiny kierowcy (załączane razem z oświetleniem pola pracy). |  |
| 2.3. | Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami §12 ust.1 pkt17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. Z tyłu pojazdu powinno umieszczone być dodatkowe oznakowanie wykonane z taśmy odblaskowej 3 generacji. Sposób umieszczenia powinien być skonsultowany z zamawiającym w czasie wykonania zabudowy. |  |
| 2.4. | Dodatkowo na dachu pojazdu zamontowane dwie skrzynie na sprzęt, wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej. Skrzynie muszą posiadać oświetlenie LED. Wymiary skrzyń do ustalenia na etapie realizacji zamówienia |  |
| 2.5. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 2.6. | Skrytki na sprzęt w układzie żaluzji 3+3+1, zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. |  |
| 2.7. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Oświetlenie skrytek w technologii LED, na całej długości skrytki, oświetlenie skierowane do środka skrytki. Oświetlenie zamontowane w każdej skrytce. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy oraz przedziale autopompy |  |
| 2.8. | Pojazd powinien posiadać oświetlenie LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie 5 lx w odległości 1 m od pojazdu w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego i skrzyń dachowych. |  |
| 2.9. | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). |  |
| 2.10. | Szuflady i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 2.11. | Dodatkowo pojazd wyposażony w min. 3 szt. wysuwanych szuflad na cięższy sprzęt (np. narzędzia hydrauliczne) oraz sprzęt burzący. Miejsce montażu do uzgodnienia na etapie produkcji pojazdu. |  |
| 2.12. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby ich obsługa była możliwa w rękawicach. Obsługa panelu sterującego autopompy musi być możliwa w rękawicach (wyklucza się rozwiązanie z elektronicznym ekranem dotykowym). |  |
| 2.13. | Konstrukcja skrytek musi zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
| 2.14. | Zbiornik wody o pojemności 3 m3 (±5%) wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny. |  |
| 2.15. | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. W górnej części powinien znajdować się zamykany wlew do grawitacyjnego napełniania zbiornika z dachu pojazdu. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe także z poziomu terenu. |  |
| 2.16. | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Autopompa zapewniająca ręczne sterowanie zaworami. |  |
| 2.17. | Autopompa pożarnicza dwuzakresowa o wydajności min. 1600 dm3/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m oraz nie mniejszej niż 1200 dm3/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 7,5 m. Minimalna wydajność dla stopnia wysokiego ciśnienia co najmniej 400 dm3/min przy ciśnieniu 4 MPa. |  |
| 2.18. | Pojazd wyposażony w działko wodno- pianowe klasy min. DWP 16 o regulowanej wydajności, podnoszone hydraulicznie na czas pracy. Działko wysuwane do pozycji roboczej, tak aby w pozycji transportowej nie zwiększało maksymalnej wysokości pojazdu. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej – od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu 75°. Z pozycji obsługującego działko musi istnieć możliwość włączania zaworu działka oraz regulacji obrotów pompy. |  |
| 2.19. | Układ wodno- pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem. |  |
| 2.20. | Samochód musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno- pianową o regulowanej wydajności, do podawania środków gaśniczych prądem zwartym i rozproszonym. Do prądownicy powinna zostać dostarczona nakładka do podawania piany ciężkiej. Linia zamontowana z tyłu pojazdu, nad autopompą. |  |
| 2.21. | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna. Dodatkowo musi istnieć możliwość przedmuchu zwijadła za pomocą sprężonego powietrza. |  |
|  | Narożniki z tyłu zabudowy zabezpieczone przed otarciami elementami ze stali nierdzewnej |  |
| 2.22. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych 75, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno-pianowego, - instalacji zraszaczowej. |  |
| 2.23. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
| 2.24. | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. |  |
| 2.25. | Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno- sterownicze: manometr wysokiego ciśnienia, manometr niskiego ciśnienia, manowakuometr, dwa manometry niskiego ciśnienia na zasilaniu (lewa i prawa strona mierzące ciśnienie przed zaworem odcinającym), wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody w kabinie kierowcy), wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w kabinie kierowcy), miernik prędkości obrotowej wału pompy, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, awaryjny wyłącznik silnika pojazdu, wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, wskaźnik lub kontrolka ciśnienia oleju smarowania silnika, sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne, włącznik sygnału pneumatycznego, przycisk automatycznego zwolnienia obrotów silnika do obrotów jałowych, licznik motogodzin pracy autopompy, Ponadto na stanowisku obsługi musi znajdować się schemat układu wodno- pianowego oraz oznaczenie zaworów. Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze powinny być widoczne i dostępne z miejsca i obsługi pompy (dotyczy to również sterowania dozownikiem i urządzeniem odpowietrzającym, jeśli są one sterowane ręcznie). Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli powinny być oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokrętła wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, powinny być łatwo dostępne, a ich obsługa powinna być możliwa bez wchodzenia pod samochód. W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - wskaźnik niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. |  |
| 2.26. | Zbiornik wody musi być wyposażony w dwie nasady, po jednej z każdej strony pojazdu, 75 zabezpieczone przed przedostaniem się zanieczyszczeń i zawór służący do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. Dodatkowe zawory kulowe przy nasadach zasilających. |  |
| 2.27. | Układ wodno-pianowy wyposażony w automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń min. 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy oraz w system, w którym zmiana przepływu spowodowana np. otwarciem kolejnej linii gaśniczej lub działka wodno- pianowego nie wymaga zmiany ustawienia dozownika. |  |
| 2.28. | Wszystkie elementy układu wodno- pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Nasady tłoczne i ssawne powinny być zabezpieczone przed zamarzaniem (wszystkie umieszczone wewnątrz skrytek sprzętowych). Konstrukcja układu musi zapewniać łatwy dostęp do nasad i swobodną ich obsługę przy użyciu kluczy do łączników. |  |
| 2.29. | Konstrukcja układu wodno- pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie. |  |
| 2.30. | Przedział autopompy musi być wyposażony w autonomiczny system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do „- 25ºC”. Dodatkowo autopompa wyposażona w wewnętrzne kanały grzewcze, umożliwiające ogrzewanie płaszczem wodnym z układu chłodzenia silnika pojazdu, z możliwością wyłączenia w okresie letnim (zabezpieczenie przez rozmrożeniem) oraz zapewniającym dogrzanie autopompy do właściwej temperatury pracy jeszcze w trakcie dojazdu do miejsca prowadzenia akcji gaśniczej, przed jej rozpoczęciem (wydłużenie żywotności autopompy). |  |
| 2.31. | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |
| 2.32. | Pojazd wyposażony w min. 4 zraszacze o wydajności 50÷100 dm3/min przy ciś. 8 bar, zasilane autopompą. Dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, kolejne dwa po bokach pojazdu. Ponadto instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające, uruchamiane z kabiny kierowcy. |  |
| 2.33. | Samochód wyposażony w sterowany za pomocą pilota przewodowego pneumatyczny maszt oświetleniowy o mocy łącznej min. 350W. Maszt wyposażony w dwie najaśnice LED. Najaśnice zasilane z instalacji elektrycznej samochodu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo nie mniejsza niż 5,5 m. Maszt rozkładany za pomocą powietrza z układu pneumatycznego pojazdu. Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kąt, co najmniej 135º w obie strony. Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno być możliwe ze stanowiska obsługi masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdować się lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu. |  |
| 2.34. | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym zamontowaną z przodu pojazdu o uciągu min. 8000 kg, z liną długości min. 30m. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania, rolkową prowadnicę liny oraz sztywną osłonę wykonaną z tworzyw sztucznych lub kompozytu. |  |
| 2.35. | W jednej ze skrytek zainstalowane zasobniki metalowe na mydło i ręczniki papierowe, kranik umożliwiający podanie wody do celów sanitarnych oraz przewód pneumatyczny spiralny o długości 10 m z zakończeniem pozwalającym podłączenie pistoletu pneumatycznego oraz szczotka z wężem o długości 3 m zasilana wodą (dostarczone przez wykonawcę). Dodatkowo w tylnych skrytkach, po obu stronach poprowadzone wyjście powietrza z możliwością podłączenia węża z pistoletem pneumatycznym. |  |
| 2.36. | W pojeździe zapewnione miejsce do przewozu oraz wykonane i zamontowane uchwyty do zamocowania wyposażenia dla przyszłego użytkownika pojazdu. Zamawiający przewiduje masę sprzętu ruchomego na poziomie co najmniej 1500 kg. Samochód musi być konstrukcyjnie przystosowany do przewożenia takiej ilości sprzętu, świadectwo dopuszczenia musi potwierdzać przystosowanie pojazdu do obciążenia co najmniej taką masą. |  |
| 3 | Dodatkowe wymagania: |  |
| 3.1. | Gwarancja na pojazd (podwozie i zabudowę): min. 24 miesiące |  |
| 3.2. | Pojazd musi posiadać wszystkie wymagane dokumenty do rejestracji pojazdu jako specjalnego samochodu pożarniczego |  |
| 3.3. | Instrukcja obsługi pojazdu oraz systemów wyposażenia w języku polskim. |  |
| 3.4. | Ponadto dostawca zobowiązuje się do dostarczenia kompletu mocowań pod sprzęt do samodzielnego montażu. |  |
| 3.5. | Pojazd musi być oznakowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Pojazd musi zostać oznakowany logiem jednostki OSP Jazgarzew. Logo ma zostać umieszczone na przednich drzwiach kabiny, po obu stronach oraz z tyłu na zabudowie. |  |
|  | Wykaz sprzętu dla którego należy przewidzieć miejsce i wykonać mocowania oraz szczegóły techniczne dotyczące instalacji sprzętu: Zestaw ratownictwa technicznego, składający się z: Pompa hydrauliczna, 2 węże 10 m, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy. Podpora do stabilizacji pojazdu- 2 sztuki Walizka z zestawem do wyważania drzwi. Zestaw glass master do wycinania szyb. Kliny stabilizujące- 2 sztuki Flary w walizce Parawan osłaniający miejsce zdarzenia Skrzynka narzędziowa- 2 sztuki pojemniki z sorbentem Opryskiwacz 6l Urządzenie podnoszące Hi lift 122 cm Trójnóg ratowniczy Obracak do drzewa Hak dielektryczny Wiadro metalowe 10 l siewnik sorbentu sito kominowe Widły- 2 sztuki Szpadel prosty- 2 sztuki Łopata- 2 sztuki Bosak dielektryczny Gaśnica proszkowa 6 kg- 2 sztuki Gaśnica śniegowa Wentylator oddymiający Pompa szlamowa Pompa pływające Pilarka spalinowa- 2 sztuki Pilarka spalinowa jednoręczna Podkrzesywarka spalinowa Piła tarczowa siodełko wężowe Odcinki W52-20 – 8 sztuk Odcinki W75-20 – 10 sztuk Węże ssawne W110-2500 – 3 sztuki, umieszczone na dachu Węże ssawne W75-4000 – 2 sztuki, umieszczone na dachu Rozdzielacz kulowy Prądownice turbo- 3 sztuki Prądownica prosta Prądownica pianowa PP4 Wytwornica Pianowa Przełącznik 110/75 Przełącznik 75/52- 2 sztuki Kurtyna wodna 52- 2 sztuki Wysysacz inżektorowy Kanister na paliwo 5 l- 2 sztuki Kanister na paliwo 20 l Torba medyczna Torba z szynami kramera Nasadki aluminiowe- 3 sztuki, umieszczone na dachu Drabina wysuwna, umieszczona na dachu Drabina 3x4 Aparaty powietrzne- 4 sztuki Butle zapasowe do aparatów- 4 sztuki Butla z tlenem 2 l Kosz ssawny 110 wraz z pływakiem, mocowanie na dachu Stojak hydrantowy klucz uniwersalny do łączników- 2 sztuki Klucz do hydrantów podziemnych Bosak lekki dł 3 metry Bosak ciężki dł 4 metry Łom uniwersalny typy Hooligan Przedłużacz na bębnie Pachołek drogowy- 8 sztuk mostki przejazdowe- 2 sztuki Skrzynki plastikowe zamykane, typ euro 600 x 400 x 220- 4 sztuki Skrzynki plastikowe zamykane, typ euro 400 x 300x 220- 4 sztuki Węże umieszczone w korytkach zabezpieczonych przed wysunięciem z wykorzystaniem taśmy. Taśma powinna być innego koloru dla każdego rozmiaru węży tłocznych. Dodatkowo taśma powinna być oznaczona literą odpowiadającą rodzajowi łącznika Zamawiający wykona poziome koryto dla pakietu wężowego typu „Cleveland” składającego się z odcinka W42-30 ŁA i prądownicy. Pakiet powinien znajdować się w tej samej skrytce co odcinki 52 oraz prądownice i powinien być ulokowany na dole skrytki. Węże tłoczne 52/42 i 75 powinny być umieszczone po jednej stronie pojazdu w sąsiednich skrytkach. Węże tłoczne 75 powinny być umieszczone jak najniżej w skrytce. Sprzęt burzący powinien być zgromadzony razem i umieszczony na wysuwanej lub odchylanej półce. Na półce należy przewidzieć mocowania co najmniej na: - Nożyce do prętów o śr. min. 9 mm elektroizolacyjne do napięcia 1 kW – 1 szt. - Nożyce do prętów o śr. min. 6 mm – 1 szt. - szpadel/saperka o długości min. 770 mm - Młot 5 kg – 1 szt. - Młot 2 kg – 1 szt - Siekiera fiskars - Siekiera 2 kg – 1 szt. - topór ciężki – 1 szt. - łom – 2 szt. - zestaw „Set of Irons” – 1 kpl. bosak podręczny typowy – 1 szt. Ponadto dostawca zobowiązuje się do dostarczenia kompletu mocowań pod sprzęt do samodzielnego montażu. Wykonawca dodatkowo wykona mocowanie dla sprzętu nieujętego w powyżej, a dostarczonego wraz z pojazdem. |  |
|  | Wyposażenie dostarczone z samochodem: Mobilny system gaśniczy CAFS MOBILE : a) Moduł CAFS mobile (rama bazowa, przyłącza Storz B/75, komora mieszania, manometry) b) 2x puste butle powietrzne 6,0 l / 300 bar c) Prądownica gaśnicza CAFS C-D25 (Storz C/52) d) Wąż napełniania butli systemu z kompresora (15 m) EU Pompa na lekko lepkie oleje mineralne, jak napędowy, opałowy, hydrauliczny, maszynowy, silnikowy itp. Wydajność minimalna: 80 l/min Sanie lodowe Odsysacz permanentny, Przeznaczony do zbierania oleju, granulatu, pyłu, cieczy zbierających się podczas powodzi, w wyniku pęknięcia rury lub po akcji gaszenia, pojemność zbiornika min. 100 l Pompa zanurzeniowa, min 420 l/min, waga max 23 kg, przystosowana do pracy z agregatem 3 kW Zestaw poduszek wysokociśnieniowych: -Sterownik w obudowie -Wąż napełniający 10 m, dwa kolory- 2 szt -Reduktor butlowy 200/300 bar z wężem 2 m -zawór odcinający z wężem 0,3 m -Poduszka V12, V24, V40 Zestaw narzędzi akumulatorowych: -Piła szablasta -Wkrętarka -Szlifierka kątowa -Narzędzia kompatybilne z bateriami marki Hilti posiadanymi przez użytkownika Deska pediatryczna Wanna wychwytowa składana wykonana z PCV, pojemność wychwytowa min. 250 l Najaśnica przenośna akumulatorowa, min. 4000 lumenów Najaśnica dookólna, pole oświetlenia min. 2000 m2 Osłony przed odłamkami szkła, prostokąt i trójkąt z miękkiego tworzywa Lanca gaśnicza kominowa Lanca mgłowa- 2 szt, z końcówkami na szybie natarcie Kaseton wężowy 75- 3 szt Kaseton wężowy 52- 2 szt Agregat prądotwórczy, moc min. 3 kW Wspornik progowy kątowy Wspornik progowy prosty Bosak lekki min długość 3 m- 2 szt Bosak ciężki min długość 4m- 2 szt Zestaw 3 sztuk drabin nasadkowych aluminiowych Zestaw sprzętu burzącego: - Nożyce do prętów o śr. min. 6 mm – 1 szt. - szpadel/saperka o długości min. 800 mm - Młot 5 kg – 1 szt. - Młot 2 kg – 1 szt - Siekiera 2 kg – 1 szt. - topór ciężki – 1 szt. - łom – 2 szt. |  |
| 4 | Szkolenia |  |
| 4.1 | Wykonawca przeprowadzi w uzgodnionym terminie szkolenie z zakresu obsługi technicznej samochodu i zabudowanych na nim urządzeń w siedzibie jednostki OSP jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia |  |

W celu  optymalnego rozmieszczenia i  zamontowania sprzętu przez wykonawcę Zamawiający wymaga uzgodnienia rozłożenia sprzętu w procesie zabudowy pojazdu.

Prawą stronę tabeli w niniejszym załączniku wypełnia wykonawca. W przypadku spełnienia wymagań przez wykonawcę należy wpisać słowo „spełnia”, zaś w przypadku gdy wykonawca proponuje coś więcej niż wymaga zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Wykonawca musi wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje wykonawcy nie mogą być mniejsze niż wymagania minimalne zamawiającego.

..............................................

Pieczęć Wykonawcy oraz podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy