Załącznik A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na: ,,Budowę mini-tężni wraz z nawodnieniem terenu w Parku przy ul. Młynarskiej 
w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj".

Zadanie inwestycyjne zostało podzielone na dwa zadania:

- ZADANIE NR 1

- Zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej w parku przy ul. Młynarskiej 
w Piasecznie.

- Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego tężni solankowej, STWIOR
i Przedmiaru robót;

- Opracowanie projektu przyłącza wodociągowego, STWIOR i Przedmiaru robót;

- Opracowanie projektu przyłącza elektrycznego pod potrzeby zasilania mini tężni 
i nawodnienia terenu, STWIOR i Przedmiaru robót w uzgodnieniu z gestorem sieci;

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na wykonanie robót: od właściwego organu architektoniczno-budowlanego zaświadczenia o braku sprzeciwu na wykonanie robót lub decyzji pozwolenia na budowę minii tężni i przyłącza wodociągowego;

- Budowa mini tężni solankowej wraz z montażem instalacji technologicznej 
i elektrycznej, zbiornika na solankę i budową przyłącza wodociągowego (jeżeli potrzeba) na podstawie opracowanej dokumentacji wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz wymaganych prawem pozwoleń na użytkowanie /lub braku sprzeciwu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

- Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego.

  - Zakres prac – części projektowej.

- Wykonanie badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną w niezbędnym zakresie, jeżeli potrzebne

- Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę mini-tężni 
w Piasecznie przy ul. Młynarskiej,

- Aktualizacja mapy do celów projektowych;

- Orientacyjne dane techniczne dla altany tężni solankowej:

- wysokość - min. 600 cm,

- przekątna/średnica - min. 800 cm,

- kąt pochylenia dachu - zgodnie z zapisami w mpzp,

- konstrukcja na planie koła lub wielokąta, solidna i trwała, drewno iglaste klasa C24 (modrzew, świerk) impregnowane, zabezpieczone przeciw korozji biologicznej i chemicznej, z kolumną tarniny po środku, kolorystyka konstrukcji drewnianej: do uzgodnienia na etapie projektowania;

- Umieszczenie zbiornika na solankę o objętości minimum 10 tysięcy litrów poniżej poziomu terenu oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w opinii geotechnicznej (jeżeli opinia ta będzie konieczna do umieszczenia zbiornika).

- Branża elektryczna:

- Uzyskanie warunków od gestora sieci, jeżeli potrzebne

- Opracowanie projektu przyłącza energetycznego pod potrzeby zasilania minii tężni i oświetlenia tężni oraz pod potrzeby nawodnienia terenu.

- Wykonanie WLZ na potrzeby mini tężni oraz nawadniania kablem  YKY5 x 6 mm2 ze złącza kablowo – pomiarowego nr 02z17374 zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 
+ uzgodnienia z PGE do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (założenie licznika).

- Kable nN należy układać po trasie bezkolizyjnej w wykopie na głębokości min. 70 cm na 10 centymetrowej podsypce z piasku, linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Na ułożone kable 
w ziemi założyć opaski informacyjne rozmieszczone w odstępach, co 10 m oraz po obu stronach rur ochronnych. Opaski informacyjne powinny zawierać informacje zgodnie 
z N SEP-E-004. Trasa linii kablowych powinna być na całej długości oznaczona za pomocą foli koloru niebieskiego o szerokości 40cm. Kable należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci.

- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z drogami, chodnikami, innymi istniejącymi urządzeniami i sieciami podziemnymi zastosować rury osłonowe z polietylenu wysokiej gęstości HDPE 
o średnicy ϕ50mm dla kabli YKYżo 5x6mm2 oraz średnicy ϕ75mm. Pod drogami kable należy układać na głębokości 1m.

Jeśli mini tężnia nie posiada własnej tablicy rozdzielczej należy WLZ zakończyć rozdzielnicą wyposażoną w osprzęt rozdzielczo zabezpieczający.

- Rozdzielnica  z tworzywa termoutwardzalnego lakierowanego, trudnopalnego, samogasnącego i odpornego na działanie promieni UV. Stopień ochrony IP 44, montaż na prefabrykowanym fundamencie. Drzwiczki z blokadą zamykane na klucz.

- Przyłącze wodociągowe wraz ze studnią wodomierzową do tężni:

- Wykonawca w oparciu o wytyczne projektowe PWIK zawarte w warunkach technicznych z dnia 29.03.2019 r. wykona projekt przyłącza wodociągowego oraz uzgodni (wraz z poniesieniem kosztów) projekt z PWiK Piaseczno i Zamawiającym;

- Wykonawca opracuje i uzgodni projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania prac związanych z projektowanym przyłączem wodociągowym, wystąpi o zajęcie pasa drogowego,

- Za zestawem wodomierzowym należy zamontować zawór ze złączką do węża dn25 (w górnej części studni), zawór spustowy do odwodnienia systemu nawadniania oraz zawór wraz ze złączką do kompresora (odwodnienie na okres zimowy), przyłącze do nawadniania,

- Wykonawca przekaże zamawiającemu inwentaryzację powykonawczą przyłącza wodociągowego oraz potwierdzenie przyjęcia do zasobów Wydziału Geodezji i Katastru Starosty Piaseczyńskiego inwentaryzacji geodezyjnej.

  - Zakres prac - części realizacyjnej:

Budowa mini tężni, zgodnie z zatwierdzonym projektem:

- Instalacja technologii tężni solankowej ma składać się z dwóch elementów: instalacji hydraulicznej i elektrycznej. Centralnym elementem tężni ma być kolumna gałązek tarniny, na które będzie spływać solanka z kolektora wylewowego równomiernie po całym obwodzie kolumny. Solanka dostarczana do zbiornika buforowego (wewnątrz szczelnej wanny) tłoczona będzie do kolektora wylewowego przez filtr, z którego spływać będzie po tarninie do niecki i dalej grawitacyjnie do zbiornika buforowego zamykając obieg. Instalacja elektryczna będzie w pełni automatycznie sterować pracą całego układu, regulacja strumienia solanki wylewającego się z kolektora poprzez zawór regulacyjny lub wydajność pompy;

- Tężnia ma nasycać przestrzeń znajdującą się w promieniu kilku metrów od słupa tarniny, jodem, bromem, magnezem, sodem, potasem, żelazem i innymi korzystnymi dla zdrowia mikroelementami;

- W głównym szczelnym zbiorniku o pojemności 10 m3 zamykanym na kłódkę, odpornym na działanie roztworu solankowego należy zamontować pompę pompującą roztwór do zbiornika buforowego w niecce,

- Wszystkie zamontowane pompy, rurociągi, armatura, kolektor wydatkujący równomiernie roztwór równomiernie po obwodzie słupa z tarniną musi być odporny na korozyjne działanie czynnika roboczego;

- Mikroklimat ma powstawać wskutek ociekania solanki i działania ruchu powietrza;

- Połacie dachowe mają być pokryte gontem bitumicznym (kształt i kolorystyka do uzgodnienia na etapie projektu). Ma być zapewnione odprowadzenie wody z dachu rynnami;

- Instalacja elektryczna ma w pełni automatycznie sterować pracą układu;

- Budowa nawierzchni żwirowej wokół niecki;

- Budowa niskiego ogrodzenia drewnianego, ażurowego wokół niecki;

- Na słupach mają zostać zainstalowane reflektory o regulowanym kącie świecenia;

- W skład tężni muszą wchodzić instalacje:  hydrauliczna, elektryczna, uzdatniania i dezynfekcji;

- Montaż tablicy informacyjnej dotyczącej zasad korzystania z tężni solankowej /sugerowane wymiary minimalne to: wysokość 250 cm; szerokość 80 cm; długość: 120 cm; konstrukcja stal lakierowana; pozycja ekspozycyjna płyta MFP-L lakierowana; montaż przez zabetonowanie elementów kotwiących/.

- Ponadto tablica z regulaminem powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i niewidomych poprzez doposażenie w dodatkową tabliczkę
z informacjami drukowanymi w języku Braille'a.

- Wykonawca w trakcie użytkowania tężni ma obowiązek kontroli pracy układu i stanu technicznego tężni, co najmniej raz w roku w okresie gwarancji;

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy pierwszą partię gotowej solanki (w ilości minimum 90% objętości zbiornika) do szczelnego zbiornika o stężeniu nie zagrażającym zdrowiu i życiu, dobór stężenia solanki powinien być zgodny z wytycznymi producenta, orientacyjna wartość 4 – 10 %.

- W razie zgłoszenia przez Zamawiającego awarii tężni, Wykonawca ma obowiązek podjęcia działań mających na celu usunięcie awarii zgodnie z oświadczeniem gwarancyjnym;

- Budowa nawierzchni z kostki brukowej wokół tężni i ławek nie jest 
w zakresie realizacji.

Instalacja elektryczna

Podłączenie i uruchomienie mini tężni zgodnie z wymaganiami producenta 
i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Należy uwzględnić wszelkie prace naprawcze po instalacyjne, odtworzenie nawierzchni. Wykonawca powinien 
w razie potrzeby pozyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia z gestorami sieci 
w celu przeprowadzenia robót.

Instalacja sanitarna

- Instalacja hydrauliczna obsługująca mini tężnię musi umożliwiać regulację wydajności czynnika roboczego.

- Odbiór przyłącza wodociągowego przez PWiK (w ramach ceny ryczałtowej).

- ZADANIE NR 2

- Zaprojektowanie i wybudowanie automatycznego systemu nawadniania terenu parku przy ul. Młynarskiej w Piasecznie

- Opracowanie projektu automatycznego systemu nawadniania terenu parku przy 
ul. Młynarskiej w Piasecznie oraz STWiOR, przedmiaru robót;

- Budowa nawodnienia terenu parku przy ul. Młynarskiej w Piasecznie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej;

- Wpięcie się do przyłącza energetycznego i wodociągowego na potrzeby nawodnienia terenu do instalacji wybudowanej przy realizacji zadania 1 (tężni);

- Budowa przyłącza energetycznego oraz wodociągowego na potrzeby nawodnienia terenu w przypadku braku realizacji zadania nr 1 (tężni).

- Pełnienie nadzoru autorskiego.

  - Zakres prac – części projektowej.

Wytyczne odnośnie przyłącza wodociągowego i energetycznego na potrzeby nawadniania:

- Wykonawca wykona projekt przyłącza wodociągowego oraz uzgodni (wraz z poniesieniem kosztów) projekt w PWiK Piaseczno, w oparciu o przekazaną mapę do celów projektowych (aktualizację mapy do celów projektowych Wykonawca wykona w ramach realizacji tego zamówienia)  i warunki techniczne wydane przez PWIK oraz na podstawie wytycznych projektowych PWIK, w przypadku braku realizacji zadania nr 1 (tężni).

- Wykonawca opracuje i uzgodni projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania prac związanych z projektowanym przyłączem wodociągowym, wystąpi o zajęcie pasa drogowego,

- Wykonawca przekaże zamawiającemu inwentaryzację powykonawczą przyłącza wodociągowego oraz potwierdzenie przyjęcia do zasobów Wydziału Geodezji i Katastru Starosty Piaseczyńskiego inwentaryzacji geodezyjnej.

- Wykonanie projektu przyłącza energetycznego wraz z uzgodnieniami w przypadku braku realizacji zadania nr 1 (tężni).

Wytyczne odnośnie projektu automatycznego systemu nawadniania

- Projekt dostosowany do istniejącej roślinności;

- Określenie parametrów źródła wody;

- Sterowanie automatyczne;

- Sterownik zasilany prądem;

- Umieszczenie skrzynki zaworowej w terenie, w zabezpieczonej obudowie;

- Sposób odwodnienia na zimę – zawory spustowe;

- Możliwość wyłączania nawadniania;

- Czujnik pogodowy;

- Projektowanie sekcji: zraszacze i linie kroplujące powinny znajdować się na osobnych sekcjach, zraszacze rotacyjne i statyczne powinny znajdować się na osobnych sekcjach, w obrębie jednej sekcji grupować urządzenia i o podobnej lub dostosowanej do siebie dawce opadowej, w sekcjach zraszaczy rotacyjnych należy pamiętać o dopasowaniu dysz w obrębie jednej sekcji;

- dobór średnic rurociągów do wydatkowania wody;

- montaż zraszaczy na elastycznych połączeniach;

- właściwy dobór zapotrzebowania wodnego dla istniejącej roślinności;

- instrukcja obsługi;

- STWiOR; przedmiar robót;

- Branża elektryczna:

Doprowadzenie wykonanie dokumentacji instalacji elektrycznej do zasilania automatycznego systemu nawadniania. Wykonanie zasilania elektrycznego kablem ziemnym 5x6mm2 ze złącza należącego do Gminy zlokalizowanego przy ul. Młynarskiej zgodnie z dokumentacją projektową, uzgodnienia z PGE, założenie licznika.

  - Zakres prac – części realizacyjnej

Wytyczne odnośnie wykonania automatycznego systemy nawadniania

- Zachowanie właściwej kolejności prac;

- Poszanowanie roślinności podczas układania magistrali, w razie rażących zaniedbań ochrony istniejącej roślinności i strat w roślinności Wykonawca będzie wymieniał materiał roślinny na nowy, na własny koszt. Oszacowanie strat będzie się odbywało protokolarnie z udziałem przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy;

- Doprowadzenie instalacji elektrycznej do sterownika oraz skrzynki
z siłownikami do nawodnienia na podstawie opracowanej dokumentacji;

- Wykonanie instalacji wodnej od studni wodomierzowej poprzez skrzynki (ę)
z siłownikami do nawodnienia do poszególnych pętli nawodnienia.

- Po wykonaniu prac instalacyjnych należy wykonać odtworzenia nawierzchni (zgodnie z wytycznymi z decyzji lokalizacyjnej), chodnika oraz terenu utwardzonego.

- WIZJA LOKALNA MOŻLIWA JEST PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU Z PRZEDSTAWICIELEM ZAMAWIAJĄCEGO.

- UWAGI DO REALIZACJI  PROJEKTU

Dokumentacja projektowa winna być wykonany zgodne z następującymi aktami prawnymi:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (D.U. nr 120 poz. 1133 z dnia 10.07.2003r.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (D.U. nr 202 poz. 2027 z dnia 16.09.2004r. z późniejszymi zmianami),

- Warszawa, dnia 18 września 2015 r. Poz. 1422 obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Projekty budowy przyłączy infrastruktury technicznej i ewentualnie przebudowy/budowy sieci infrastruktury technicznej winny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U.2013.1129).

- Projekty wykonawcze winny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U.2013.1129).

- Dokumentacja projektowa ma być opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami 
i posiadać wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie. Musi być kompletna
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- UWAGI DO REALIZACJI WYKONAWSTWA

- Zamawiający udostępni teren budowy w ciągu 3 dni od dnia uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na wykonanie robót: od właściwego organu architektoniczno-budowlanego zaświadczenia o braku sprzeciwu na wykonanie robót lub decyzji pozwolenia na budowę minii tężni i przyłącza wodociągowego;

- Roboty należy prowadzić zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego w/w dokumentacją projektową.

- Roboty należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia, jeżeli potrzebne.

- Wykonawca, jako wytwórca odpadów w wyniku realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) i ponosi pełną odpowiedzialność za gospodarowanie wytworzonymi przez siebie odpadami.

- Wykonywanie robót budowlanych z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej, jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących norm oraz przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami).

- Wykonawca jest zobowiązany do naprawy wszelkiego rodzaju zniszczeń lub uszkodzeń powstałych w następstwie prowadzonych robót.

- W przypadku wykonania przyłącza wody w otwartym wykopie należy zapewnić przejazd ul. Warszawską jednym pasem.

- Dokonywania niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym.

- Wykonawca przedstawi Karty materiałowe Zamawiającemu do akceptacji przed wbudowaniem.

- Utrzymywania terenu robót w czystości, bieżącego usuwania odpadów, zminimalizowania uciążliwości związanych z prowadzonymi pracami.

- Zgłaszania do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Stosowania wyłącznie materiałów posiadających stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty.

- Uporządkowania miejsca prowadzenia robót po ich zakończeniu.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - zgodnie z umową.

- Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań 1 i/lub 2  - 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy;

- Uzyskanie wymaganych prawem zgód i pozwoleń do realizacji zadań 1 i/lub 2  - 3 miesiące od dnia zawarcia umowy;

- Realizacja zadań  1 i/lub 2  zakończona bezusterkowym odbiorem - 4 miesiące od dnia zawarcia umowy;

- Zakończenie zadań 1 i/lub 2  zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym wad, o którym mowa w § 13 ust. 4 Umowy wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz wymaganych prawem pozwoleń- 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- OFERTA RYCZAŁTOWA NA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA POWINNA UWZGLĘDNIAĆ WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji jednego zadania w zależności od posiadanych środków finansowych.

- WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ, PRZEDKŁADA DOKUMENTY  WG   SIWZ.

- SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UDZIELAĆ BĘDĄ:

Patrycja Zych, tel. 22 70-17-632, e-mail: zych@piaseczno.eu

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z: OPZ ZAŁ.
,, A" WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI I WG UMOWY.

- HIERARCHIA WAŻNOŚCI DOKUMENTÓW

- SIWZ

- Umowa.

- Opis przedmiotu zamówienia  (OPZ)

- ZAŁĄCZNIKI

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej nr 178/W/19/PP
z dnia 29.03.2019r.

- Wypis i wyrys z mpzp miasta i gminy piaseczno z dnia 25.03.2019

- Wstępny projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem zieleni.

- Mapa z inwentaryzacją powykonawczą oświetlenia terenu.

- Mapa do celów projektowych z dnia 26.06.2019