# Załącznik A

Opis przedmiotu zamówienia

Zagospodarowanie wód opadowych z dróg gminnych w Kamionce gmina Piaseczno – ulice : Borowa, Redutowa, Lubczykowa, Tymiankowa

1. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

1.1. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wytyczenie i inwentaryzacja

1.2.roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość do 5 km i utylizacją;  wykopy liniowe o szerokości 08-2,5 m i głębokości do 3 m,

1.3. Roboty montażowe

- umocnienie ścian wykopów szalunkami stalowymi na gł. do 3 m pod rury i studzienki

- wykonanie podsypki i obsypki wg rys. S7 (S5) – przekrój przez wykop

- montaż kanałów z rur typu PVC SN8 o śr. nom. 600 mm, od studni istniejącej w ul. Okrężnej kanalizacja ulicą Borową  pomiędzy studniami D1 – D6.

- montaż kanałów z rur typu PVC SN8 o śr. nom.500 mm, studnia D6 – przelew betonowy

- montaż kanałów z rur typu PVC SN8 o śr. nom.400 mm, ul. Redutowa  kanalizacja pomiędzy studniami D6 - D7 - D18 - D19, oraz D7 – D8 – ul. Lubczykowa

- montaż kanałów z rur typu PVC SN8 o śr. nom.315 mm, D19 – D20. ul. Tymiankowa

- studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śr.1500 mm w gotowym wykopie o głęb. 3,0m,

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr . 1200 mm w gotowym wykopie o gł. 3,0 m,

- przelew betonowy z siatką zbrojeniową Ф 10mm o rozstawie 10 x 10cm wg schematu

przelewu – rys. S/6

- umocnienie skarp i dna  płytami prefabrykowanymi ażurowymi 40x60x8 cm – rys. S/5

- próby szczelności kanałów deszczowych ze studniami,

- inspekcja TV kanałów deszczowych ze studniami,

2. Organizacja ruchu na czas budowy w celu ograniczenia utrudnień komunikacyjnych.

- uzyskanie czasowej organizacji ruchu,

3. Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy.

4. Inne warunki techniczne

- Rury kanalizacyjne o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 8kN/m², ( SN 8)

- W ramach wyceny przetargowej należy ująć wszystkie możliwe podłączenia istniejącej sieci odwadniającej (możliwe podłączenia do projektowanych studni lub niezbędne będą dodatkowe)

- W studniach należy ująć otwory na rury drenażowe  DN 110mm SN8 na głębokości 1,20m poniżej poziomu pokrywy włazowej studni

- Uwzględnić w kosztorysie przetargowym zgodnie z rysunkami technicznymi projektowymi ujęcie wody z istniejącego zbiornika wody od studni D6 do przelewu –rys. S6 i S5  wg pozycji 16 d.1.2  i  17 d.1.2.

Szczegółowe warunki realizacji:

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi.

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas trwania remontu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały i inne zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, za jakość zastosowanych materiałów i powinien znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami technicznymi.

- Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

  - Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm. Aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

  - Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną.

- Przed wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji wszystkie wymagane dokumenty i uzyskać zgodę na jego wbudowanie przez nadzór inwestorski.

- Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego program zapewnienia jakości przed przystąpieniem do robót.

- Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia badań w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologicznego. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

Podłoża pod nawierzchnię drogową winny być zagęszczone do wskaźnika 1,00 w przypadku nawierzchni twardej (asfalt, kostka), natomiast pod nawierzchnie nieulepszone wskaźnik zagęszczenia Is= 0,98. Wyniki z badań zagęszczeń podłoża należy przedstawić  Zamawiającemu przed odbiorem, a na życzenie inwestora badania należy wykonywać w obecności inspektora nadzoru lub innego pracownika.

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym typu zawory, studnie, hydranty. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego eksploatatora tych urządzeń oraz dokona naprawy na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.

- Materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wbudowania należy składować na wskazanym przez inwestora miejscu. Gruz rozbiórkowy należy wywozić na odkład, koszt transportu i utylizacji należy wkalkulować do stawki jednostkowej wykonania pracy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                     i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywać, wymagany na podstawie przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

- Roboty podlegają następującym etapom:

  - odbiorowi robot zanikających

  - odbiorowi częściowemu

  - odbiorowi ostatecznemu

  - odbiorowi pogwarancyjnemu

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, wywozem gruzu, nadmiaru ziemi z urobku i innych uwzględniając je w oferowanej stawce ceny jednostkowej. Wykonawca w swej wycenie - ofercie powinien przewidzieć wszystkie niezbędne czynniki cenotwórcze  i zagrożenia występujące w trakcie wykonywania robót np. nie zinwentaryzowana infrastruktura podziemna, stare ogrodzenia lub urządzenia sportowe i inne.

- Wykonawca będzie stosować się do ustawowych nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i środków transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość prowadzonych robót. Sprzęt i środki transportu będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być oznakowany logo firmy. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia lub zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

- Gdziekolwiek powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

- Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i postępować zgodnie z jego poleceniami.

- Wykonawca winien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonywania robót odwodnieniowych i drogowych.

- Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie 3 dni od zakończenia badania.

- Przed zgłoszeniem do odbioru prac Wykonawca musi:

a/ uzyskać oświadczenie eksploatatora urządzeń podziemnych o dokonaniu prawidłowej regulacji urządzeń podziemnych objętych regulacją,

b/ przygotować i przekazać Inwestorowi dokumentację powykonawczą obejmującą obmiary, wyniki badań oraz szkice sytuacyjne opatrzone oświadczeniem kierownika budowy o należytym wykonaniu.

23. Termin zakończenia robót: – 15.12.2020r.

Zamawiający zastrzega sobie wykonanie przedmiotu zamówienia do wysokości posiadanych środków finansowych zabezpieczonych na przedmiotowe zadanie w budżecie Gminy.

Oferta winna zawierać cenę  brutto wg załączonego kosztorysu za  całość zamówienia przedmiotu zamówienia w oparciu o w/w zakres, popartą kosztorysem ofertowym.

Informacji w sprawie zamówienia udziela Zbigniew Mostowski, Marek Łęcki

tel.  22 70 17 676.

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej w celu bezpośredniego i dokładnego zapoznania się z terenem budowy (teren ogólnodostępny).

Załączniki:

1. Projekt budowlany.

2. Kosztorys ofertowy.

3. Specyfikacja techniczna.