# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla obszaru Gminy Piaseczno w skali 1:10 000 na potrzeby opracowania Planu ogólnego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Piaseczno, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. (Dz.U.02.155.1298) w sprawie opracowań ekofizjograficznych i na podstawie:

a) map topograficznych w skali 1:10.000, dostępnych w zasobach Wojewódzkiego Ośrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze, zmontowanych i poddanych kalibracji,

b) mapy sozologicznej i hydrograficznej dostępnych w zasobach Wojewódzkiego Ośrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze, zmontowanych i poddanych

kalibracji,

- mapy geologicznej dostępnej w zasobach Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego,

- mapy dokumentacji złóż kruszyw naturalnych, dostępnej w zasobach Państwowego Instytutu

Geologicznego w Warszawie.

Wymagany zakres opracowania przedmiotu zamówienia oraz etapy jego wykonania

W ramach wypełnienia zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. (Dz.U.02.155.1298) w sprawie opracowań ekofizjograficznych, należy wykonać jako mapy tematyczne (warstwy w tym samym pliku) opracowanie ekofizjografii dla obszaru Gminy Piaseczno wraz z niezbędnym kołnierzem wzajemnego oddziaływania, na potrzeby opracowania Planu ogólnego a później miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Etap I – Diagnoza

Rozpoznanie, charakterystyka stanu i funkcjonowania środowiska (badania kameralne i terenowe)

- struktura budowy środowiska przyrodniczego

- charakterystyka procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym

- charakterystyka poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego

- uwarunkowania przyrodnicze i krajobrazowe

- uwarunkowania planistyczne i środowiskowe wynikające z innych dokumentów dotyczących kształtowania przestrzennego gminy

- Morfologia ukształtowania powierzchni:

- geomorfologia (formy – pochodzenie),

- hipsometria (co 5 m),

- analiza terenu pod względem spadków - wskazanie terenów o nachyleniu powyżej 12%, barier terenowych (krawędzi, skarp, nasypów, wyrobisk),

- identyfikacja terenów zagrożonych osunięciem ziemi,

- obszary nieprzydatne / przydatne do zagospodarowania ze względu na spadki terenu, bariery terenowe,

- tereny o dużej różnorodności formy i tereny zdegradowane,

- Budowa geologiczna i grunty:

- mapa dokumentacyjna rozmieszczenia odwiertów lub sondowań, wg dokumentów z zasobów Archiwum Geologa Wojewódzkiego oraz kart dokumentacyjnych odwiertów,

- mapa geologiczno inżynierska – mapa podłoża do głębokości 2 m p.p.t. (z wyróżnieniem poszczególnych zespołów gruntów: nasypowych, gruntów organicznych, gruntów mineralno – organicznych, gruntów niespoistych i spoistych), na podstawie dostępnych materiałów,

- rozmieszczenie udokumentowanych złóż surowców mineralnych,

- przydatność inżynierska gruntów (w zakresie nośności), poza kompleksami leśnymi,

- Hydrogeologia i stosunki wodne:

- wskazanie terenów o rzędnej zwierciadła wody gruntowej powyżej poziomu 1 m ppt,

- kierunki spływów wód gruntowych,

- tereny szczególnie podatne na infiltrację zanieczyszczeń do wód podziemnych,

- rozmieszczenie w gminie i sąsiedztwie, zasobów wód podziemnych, GZWP ocena ich zasobności, wydajności, jakości i przydatności do celów gospodarczych, głębokość zalegania,

- rozmieszczenie ujęć wody, wraz z ich strefami ochronnymi, obszarami zasilania, zasiegi lei depresji tych ujęć oraz zasobność, wydajność, przydatność do celów gospodarczych, głębokość zalegania warstwy wodonośnej, rozmieszczenie awaryjnych ujęć wody i innych studni,

- kierunki przenoszenia zanieczyszczeń w wodach podziemnych,

- identyfikacja zagrożeń dla jakości wód podziemnych,

- ocena zmian jakości wód podziemnych w oparciu o wyniki monitoringu państwowego i lokalnego oraz inne analizy wód podziemnych pobieranych z ujęć wody,

- obszary niskiej / wysokiej zdolności retencji wód opadowych,

- tereny wymagające ograniczenia zagospodarowania w celu ochrony zasobów wodnych,

- Wody powierzchniowe:

- inwentaryzacja cieków wodnych, kanałów i głównych rowów melioracji szczegółowych z ich obowiązującymi nazwami (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną – Dz. U. 03.16.149), terenów podmokłych i bagiennych – stan istniejący i w retrospekcji,

- wododziały, podział na dorzecza i zlewnie z określeniem wielkości spływu powierzchniowego ze zlewni,

- charakterystyka hydrologiczna wód powierzchniowych – cieków (rzek i kanałów podstawowych) i zbiorników wodnych oraz głównych rowów melioracji szczegółowych. Wskazanie w odniesieniu do rzek, kanałów i głównych rowów melioracji szczegółowych maksymalnej przepustowości hydraulicznej niepowodującej szkód dla mienia i środowiska, na podstawie dostępnych danych,

- zlewnie kanalizacji deszczowej z podaniem wielkości przepływu obliczeniowego,

- ocena zmian jakości wód powierzchniowych i podatności na degradację, wskazanie na mapie punktów pomiarowych, na podstawie dostępnych danych,

- inwentaryzacja obszarów zagrożonych podtopieniami,

- wskazanie istniejących progów wodnych o wysokości powyżej 1 m,

- Gleby:

- mapy glebowo - rolnicze,

- klasy bonitacji gleb: podział na grunty chronione I – III kl., grunty mineralne IV kl. i grunty organiczne i pozostałe, z wyszczególnieniem terenów, które uzyskały zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze,

- podział terenów rolniczych na użytki rolne (pola uprawne, łąki itp.),

- wyznaczenie zwartych kompleksów rolnych,

- Warunki klimatyczne:

- klimat, w tym m.in. warunki topoklimatyczne lub biotypoklimatyczne,

- kierunki spływu zimnego powietrza i rozmieszczenie zastoisk,

- linijka słońca,

- klimat akustyczny, podział na strefy akustyczne,

Etap II – Ocena i waloryzacja

Ocena stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego (powtórne badania terenowe)

- ocena charakteru i intensywności zmian w środowisku

- zmiany w strukturze użytkowania terenu

- źródła przeobrażeń środowiska przyrodniczego

- ocena stopnia zagospodarowania terenów gminy (urbanistyczna)

- Waloryzacja przyrodnicza:

- mapa powiązań przyrodniczych obszaru z jego szerszym otoczeniem - korytarze ekologiczne, a rozmieszczenie głównych źródeł degradacji środowiska,

- rozmieszczenie elementów objętych ochroną prawną,

- mapa bioróżnorodności terenów zieleni, zawierająca między innymi: inwentaryzację siedlisk, zbiorowisk roślinnych,

- identyfikacja ekosystemów, zbiorowisk i biocenoz ze wskazaniem gatunków kluczowych w powiązaniu z terenami poza granicami gminy oraz ocena ich kondycji, identyfikacja zagrożeń,

- inne obszary cenne przyrodniczo - wymagające ochrony,

- mapa obszarów, które powinny pełnić przede wszystkim funkcje przyrodnicze;

- wyznaczenie zwartych kompleksów leśnych,

- typy siedliskowe lasu w oparciu o opisy taksacyjne,

- rozmieszczenie lasów ochronnych,

- wnioski z planów ochrony i planów urządzania lasów,

- przydatność zdrowotna środowiska leśnego,

- wskazanie granic właściwości poszczególnych nadleśnictw i okręgów łowieckich,

- Waloryzacja architektoniczna i krajobrazowa:

- rozmieszczenie dominant pozytywnych i negatywnych oraz kierunki i zasięgi widoczności,

- rozmieszczenie punktów i ciągów widokowych,

- rozmieszczenie obszarów zabudowanych o wysokich walorach krajobrazowych,

- rozmieszczenie obszarów zabudowanych zdegradowanych – (zdominowanych elementami dysharmonijnymi).

- Dziedzictwo kulturowe i zabytki, dobra kultury współczesnej:

- obiekty i zespoły wpisane do rejestru zabytków;

- obiekty i zespoły ujęte w ewidencji dóbr kultury;

- stanowiska archeologiczne, wg dostępnych danych,

- inne formy ochrony konserwatorskiej - rozmieszczenie i stan, wg dostępnych danych,

- obiekty cenne pod względem architektonicznym / historycznym wskazane do objęcia ochroną,

- obszary cenne ze względu na układ urbanistyczny wskazane do objęcia ochroną,

- Działalność sozologiczna człowieka - antropopresja:

- użytkowanie terenu – przemysł i usługi,

- użytkowanie terenu – mieszkalnictwo o niskiej / wysokiej intensywności,

- infrastruktura uciążliwa dla środowiska (GPZ, linie 220 i 400 kV, drogi o dużym natężeniu ruchu),

- rozmieszczenie źródeł:

- zanieczyszczeń powietrza, wg dostępnych danych,

- zanieczyszczeń wód powierzchniowych (rozmieszczenie wylotów na ciekach wodnych: kanalizacji deszczowej, ścieków bytowych i przemysłowych oraz miejsc zrzutów ścieków nieoczyszczonych),

- rozmieszczenie oczyszczalni ścieków, w tym przydomowych,

- skażenia powierzchni ziemi i gleb, rozmieszczenie obszarów o zdegradowanej powierzchni (wysypiska, wyrobiska, bazy paliw płynnych),

- promieniowania,

- hałasu,

- wskazanie miejsc i zasięgu zaistniałych dotychczas poważnych awarii i obszarów narażonych na występowanie tych awarii,

- rozmieszczenie miejsc składowania odpadów niebezpiecznych i tras przewozu oraz zakładów wykorzystujących substancje niebezpieczne i zaliczonych do zakładów narażonych na wystąpienie poważnych awarii przemysłowych,

- wskazanie zasięgu obsługi kanalizacją sanitarną, ze wskazaniem przepustowości i rezerwą wykorzystania  sieci,

- wskazanie zasięgu obsługi kanalizacją deszczową, ze wskazaniem przepustowości i rezerwą wykorzystania  sieci,

- wskazanie zasięgu obsługi wodociągiem, ze wskazaniem przepustowości i rezerwą wykorzystania  sieci,

- rozmieszczenie i analiza rezerw przedsięwzięć komunalnych istotnych dla funkcjonowania gminy (jak: cmentarze, składowisko odpadów, oczyszczalnia ścieków komunalnych), ze wskazaniem granic oddziaływania lub stref ochronnych,

- wskazanie obszarów, które kwalifikują się do wyznaczenia obszarów ograniczonego użytkowania,

Etap III – Ocena i Prognoza

1.  Ocena stanu i prognoza zmian w środowisku:

1. Ocena i prognoza procesów (w tym zasięg skutków tych zmian):

- geodynamicznych;

- hydrologicznych (w tym zaburzenie reżimu hydrologicznego cieku)

- klimatycznych

- biologicznych,

  - Ocena walorów krajobrazowych

  - Opis migracji zanieczyszczeń w kontekście wzajemnych zależnościach pomiędzy komponentami środowiska.

  - Klasyfikacja obszarów środowiska gminy pod względem:

      - bioróżnorodności,

      - stabilności (odporności środowiska na antropopresję zdolności do regeneracji, stałości i elastyczności systemu),

  - Ocena zgodności aktualnego użytkowania i zagospodarowania z uwarunkowaniami przyrodniczymi (wskazanie miejsc konfliktowych).

  - Ocena dotychczasowego zakresu ochrony zasobów i walorów przyrodniczych.

  - Ocena potencjalnych i rzeczywistych konfliktów pomiędzy podmiotami gospodarującymi w środowisku.

Etap IV – Wskazania

    - Wskazanie terenów predysponowanych do pełnienia tzw. funkcji przyrodniczych w strukturze przestrzennej obszaru, terenów leśnych, otwartych, szczególnie chronionych i bez prawa zabudowy.

    - Mapa określająca przydatność poszczególnych terenów dla rozwoju funkcji użytkowych, a w szczególności:

- mieszkaniowej,

- wypoczynkowo - rekreacyjnej,

- rolniczej i leśnej,

- komunikacyjnej i przemysłowej, z uwzględnieniem infrastruktury niezbędnej do prawidłowego spełniania tych funkcji,

- dróg, o których mowa w pkt. 4 niniejszej SIWZ p.pkt. 4.2 i 4.3.

    - Wskazanie terenów, dla których zachodzi konieczność wprowadzenia ograniczeń wynikających z konieczności ochrony zasobów, występowania uciążliwości oraz zagrożeń dla środowiska.

    - Wskazanie obszarów problemowych.

    - Wskazanie obszarów do: przekształceń, rehabilitacji i rekultywacji.

Wymagana forma wykonania opracowania

Opracowanie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: opracowania cząstkowe po każdym z etapów w wersji drukowanej i elektronicznej oraz opracowanie końcowe będące wynikową opracowań cząstkowych:

- w wersji drukowanej w trzech (3) egzemplarzach. Tekst, mapy w skali 1:10 000 bądź rysunki graficzne muszą być złożone i spięte do teczki formatu A4.

- w wersji cyfrowej przekazane drogą mailową lub na płycie cd (płyta z treścią tekstu i mapami w formacie .pdf oraz z możliwością edycji treści w formacie „doc”, mapy i rysunki w formacie .shp QGis- układ PL-2000).

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

3. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

Wymagania dla wykonawcy

1. W celu potwierdzenia opisanego przez Zmawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca przedstawi:

a) 	wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat, co najmniej trzech (3) opracowań ekofizjograficznych, w tym jednego (1) opracowania dla obszaru niemniejszego niż 12 000 ha, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów od poprzednich zamawiających potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie,

MATERIAŁY WYJŚCIOWE do pobrania pod linkami:

1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno:

https://bip.piaseczno.eu/artykul/213/987/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-i-gminy-piaseczno-z-2014-roku

2. Opracowanie ekofizjograficzne:

https://bip.piaseczno.eu/artykuly/218/opracowanie-ekofizjograficzne

3. Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego:

https://bip.piaseczno.eu/artykul/486/10426/program-bezpieczenstwa-przeciwpowodziowego-na-terenie-gminy-piaseczno-2022-r

4. Program Ochrony Środowiska:

https://bip.piaseczno.eu/artykul/220/1002/programy-ochrony-srodowiska-dla-miasta-i-gminy-piaseczno-oraz-raporty-z-ich-realizacji

5. Program ograniczania niskiej emisji:

https://bip.piaseczno.eu/artykul/220/7387/program-ograniczenia-niskiej-emisji-dla-miasta-i-gminy-piaseczno

6. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

https://www.pwikpiaseczno.pl/wieloletni-plan-rozwoju-i-modernizacji-na-lata-2012-2018.html

7. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Piaseczno w latach 2014 -2018:

file:///C:/Users/dkr/Downloads/Nr%201595_LII_2018%20w%20sprawiew%20sprawie%20aktualno%C5%9Bci%20Studium%20i%20miejscowych%20plan%C3%B3w%20zagospodarowania..pdf

8. Gminna Ewidencja Zabytków:

https://bip.piaseczno.eu/artykuly/480/gez-gminna-ewidencja-zabytkow