PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

„PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULICY MARKOWSKIEGO 
W PIASECZNIE POLEGAJĄCA NA DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA TYPU PARKOWEGO I BUDOWIE NOWEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO” 
w formule zaprojektuj – wybuduj.

Zamawiający:

GMINA PIASECZNO

05-500 PIASECZNO, UL. KOŚCIUSZKI 5

Kod zamówienia według CPV:

71320000 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

45316110 - 9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.

Zawartość opracowania:

1. Strona tytułowa.

2. Część opisowa.

3. Część informacyjna.

4. Załącznik nr 1 – planowany zakres budowy oświetlenia drogowego na mapie.

Opracował:

Edward Kopeć

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego

tel. (22) 70-17-674

e-mail: kopec@piaseczno.eu

I.	CZĘŚĆ OPISOWA

1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

„PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULICY MARKOWSKIEGO W PIASECZNIE POLEGAJĄCA NA DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA TYPU PARKOWEGO 
I BUDOWIE NOWEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO” w formule zaprojektuj – wybuduj.

Zamówienie obejmuje:

- sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy oświetlenia ulicy Markowskiego 
w Piasecznie na bazie planowanego zakresu przebudowy oświetlenia drogowego stanowiącego załącznik nr 1 do programu funkcjonalno – użytkowego oraz na podstawie warunków technicznych / przyłączenia z PGE Dystrybucja S.A.

- przebudowę oświetlenia drogowego w zakresie:

  - demontaż istniejącego oświetlenia typu parkowego,

  - budowa linii kablowej ziemnej oświetlenia drogowego z użyciem kabla YAKXS 4x25mm2 o długości ok. 425m,

  - montaż 14 nowych opraw LED na planowanych 14 szt. słupów stalowych oświetlenia  drogowego o wysokości 7 m (na fundamencie betonowym) z wysięgnikami 1m,

  - montaż skrzynki ZK+SL+SOK zgodnej z wydanymi warunkami technicznymi / przyłączenia z PGE Dystrybucja S.A.,

  - montaż 14 szt. tabliczek TB-1 we wnękach słupowych oraz bezpieczników 
w obwodach zasilania poszczególnych opraw oświetleniowych,

  - wykonanie pomiarów elektrycznych odbiorczych wybudowanych elementów oświetlenia drogowego,

  - odtworzenie nawierzchni jezdni i terenów zielonych po wykopach pod kable oświetleniowe i fundamenty słupów,

  - wykonanie zagęszczenia gruntu w podłożach pod nawierzchniami chodników po wykopach pod kable oświetleniowe (roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni chodników do realizacji w innym zamówieniu – niezbędna koordynacja prac wykonawcy robót elektrycznych z pracami wykonawcy branży drogowej),

- pozyskanie warunków technicznych / przyłączenia z PGE Dystrybucja S.A.

- uzyskanie wynikających z przepisów uzgodnień, w tym ZUD oraz PGE Dystrybucja S.A., oraz
zezwoleń,

- zgłoszenie, w imieniu Zamawiającego, rozpoczęcia robót budowlanych we właściwym organie administracji budowlanej i uzyskanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu na dokonane zgłoszenie,

- wykonanie robót budowlanych na podstawie przygotowanego projektu budowlano –wykonawczego,

- przeprowadzenie wymaganych badań,

- przygotowanie dokumentów (inwentaryzacja powykonawcza, atesty na zabudowane materiały, itp.).

Charakterystyczne parametry obiektu.

Parametry wykonania budowy oświetlenia drogowego:

  - budowa linii kablowej ziemnej oświetlenia drogowego z użyciem kabla YAKXS 4x25mm2 o długości ok. 425m,

  - montaż 14 nowych opraw LED na planowanych 14 szt. słupów stalowych oświetlenia drogowego o wysokości 7 m (na fundamencie betonowym) z wysięgnikami 1m,

  - montaż skrzynki ZK+SL+SOK zgodnej z wydanymi warunkami technicznymi / przyłączenia z PGE Dystrybucja S.A.

  - montaż 14 szt. tabliczek TB-1 we wnękach słupowych oraz bezpieczników 
w obwodach zasilania poszczególnych opraw oświetleniowych.

Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe.

Przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego przy ul. Markowskiego jest związana z koniecznością modernizacji oświetlenia drogowego przedmiotowej drogi gminnej w Piasecznie na skutek wyeksploatowania tego oświetlenia.

2.	Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1.	Cechy dotyczące rozwiązań technicznych.

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji, wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wykonanie robót po uprzednim zgłoszeniu rozpoczęcia robót budowlanych we właściwym organie administracji budowlanej i uzyskaniu zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu na dokonane zgłoszenie.

Dokumentacja winna spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie rzeczowym oraz spełniać wymagania przepisów (w tym Ustawy Prawo Budowlane) w zakresie prawidłowości procesu inwestycyjnego.

2.2.	Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Zamawiający wymaga, aby wszelkie roboty były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego w rejonie prac.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności 
w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót  mają spełniać wymagania polskich przepisów, 
a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu  zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane parametry.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót.

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane materiały i urządzenia w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z projektem wykonawczym 
i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 
w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy dla branży elektrycznej.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonywania i utrzymywania 
w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlano-elektrycznych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, spełnienie warunków bezpieczeństwa 
i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp.

Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą 
w 2 egz.

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – minimum 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

2. 3.	Wymagania szczegółowe.

Wymagania szczegółowe wykonania przebudowy oświetlenia drogowego ulicy Markowskiego 
w Piasecznie określone przez Inwestora:

  - demontaż istniejącego oświetlenia typu parkowego,

  - budowa linii kablowej ziemnej oświetlenia drogowego z użyciem kabla YAKXS 4x25mm2 o długości ok. 425m,

  - montaż 14 nowych opraw LED na planowanych 14 szt. słupów stalowych oświetlenia drogowego o wysokości 7m (na fundamencie betonowym) z wysięgnikami 1m,

  - montaż skrzynki ZK+SL+SOK zgodnej z wydanymi warunkami technicznymi / przyłączenia z PGE Dystrybucja S.A.,

  - montaż 14 szt. tabliczek TB-1 we wnękach słupowych oraz bezpieczników 
w obwodach zasilania poszczególnych opraw oświetleniowych.

II.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.	Informacje ogólne.

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną 
i sztuką budowlaną spełniając wymagania ustawy: Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 późn. zmian.) i innych ustaw oraz innych aktów prawnych i norm obowiązujących przy w/w realizacji.

2.	Informacje dodatkowe.

Zamawiający oświadcza, że podstawę realizacji przedmiotu zamówienia stanowią środki zabezpieczone
w budżecie Gminy Piaseczno w roku realizacji.

3.	Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia.

Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę rozwiązań projektowych celem ich oceny 
i akceptacji przez Zamawiającego.

Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia 
w projekcie wykonawczym.

Wykonawca opracuje dokumentację projektową w ilości odpowiedniej do zrealizowania zadania (zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych) oraz 2 egz. dla Zamawiającego.

Opracował: