# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie:

Budowa i serwis oznakowania pionowego i poziomego

oraz elementów bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych

na terenie Gminy Piaseczno.

Obszar działalności:

Drogi gminne na terenie Gminy Piaseczno

Okres działalności:

…………….. …..do 31 grudnia 2017r.

Wstęp.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 i 2182 z późn. zm.), na drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno stosuje się:

- oznakowanie poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi, np. przejścia dla pieszych, linie postojowe, linie środkowe itp.;

- oznakowanie pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami;

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. progi zwalniające, słupki oporowe, barierki itp.).

Zakres i warunki wykonania.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z konserwacją bieżącą na drogach będących w zarządzie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno zgodnie z podanym poniżej:

- zakresem rzeczowym zamówienia,

- przedmiarem robót

- wykazem ilościowym planowanych prac i materiałów (przedmiar - załącznik nr 1),

oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w całym okresie obowiązywania umowy. Zamówienie obejmuje około 190 km utwardzonych dróg gminnych.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

- regulację ustawienia słupków oznakowania pionowego;

- zakup, dostawę i montaż słupków dla potrzeb oznakowania pionowego;

- demontaż słupków pionowego oznakowania drogowego;

- zakup dostawę i montaż tarcz znaków pionowych;

- demontaż tarcz likwidowanego oznakowania drogowego;

- zakup, dostawę, montaż i demontaż uszkodzonych luster drogowych;

- budowę, przebudowę lub demontaż progów zwalniających;

- zakup, dostawę, montaż i demontaż barier ochronnych;

- zakup, dostawę i montaż słupków blokujących i parkingowych;

- zakup, dostawę i montaż tablic kierunkowych;

- zakup, dostawę i montaż lub demontaż tabliczek do znaków drogowych;

- zakup dostawę i montaż znaków nietypowych;

- malowanie linii segregacyjnych, symboli, przejść dla pieszych i progów spowalniających farbami akrylowymi lub masami termoplastycznymi i chemoutwardzalnymi.

- likwidację zbędnych wymalowań w ramach zmian w organizacji ruchu (frezowanie, zamalowanie)

Zakres zamówienia obejmuje także wszystkie inne czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Oznakowanie poziome będzie wykonywane niezwłocznie po zaistnieniu odpowiednich warunków atmosferycznych.

Realizacja zadań prowadzona będzie w dwóch trybach wykonania:

- Tryb awaryjny – z terminem wykonania max. 24 godz. - dla przypadków zniszczenia oznakowania drogowego przez pojazdy uczestniczące w kolizjach i potrzeby szybkiego przywrócenia stanu pierwotnego;

- Tryb normalny – z terminem wykonania ustalonym w zleceniu – dla pozostałego zakresu wykonania.

Materiały:

- Lica tarcz wykonane z folii odblaskowych I i II generacji;

- Tarcze znaków typu średniego na wszystkich ulicach;

- słupki do znaków pionowych ze stali ocynkowanej Φ60;

- słupki blokujące i ograniczające, łańcuchy, przęsła w kolorach biało-czerwonych;

- bariery ochronne z blachy ocynkowanej;

- farba akrylowa

- masa termoplastyczna lub chemoutwardzalna;

Rozliczenia.

Roboty zgłaszane drogą e-mail w trybie wykonania awaryjnego będą rozliczane miesięcznie na podstawie kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego.

Zlecenia składane Wykonawcy w trybie normalnym będą rozliczane zgodnie z warunkami i w terminach ujętych w zleceniu.

Podstawą rozliczenia zawsze będzie cennik ofertowy przedstawiony przez Wykonawcę w ofercie.

Uwagi końcowe:

- Prace w zakresie oznakowania pionowego, oznakowania poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego należy wykonywać tak, by:

– nie zakłócały ruchu pojazdów,

– nie powodowały zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego działania lub zaniechania powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy względem zamawiającego lub osób trzecich. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zwrotu kosztów poniesionych z tytułu wypłaty jakichkolwiek odszkodowań.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację robót i zabezpieczenie ruchu w czasie ich wykonywania.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren realizacji zadania w stanie umożliwiającym swobodny ruch drogowy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu realizacji zadania.

Załączniki:

- Przedmiar robót.