Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 44885-2015 z dnia 2015-03-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Piaseczno
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zakoli bieżni na terenie Stadionu Miejskiego w Piasecznie. Celem inwestycji jest utworzenie placów lekkoatletycznych. Modernizacja zakoli bieżni jest drugim etapem budowy kompletnego stadionu...
Termin składania ofert: 2015-04-17

Numer ogłoszenia: 47859 - 2015; data zamieszczenia: 07.04.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 44885 - 2015 data 31.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, fax. 022 70 17 692.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

- Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.5 c.

- Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: III.5) Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom. W zakresie potwierdzenia,że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć: -próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; -zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

- Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.6.

- Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W SIWZ na stronie 8 dodaje się pkt 6.4) o treści: Wymagane dokumenty dotyczące oferowanej nawierzchni załączone do oferty: - autoryzacja producenta nawierzchni wystawioną dla wykonawcy dotyczącą konkretnego zadania. - wyniki badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium badające nawierzchnie sportowe potwierdzające minimalne parametry ( w przedziałach opisanych w tabeli pkt 6.5.2) techniczne nawierzchni wyszczególnione w tabeli wymienionej w pkt 6.5.2 Nawierzchnia Projekt Wykonawczy. - aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub równoważnego laboratorium z UE. - próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10x10 z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu. - badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich wyszczególnionych w tabeli wymienionej w pkt 6.5.2 Nawierzchnia. - aktualny dokument potwierdzający wdrożenie przez producenta nawierzchni polityki zarządzania jakością - EN ISO 9001. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia w ofercie aktualnego dowodu wydanego przez upoważnione jednostki do certyfikacji.