Załącznik nr 1

Remont ul. Sarenki w Zalesiu Górnym.

Zakres robot do wykonania

Ul. Sarenki

- Zabezpieczenie drzew średnicy do 30 cm na okres robót

- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub. 15 cm - rozbiórka nawierzchni istniejącej gruntowej

- Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych - ANALOGIA - rozbiórka nawierzchni z płyt ażurowych w rejonie szkoły

- Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grub. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - rozebranie nawierzchni tymczasowego chodnika

- Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km

- Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km-10km

- Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym (wraz z planem tyczenia)

- Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami

- Ręczne usunięcie humusu bez darni grub do 15 cm z przerzutem - wykonanie robót w rejonie urządzeń podziemnych i przy braku dostępu dla maszyn

- Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb do 20 cm - koryto pod jezdnie, chodnik i zjazdy

- Ręczne wykonanie koryta na całej szer jezdni, głęb do 20 cm w gruncie kategorii 1/2 - wykonanie robót w rejonie urządzeń podziemnych i przy braku dostępu dla maszyn

- Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za kolejne 20 cm koryto pod jezdnie

- Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża

- Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża

- Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 2

- Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - 10 km

- Krawężniki i nawierzchnie

- Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2

- Ława pod krawężnik betonowa z oporem - ława pod krawężniki i ścieki z kostki

- Krawężnik betonowy wystający 10cm 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

- Krawężnik betonowy wtopiony (światło 2 cm) 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

- Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

- Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm (pospółka)

- Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne - dodatek za 20 cm - wypełnienie pod poboczem i chodnikiem

- Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 20 cm - nawierzchnia na wjazdach żwirowych

- Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 20 cm - podbudowa jezdnia

- Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 20 cm - podbudowa zjazdy przez chodnik i chodnik wzmocniony (przy istn parkingu)

- Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 10 cm - podbudowa chodnik

- Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- jezdnia

- Nawierzchnie z kostki betonowej  grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy

- Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik

- Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- progi zwalniające

- Ściek 2-rzędowy z kostki na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA

- Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa dolna - pobocze z tłucznia

- Oznakowanie

- Słupek do znaku drogowego z rur stalowych fi 50

- Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m2

- Malowanie farbą chlorokucz. strzałek i symboli ręcznie

- Regulacja pionowa włazów kanałowych

- Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego

- Regulacja Pionowa wpustów ulicznych

- Plantowanie ręczne powierzchni terenu

- Humusowanie skarp do 1 m z obsianiem grub humusu 5 cm

- Ścinanie drzew miękkich średnicy 16-20 cm- przycięcie gałęzi kolidujących z przebiegiem ulicy

Szczegółowe warunki realizacji:

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania oraz za ich zgodność z SST oraz z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego dla poszczególnych typów robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas trwania remontu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały i inne zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy, za jakość zastosowanych materiałów i powinien znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami technicznymi.

- Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

  - Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm. Aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

  - Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z polską Normą lub aprobatą techniczną

- Przed wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji wszystkie wymagane dokumenty i uzyskać zgodę na jego wbudowanie przez nadzór inwestorski

- Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego Program Zapewnienia, Jakości przed przystąpieniem do robót.

- Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia badań w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologicznego. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

Podłoża pod nawierzchnię drogową winny być zagęszczone do wskaźnika 1,00. Wyniki z badań zagęszczeń podłoża należy przedstawić przed Zamawiającemu przed odbiorem.

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym typu zawory, studnie, hydranty. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego eksploatatora tych urządzeń oraz dokona naprawy na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.

- Materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wbudowania należy składować na wskazanym przez inwestora miejscu. Gruz rozbiórkowy należy wywozić na odkład, koszt transportu i utylizacji należy wkalkulować do stawki jednostkowej wykonania pracy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywać, wymagany na podstawie przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

- Roboty podlegają następującym etapom:

  - odbiorowi robot zanikających

  - odbiorowi częściowemu

  - odbiorowi ostatecznemu

  - odbiorowi pogwarancyjnemu

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, wywozem gruzu, nadmiaru ziemi z urobku i innych uwzględniając je w oferowanej stawce ceny jednostkowej.

- Wykonawca będzie stosować się do ustawowych nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i środków transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość prowadzonych robót. Sprzęt i środki transportu będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być oznakowany logo firmy. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia lub zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

- Gdziekolwiek powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać maja materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej.

- Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i postępować zgodnie z jego polecania.

- Wykonawca winien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonywania robót drogowych.

- Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie 3 dni od zakończenia badania.

- Przed zgłoszeniem do odbioru prac Wykonawca musi:

a/ uzyskać oświadczenie eksploatatora urządzeń podziemnych o dokonaniu prawidłowej regulacji urządzeń podziemnych objętych regulacją

b/ przygotować i przekazać Inwestorowi dokumentację powykonawczą obejmującą obmiary, wyniki badań oraz szkice sytuacyjne opatrzone oświadczeniem Kierownika Budowy o należytym wykonaniu.

Oferta winna zawierać cenę brutto całości zadania w rozbiciu na poszczególne etapy wynikające z wymienionego zakresu prac i ze sporządzonego przez Oferenta kosztorysu wg stawek jednostkowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego prac w ramach zaplanowanych na ten cel środków finansowych.

Termin realizacji 30 dni od dnia podpisania umowy.

Załącznik:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót:

Koncepcja Wykonania remontu