Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie prac polegających na remoncie bieżącym  dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej.

Zakres rzeczowy robót:

- Rozbiórka chodnika z płyt betonowych lub kostki brukowej		cena za 1 m2 Netto………. Brutto……….

- Rozbiórka krawężnika lub obrzeża					cena za 1 mb Netto………. Brutto……….

- Przełożenie istniejącego obrzeża						cena za 1 mb Netto………. Brutto……….

- Przełożenie istniejącej nawierzchni jezdni lub chodnika wraz z uzupełnieniem podbudowy na podsypce cementowo piaskowej gr 3cm.				cena za 1 m2 Netto………. Brutto……….

- Przełożenie istniejącego krawężnika					cena za 1 mb Netto………. Brutto……….

- Ułożenie chodnika z kostki betonowej szarej lub kolorowej gr. 6 na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3cm: wraz z uzupełnieniem podbudowy gr. śr.3cm 												cena za 1 m2 Netto………. Brutto……….

- Ułożenie kostki na jezdni na podsypce cementowo-piaskową o grubości 3 cm wraz z uzupełnieniem podbudowy tłuczniem grubość średnia 5 cm ,kostka betonowa szara lub kolorowa									cena za 1 m2 Netto………. Brutto……….

- Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5 grubości 15cm po zagęszczeniu										cena za 1 m2 Netto………. Brutto……….

- Ustawienie bądź wymiana istniejącego krawężnika 15 lub 20 wraz z ławą betonową z oporem C 12/15								cena za 1 mb Netto………. Brutto……….

- Ustawienie bądź wymiana istniejącego obrzeża betonowego na podsypce cementowo-piaskowej. gr.3cm gr.6 lub 8 						cena za 1 mb Netto………. Brutto……….

- Ułożenie ścieku przykrawężnikowego szerokości 30cm z elementów prefabrykowanych										cena za 1 mb Netto………. Brutto……….

- Ułożenie ścieku przykrawężnikowego szerokości 30cm z kostki betonowej												cena za 1 mb Netto………. Brutto……….

- Ułożenie ścieku drenarskiego typu ACO z polimer-betonu szer.10cm z rusztem żeliwnym B-12/15									cena za 1 mb Netto………. Brutto……….

- Mechaniczne wykonanie koryta drogi o głębokości do 30 cm z wywozem i utylizacją urobku 									cena za 1 m2 Netto………. Brutto……….

- Regulacja wysokościowa zaworu wodociągowego lub gazowego do poziomu nawierzchni w przypadku zmiany niwelety jezdni lub chodnika			cena za 1 szt. Netto………. Brutto……….

- Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnej lub wpustu deszczowego do poziomu nawierzchni w przypadku zmiany niwelety jezdni			cena za 1 szt. Netto………. Brutto……….

- Inne prace w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych rozliczane wg stawek jednostkowych w oparciu o KNR 2-31 oraz OST:

A/ Rg 		……….. w zł

B/ Ko		…….….. %

C/ Kg 		………... %

D/ Zysk		……….. %

Szczegółowe warunki realizacji:

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania oraz za ich zgodność z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi wydanymi przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o.

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) . Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas trwania remontu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały i inne zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- Wykonawca ma przedstawić do akceptacji wszystkie materiały przed wbudowaniem.

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy, za jakość zastosowanych materiałów i powinien znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami technicznymi.

- Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

  - certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

  - deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Przed wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji wszystkie wymagane dokumenty i uzyskać zgodę na jego wbudowanie przez nadzór inwestorski.

- Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego Program Zapewnienia Jakości.

- Wszystkie roboty należy kalkulować w taki sposób jaki jest opisany w OST wydanym przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. w Warszawie

- Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia badań w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologicznego. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym typu zawory, studnie, hydranty. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego eksploatatora tych urządzeń oraz dokona naprawy na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.

- Materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wbudowania należy rozebrać w sposób niepowodujący pogorszenia istniejącego stanu i złożyć na paletach w miejscu wskazanym przez inwestora. Gruz rozbiórkowy należy wywozić i zutylizować. Zarówno koszty transportu jak i utylizacji należy wkalkulować do stawki jednostkowej wykonania pracy.

- Wszystkie roboty należy kalkulować w pierwszej kolejności na podstawie KNR 2 31 w przypadku braku odpowiedniej pozycji w/w. KNR inspektor może wskazać inny KNR do kosztorysowania.

- Nie dopuszcza się żadnych zmian materiałów na inne niż wymienione w specyfikacji.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywać, wymagany na podstawie przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

- Roboty podlegają następującym etapom:

  - odbiorowi robot zanikających

  - odbiorowi częściowemu

  - odbiorowi ostatecznemu

  - odbiorowi pogwarancyjnemu

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, wywozem gruzu, nadmiaru ziemi z urobku i innych  uwzględniając je w oferowanej stawce ceny jednostkowej.

- Wykonawca będzie stosować się do ustawowych nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i środków transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość prowadzonych robót. Sprzęt i środki transportu będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być oznakowany logo firmy. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia lub zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

- Gdziekolwiek powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać maja materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej.

- Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i postępować zgodnie z jego polecania.

- Wykonawca winien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonywania robót drogowych.

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie 3 dni od zakończenia badania.

- Przed zgłoszeniem do odbioru prac Wykonawca musi:

a/ uzyskać oświadczenie eksploatatora urządzeń podziemnych o dokonaniu prawidłowej regulacji urządzeń podziemnych objętych regulacją

b/ przygotować i przekazać Inwestorowi dokumentację powykonawczą obejmującą obmiary, wyniki badań oraz szkice sytuacyjne opatrzone oświadczeniem Kierownika Budowy o należytym wykonaniu.

- Oferta winna zawierać cenę brutto całości zadania w rozbiciu na poszczególne etapy wynikające z wymienionego zakresu prac i ze sporządzonego przez Oferenta kosztorysu wg stawek jednostkowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego prac oraz terminu wykonywania prac dla poszczególnych etapów w ramach zaplanowanych na ten cel środków finansowych.