Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie Remontu ul. Żurawiej i ul. Karmazynowej w Głoskowie Wsi - nakładka asfaltowa wraz z odwodnieniem.

Remont ul. Żurawia w m. Głosków

- Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym		km 0,53

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej						szt. 1,0

- Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej		mb 4,30

- Rozebranie chodników o nawierzchni betonowej na podsypce piaskowej		m2 1,00

- Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez frezowanie na średnią gr. 4 cm											m2 191,20

- Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 9 cm		m2 53,90

- Rozebranie nawierzchni z mieszanek kruszywowych					m2 196,51

- Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład (korytowanie pod konstrukcje nawierzchni i zjazdów)"						m3 780,68

- "Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-VI (zjazdy indywidualne)"				m2 517,20

- Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-VI "							m2 2346,53

- Oczyszczenie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 31,5	m2 2346,53

- Oczyszczenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 gr.  5 cm		m2 2537,73

- Skropienie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 31,5		m2 2346,53

- Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 gr. 5 cm			m2 2537,73

- "Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 31,5 mm gr. 20 cm (zjazdy indywidualne)"										m2 517,20

- Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 31,5 mm gr. 20 cm (konstrukcja nawierzchni)"										m2 2346,53

- Wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1.5/2 gr. 10 cm 														m2 594,96

- Wykonanie warstwy jezdnej z żwiru 0/20 gr. 8 cm (zjazdy indywidualne)		m2 517,20

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego  AC 11 - warstwa wiążąca gr. 5 cm															m2 2346,53

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego  AC 11 - warstwa ścieralna gr. 4 cm														m2 2537,73

- Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych					szt. 2,00

- Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu A (I generacji)									szt. 1,00

- Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu D (I generacji)									szt. 1,00

- Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu T (I generacji)									szt. 1,00

- Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z betonu C12/15: 0 z oporem na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm"			m 873,80

- Ustawienie krawężników betonowych obniżonych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z betonu C12/15: 0 z oporem na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm"															m 212,38

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne tyczenie tras rurociągów													km 0,54

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. 					m3 923,10

- Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk. o szer.do 1 m i głęb. do 3.0 m; grunt kat. I-IV		m2 1846,20

- Rozbiórka studni wraz z wpustem							szt. 1,00

- Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych				m3 22,75

- Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa										m3 83,32

- Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokość do 3.0 m w gr. kat. IV									m3 708,81

- Transport urobku ziemnego samochodami samowyładowczymi na dodatkową odległość (za każde rozpoczęte 0.5 km) po drogach stałych o nawierzchni utwardzonej			m3 214,29

- Kanały z rur PP SN8 o śr. zewn. 160 mm						m 33,80

- Kanały z rur PP SN16 o śr. zewn. 160 mm						m 16,70

- Kanały z rur PP SN8 o śr. zewn. 315 mm						m 227,50

- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m													kpl. 7,00

- Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem - wpusty ściekowe uliczne													kpl. 15,00

- Rura drenażowa DN400mm SN8 łączona kielichowo fabrycznie owinięta geowłóknina z nasadą kielichową										m 262,50

- Studnie PP SN8 DN600 z filtrem							kpl. 8,00

- Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych				szt. 8,00

- Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych		szt. 2,00

Remont ul. Karmazynowej w m. Głosków

- Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym		km 0,45

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej						szt. 1,00

- Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład (korytowanie pod konstrukcje nawierzchni i zjazdów)"						m3 393,15

- Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczenia oraz uzupełnienia istniejącej podbudowy z tłucznia pod bitumiczne warstwy konstrukcyjne nawierzchni"			m2 1 142,37

- Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-VI (zjazdy indywidualne)"				m2 178,78

- Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-VI (pobocza)"						m2 388,20

- Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-VI "							m2 1988,24

- Oczyszczenie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 31,5	m2 1 954,64

- Oczyszczenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 gr.5 cm		m2 1 954,64

- Skropienie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 31,5		m2 1 954,64

- Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 gr. 5 cm			m2 1 954,64

- "Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 31,5 mm gr. 20 cm (zjazdy indywidualne)"										m2 178,78

- 3, Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 31,5 mm gr. 15 cm (pobocza umocnione)										m2 388,20

- "Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 31,5 mm gr. 10cm (konstrukcja nawierzchni)"										m2 1 109,77

- Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 31,5 mm gr. 20 cm (konstrukcja nawierzchni)"										m2 844,87

- "Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 31,5 mm gr. 6-16 cm (urządzenia do ograniczania prędkości)"								m2 32,60

- "Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 31,5 mm gr. 20-30 cm (urządzenia do ograniczania prędkości)"								m2 33,60

- Wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1.5/2 gr. 10 cm 														m2 201,74

- Wykonanie warstwy jezdnej z żwiru 0/20 gr. 8 cm (zjazdy indywidualne)		m2 178,78

- Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-kruszywowej 1:4 grubości 5 cm										m2 66,20

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego  AC 11 - warstwa wiążąca gr. 5cm	m2 1 959,44

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego  AC 11 - warstwa ścieralna gr. 4cm	m2 1 959,44

- Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie ciągłe	m2 6,74

- Punktowe elementy odblaskowe							szt. 40,00

- Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych					szt. 14,00

- Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu A (I generacji)									szt. 9,00

- Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu A (II generacji)									szt. 1,00

- Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu B (I generacji)									szt. 8,00

- Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu D (I generacji)									szt. 3,00

- Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu T (I generacji)									szt. 9,00

- Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu U (I generacji)									szt. 1,00

- Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z betonu C12/15: 0 z oporem na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm"			m 773,90

- Ustawienie krawężników betonowych obniżonych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z betonu C12/15: 0 z oporem na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm"	m 127,13

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne tyczenie tras rurociągów													km 0,384

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam. samowyład. 			m3 537,6

- Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykop o szerokość do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV										m2 887,7

- Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych			m3 38,4

- Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 3.0 m w gruntach kat. IV							m3 400,36

- Transport urobku ziemnego samochodami samowyładowczymi na dodatkową odległość (za każde rozpoczęte 0.5 km) po drogach stałych o nawierzchni utwardzonej	m3 137,24

- Kanały z rur PP SN16 o śr. zewn. 160 mm					m 34,6

- Kanały z rur PP SN10 o śr. zewn. 315 mm					m 145,5

- Kanały z rur PP SN10 o śr. zewn. 250 mm					m 204,0

- Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 600 mm - zamknięcie rurą teleskopową												kpl. 4

- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokość 3m									kpl. 7

- Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem - wpusty ściekowe uliczne										kpl. 10

- Roboty konserwacyjne (czyszczenie istniejącego wpust ulicznego, przykanalików oraz rejonu wylotu)									kpl. 1

- Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych			szt. 6

- Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt. 3

Szczegółowe warunki realizacji:

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania oraz za ich zgodność z Szczegółową Specyfikacją Techniczną,

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas trwania remontu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały i inne zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy, za jakość zastosowanych materiałów i powinien znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami technicznymi.

- Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

  - Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm. Aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

  - Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z polską Normą lub aprobatą techniczną

- Przed wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji wszystkie wymagane dokumenty i uzyskać zgodę na jego wbudowanie przez nadzór inwestorski

- Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego Program Zapewnienia Jakości przed przystąpieniem do robót.

- Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia badań w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologicznego. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

Podłoża pod nawierzchnię drogową winny być zagęszczone do wskaźnika 1,00. Wyniki z badań zagęszczeń podłoża należy przedstawić przed Zamawiającemu przed odbiorem.

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym typu zawory, studnie, hydranty. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego eksploatatora tych urządzeń oraz dokona naprawy na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.

- Materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wbudowania należy składować na wskazanym przez inwestora miejscu. Gruz rozbiórkowy należy wywozić na odkład, koszt transportu i utylizacji należy wkalkulować do stawki jednostkowej wykonania pracy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywać, wymagany na podstawie przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

- Roboty podlegają następującym etapom:

  - odbiorowi robot zanikających

  - odbiorowi częściowemu

  - odbiorowi ostatecznemu

  - odbiorowi pogwarancyjnemu

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, wywozem gruzu, nadmiaru ziemi z urobku i innych uwzględniając je w oferowanej stawce ceny jednostkowej.

- Wykonawca będzie stosować się do ustawowych nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i środków transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość prowadzonych robót. Sprzęt i środki transportu będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być oznakowany logo firmy. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia lub zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

- Gdziekolwiek powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać maja materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej.

- Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i postępować zgodnie z jego polecania.

- Wykonawca winien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonywania robót drogowych.

- Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie 3 dni od zakończenia badania.

- Przed zgłoszeniem do odbioru prac Wykonawca musi:

a/ uzyskać oświadczenie eksploatatora urządzeń podziemnych o dokonaniu prawidłowej regulacji urządzeń podziemnych objętych regulacją

b/ przygotować i przekazać Inwestorowi dokumentację powykonawczą obejmującą obmiary, wyniki badań oraz szkice sytuacyjne opatrzone oświadczeniem Kierownika Budowy o należytym wykonaniu.

Oferta winna zawierać cenę brutto całości zadania w rozbiciu na poszczególne etapy wynikające z wymienionego zakresu prac i ze sporządzonego przez Oferenta kosztorysu wg stawek jednostkowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego prac w ramach zaplanowanych na ten cel środków finansowych.

Termin realizacji 45 dni od dnia podpisania umowy.

Załącznik:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót:

Koncepcja Wykonania remontu

Stała organizacja ruchu