Załącznik nr 1 (A)

Opis Przedmiotu Zamówienia

remontu ul. Kmicica w Piasecznie - kostka brukowa wraz z odwodnieniem

- Zabezpieczenie drzew średnicy do 30 cm na okres robót					10,0szt.

- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub. 15 cm - rozbiórka nawierzchni istniejącej - ok 50 % materiału do wykorzystania w docelowej podbudowie				2000,0m2

- Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km				100,0m3

- Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km-10km			100,0m3

- Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym (wraz z planem tyczenia)		0,6km

- Usunięcie warstwy humusu grub. do 15 cm spycharkami					600,0m2

- Ręczne usunięcie humusu bez darni grub. do 15 cm z przerzutem - wykonanie robót w rejonie urządzeń podziemnych i przy braku dostępu dla maszyn					400,0m2

- Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer. jezdni głęb. do 20 cm - koryto pod jezdnie i zjazdy												1900,0m2

- Ręczne wykonanie koryta na całej szer. jezdni, głęb. do 20 cm w gruncie kategorii 1/2 - wykonanie robót w rejonie urządzeń podziemnych i przy braku dostępu dla maszyn	700,0m2

- Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za kolejne 20 cm koryto pod jezdnie												2600,0m2

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża						1900,0m2

- Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża						700,0m2

- Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 1-2	500,0m3

- Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - 10 km		500,0m3

- Rowek pod krawężnik o wym. 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2				1150,0mb

- Ława pod krawężnik betonowa z oporem - ława pod krawężniki i ścieki z kostki		115,0m3

- Krawężnik betonowy wystający 5cm 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	890,0mb

- Krawężnik betonowy wtopiony (światło 2 cm) 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej													250,0mb

- Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub. 10 cm (pospółka)		2700,0m2

- Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub. 20 cm - nawierzchnia na wjazdach													210,0m2

- Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub. 20 cm - podbudowa jezdnia (30% materiału z odzysku z rozbiórki) 								2600,0m2

- Nawierzchnie z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- jezdnia													2550,0m2

- Nawierzchnie z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- progi zwalniające											64,0m2

- Ściek 2-rzędowy z kostki na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA		120,0mb

- Słupek do znaku drogowego z rur stalowych fi 50						9,0szt.

- Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3m2				33,0szt.

- Malowanie farbą chlorokauczukową strzałek i symboli ręcznie				15,0m2

- Wykop liniowy pionowy szer. 0,8-1,5 m i głęb. do 3,0 m w gruncie suchym kat 1-2 - WYKOPY POD BUDOWE ELEMENTÓ KANALIZACJI						170,0m3

- Podłoże z materiałów sypkich								70,0m2

- Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1200 głębokości do 3m			1,0szt.

- Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1200 głębokości do 3m - studnia chłonna bez dna z wypełnieniem materiałem kamiennym							4,0szt.

- Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 łączony na wcisk w wykopie			56,0mb

- Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z wpustem, osadnikiem, bez syfonu	16,0szt.

- Przykanaliki- ANALOGIA PRZYKANALIK PCV - 150mm				85,0mb

- Zasyp wykopu liniowego szer. 0,8-1,5 m i głęb. do 3,0 m w gruncie kat 1-2		150,0m3

- Regulacja pionowa włazów kanałowych							18,0szt.

- Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego					10,0szt.

- Plantowanie ręczne powierzchni terenu							500,0m2

- Humusowanie skarp do 1 m z obsianiem grub. humusu 5 cm				500,0m2

- Ścinanie drzew miękkich średnicy 16-20 cm- przycięcie gałęzi kolidujących z przebiegiem ulicy		10,0szt.

- Wykop liniowy pionowy szer. 0,8-1,5 m i głęb. do 3,0 m w gruncie suchym kat 1-2 - WYKOPY POD BUDOWE ELEMENTÓ KANALIZACJI						130,0m3

- Podłoże z materiałów sypkich								60,0m2

- Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1200 głębokości do 3 m			2,0szt.

- Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 łączony na wcisk w wykopie			125,0mb

- Zasyp wykopu liniowego szer. 0,8-1,5 m i głęb. do 3,0 m w gruncie kat 1-2		100,0m3

Szczegółowe warunki realizacji:

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas trwania remontu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały i inne zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy, za jakość zastosowanych materiałów i powinien znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami technicznymi.

- Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

  - Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm. Aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

  - Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z polską Normą lub aprobatą techniczną

- Przed wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji wszystkie wymagane dokumenty i uzyskać zgodę na jego wbudowanie przez nadzór inwestorski

- Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego Program Zapewnienia Jakości przed przystąpieniem do robót.

- Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia badań w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologicznego. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

Podłoża pod nawierzchnię drogową winny być zagęszczone do wskaźnika 1,00. Wyniki z badań zagęszczeń podłoża należy przedstawić przed Zamawiającemu przed odbiorem.

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym typu zawory, studnie, hydranty. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego eksploatatora tych urządzeń oraz dokona naprawy na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.

- Materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wbudowania należy składować na wskazanym przez inwestora miejscu. Gruz rozbiórkowy należy wywozić na odkład, koszt transportu i utylizacji należy wkalkulować do stawki jednostkowej wykonania pracy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywać, wymagany na podstawie przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

- Roboty podlegają następującym etapom:

  - odbiorowi robot zanikających

  - odbiorowi częściowemu

  - odbiorowi ostatecznemu

  - odbiorowi pogwarancyjnemu

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, wywozem gruzu, nadmiaru ziemi z urobku i innych uwzględniając je w oferowanej stawce ceny jednostkowej.

- Wykonawca będzie stosować się do ustawowych nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i środków transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość prowadzonych robót. Sprzęt i środki transportu będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być oznakowany logo firmy. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia lub zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

- Gdziekolwiek powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać maja materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej.

- Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i postępować zgodnie z jego polecania.

- Wykonawca winien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonywania robót drogowych.

- Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie 3 dni od zakończenia badania.

- Przed zgłoszeniem do odbioru prac Wykonawca musi:

a/ uzyskać oświadczenie eksploatatora urządzeń podziemnych o dokonaniu prawidłowej regulacji urządzeń podziemnych objętych regulacją

b/ przygotować i przekazać Inwestorowi dokumentację powykonawczą obejmującą obmiary, wyniki badań oraz szkice sytuacyjne opatrzone oświadczeniem Kierownika Budowy o należytym wykonaniu.

Oferta winna zawierać cenę brutto całości zadania w rozbiciu na poszczególne etapy wynikające z wymienionego zakresu prac i ze sporządzonego przez Oferenta kosztorysu wg stawek jednostkowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego prac w ramach zaplanowanych na ten cel środków finansowych.

Termin realizacji nie później niż 31 grudzień 2015r.