Załącznik „A”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPOSOBU WYKONANIA ZAMÓWIENIA I INNE INFORMACJE MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA ZAMÓWIENIE

I.	Nazwa zadania i lokalizacja.

Przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa oświetlenia drogowego ulicy Spełnionych Marzeń, ulicy Kwitnących Kwiatówi i ulicy Przyjemnej w miejscowości Baszkówka gmina Piaseczno”

II.	Opis zadania z podaniem warunków wykonania.

1.	Zakres i realizacja robót.

1)	Ogólny zakres robót obejmuje:

a) oświetlenie ulicy Spełnionych Marzeń

-	kablowa linia oświetlenia drogowego (trasa)	- 221 m

-	posadowienie słupów z oprawami oświetleniowymi	-     8 kpl.

typu LED na wysięgnikach

-	szafka oświetlenia ulicznego SOK	-     1 kpl.

b) oświetlenie ulicy Kwitnących Kwiatów

-	kablowa linia oświetlenia drogowego (trasa)	- 414 m

-	posadowienie słupów z oprawami oświetleniowymi	-   15 kpl.

typu LED na wysięgnikach

-	szafka oświetlenia ulicznego SOK	-     1 kpl.

c) oświetlenie ulicy Przyjemnej

-	kablowa linia oświetlenia drogowego (trasa)	- 182 m

-	posadowienie słupów z oprawami oświetleniowymi	-     7 kpl.

typu LED na wysięgnikach.

Szczegółowy zakres robót określają:

-	projekt budowlano – wykonawczy budowy oświetlenia drogowego, opracowany przez biuro projektów „Usługi Projektowe Elektroenergetyczne Marcin Lewiński” , 03-075 Warszawa ul. Brzezińska 4 – projektant mgr inż. Andrzej Lewiński,

-	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

-	przedmiar robót.

2)	Roboty należy realizować na podstawie Decyzji Nr 218/2015 z dnia 0.04.2015 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.

3)	Roboty należy wykonywać zgodnie z opracowanym projektem budowlano – wykonawczym z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych, aprobat 
i przepisów wynikających z ustawy Prawo Budowlane, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z pozwolenia na budowę oraz wymagań określonych 
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

2.	Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych (elektro-montażowych).

1)	Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz normami. 
W szczególności odpowiada za przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu zarówno do pracowników zatrudnionych na budowie jak i osób postronnych.

2)	Wykonawca winien dysponować personelem zdolnym do wykonania robót, tj. posiadającym, stosownie do zakresu wykonywanych prac, uprawnienia zawodowe obowiązujące w wykonawstwie robót elektrycznych.

3)	W trakcie realizacji robót należy zapewnić obsługę geodezyjną celem prawidłowego wytyczenia tras kablowych i stanowisk słupów oświetleniowych i sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

4)	Wykonawca winien uzyskać zgodę (łącznie z warunkami) na prowadzenie robót 
w pasach drogowych z Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego UMiG Piaseczno. Na czas prowadzenia robót należy wykonać trwałe oznakowanie 
i zabezpieczenie strefy robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 
i przepisami BHP. W szczególności należy zabezpieczyć możliwość dojazdu do posesji poprzez utwardzenie nawierzchni po przekopach liniowych i utrzymywanie jej w należytym stanie.

5)	W ramach prowadzonych robót ziemnych wykonawca jest zobowiązany do dokonania zagęszczenia gruntu w podłożach pod nawierzchniami drogowymi zgodnie z wymaganiami norm.

6)	Każdy wbudowany materiał winien posiadać certyfikat w budownictwie, tj. posiadać znak budowlany „B” (certyfikat krajowy), bądź też znak CE (certyfikat UE) – świadczący o dopuszczeniu do obrotu oraz powszechnego stosowania 
w budownictwie.

III.	Odbiór robót budowlanych.

1.	Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.

Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego stanu wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

2.	Dokumenty do odbioru końcowego.

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować:

-	kompletną dokumentację powykonawczą opatrzoną klauzulą o zgodności stanu powykonawczego z projektem budowlanym wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą – 2 egz.

-	oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót,

-	wyniki pomiarów kontrolnych,

-	deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.

3.	Zgłoszenie zakończenia budowy.

Po zakończeniu wszystkich robót w całości wykonawca winien zgłosić w imieniu Inwestora zakończenie budowy we właściwym organie administracji budowlanej oraz uzyskać potwierdzenie przyjęcia obiektu do użytkowania.

4.	Uwagi końcowe.

Oferta winna zawierać cenę brutto całości zadania. Do oferty dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przekazanego przedmiaru robót. Oferta musi zawierać wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia.

Opracował: