# Zał. Nr 2

do umowy

z dn. ................

## Z A K R E S   K O N S E R W A C J I

w  budynkach  komunalnych i lokalach

I.        ZAKRES   KONSERWACJI  INSTALACJI  ZIMNEJ  WODY

Wszelkie działania bieżące zapewniające bezpieczeństwo użytkowania instalacji, usuwanie skutków awarii, przeprowadzanie kontroli doraźnych i okresowych (raz na rok z raportem wg uzgodnionego wzoru) w tym usuwanie nieszczelności połączeń rurowych, osprzętu (np. wodomierzy) zaworów przelotowych i odcinających na poziomach, pionach i lokalach;

a/  wymiana uszczelek zaworów,

b/  uszczelnienie dławicy,

c/  wymiana głowicy zaworu,

d/  wymiana lub uzupełnienie pokręteł,

e/  wymiana wodomierza lokalowego (bez kosztu urządzenia),

f/ lub wymiana całego zaworu odcinającego.

- Wymiana odcinka rury pionowej z odgałęzieniem do wysokości jednego piono-piętra.

- Wymiana lokalówki lub jej odcinka z podejściami do 4 – ech urządzeń nie dłuższego niż 5 mb.

- Wymiana odcinka rury poziomej z dwoma odgałęzieniami – nie dłuższego niż 15 mb.

- Doraźne zabezpieczenie rur w związku z awarią.

- Wymiana łączników instalacji rozłącznych tj. długie gwinty, mufki, przeciw nakrętki, holendry, śrubunki, plomby.

- Wymiana zaworów przelotowych na całej instalacji oraz zaworów czerpalnych lub baterii w pomieszczeniach ogólnych (np. pralni, korytarzach piwnicznych itd.) budynków komunalnych.

- Naprawa urządzeń i aparatów w pomieszczeniach ogólnych budynków komunalnych, wymiana bądź naprawa elementów.

- Odmrożenie instalacji w pomieszczeniach ogólnego użytku; w piwnicach, na strychach i klatkach schodowych.

- Uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania w/w robót konserwacyjnych oraz drobne naprawy izolacji uszkodzonych z innych przyczyn do długości 3 mb.

- Odczyty, do dnia 10 każdego następnego kwartału, wodomierzy lokalowych a w budynkach  komunalnych także centralnych z podaniem stanu i numeru na każdy budynek osobno, do administracji na    ul. Szkolną 9 wg uzgodnionego wzoru (nie wywiązanie się z w/w odczytów wodomierzy lokalowych będzie wiązało się z naliczaniem kar umownych zawartych w § 6 ust. 1 umowy).

- Konserwacja zdrojów ulicznych przy budynkach komunalnych.

- Coroczny raport stanu instalacji z wnioskami co do zakresu remontów bieżących i kapitalnych na dzień 31 sierpnia.

14. Sprawdzanie legalizacji urządzeń pomiarowych, w tym wodomierzy centralnych, w przypadku braku plomb przed wodomierzem należy je zamontować.

# II ZAKRES  KONSERWACJI  INSTALACJI  CIEPŁEJ  WODY

Wszelkie działania bieżące zapewniające bezpieczeństwo użytkowania instalacji, usuwanie skutków awarii, przeprowadzanie kontroli doraźnych i okresowych (raz na rok z raportem wg uzgodnionego wzoru) w tym usuwanie nieszczelności połączeń rurowych, osprzętu (np. wodomierzy) zaworów przelotowych i odcinających na poziomach, pionach i lokalach;

a/  wymiana uszczelek zaworów,

b/  uszczelnienie dławicy,

c/  wymiana głowicy zaworu,

d/  wymiana lub uzupełnienie pokręteł,

e/  wymiana wodomierza lokalowego (bez kosztu urządzenia),

f/ lub wymiana całego zaworu odcinającego.

- Wymiana odcinka rury pionowej z odgałęzieniami do wysokości jednego   pionu – piętra.

- Wymiana lokalówki lub jej odcinka z podejściami do 3- ech urządzeń nie dłuższego niż 5  mb.

- Wymiana odcinka do 15 mb rury poziomej z dwoma odgałęzieniami.

- Doraźne zabezpieczenia rur w związku z awarią.

- Wymiana łączników rozłączonych tj. długie gwinty, mufki, przeciw-nakrętki, holendry śrubunki.

- Wymiana zaworów przelotowych na całej instalacji oraz zaworów czerpalnych lub baterii w pomieszczeniach ogólnych budynków komunalnych np. pralni.

- Naprawa urządzeń i aparatów w pomieszczeniach ogólnych. Wymiana bądź naprawa ich elementów.

- Odmrażanie instalacji w pomieszczeniach ogólnego użytku, piwnicach, strychach i klatkach schodowych.

- Uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania w/w robót konserwacyjnych oraz drobne naprawy izolacji uszkodzonych z innych przyczyn do długości 3 mb.

- Odczyty, do dnia 10 każdego następnego kwartału, wodomierzy lokalowych a w budynkach  komunalnych także centralnych z podaniem stanu i numeru na każdy budynek osobno, do administracji na ul. Szkolną 9 wg uzgodnionego wzoru (nie wywiązanie się z w/w odczytów wodomierzy lokalowych będzie wiązało się z naliczaniem kar umownych zawartych w § 6 ust. 1 umowy).

- dezynfekcja termiczna przewodów wspólnych c.w. raz na pół roku z raportem.

- Przedłożenie raportu stanu instalacji z wnioskami co do zakresu remontów na dzień 31 sierpnia.

13.      w przypadku braku plomb przed wodomierzem należy je zamontować.

# III. ZAKRES   KONSERWACJI   INSTALACJI  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ i SANITARNEJ

- Wszelkie działania bieżące zapewniające bezpieczeństwo użytkowania instalacji, usuwanie skutków awarii, przeprowadzanie kontroli doraźnych i okresowych (raz na rok z raportem na 31 sierpnia wg uzgodnionego wzoru) w tym usuwanie nieszczelności połączeń rurowych, osprzętu itp.

- Wymiana lub uzupełnienie nieszczelności kielichowych bez względu na rodzaj uszczelnienia i rodzaj rur.

- wymiana w częściach wspólnych desek sedesowych, syfonów do umywalek, zlewów, natrysków i wanien (wraz z materiałem) ,

- Wymiana podejścia dopływowego bez względu na rodzaj materiału i sposób uszczelnienia.

- Likwidacja przecieków z rur kanalizacyjnych na poziomach i pionach poprzez  wymianę lub przez uszczelnienie ścianek łącznie z koniecznością wymiany rury na odcinku jednej kondygnacji.

- Odmrożenie instalacji.

- Udrożnienie instalacji na pionach, poziomach do przykanalika, do pierwszej studzienki lub gdy jej brak do granicy działki bez robót ziemnych.

- Uzupełnienie lub wymiana kratek ściekowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej lub pokryw wraz z ich przepchaniem.

- Wykonanie i uzupełnienie dekli rewizyjnych na instalacji deszczowej i sanitarnej.

- Udrażnianie wentylacji kanalizacyjnych.

- Konserwacja zaworów burzowych .

- Oczyszczenie i udrożnienie rury deszczowej i rewizji.

- Wymiana rury deszczowej i rewizji (sztucer ).

- Wypompowanie wody i ścieków z zalanych pomieszczeń po awariach ze spłukaniem podłóg.

IV.  ZAKRES  KONSERWACJI  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA  W  BUDYNKACH

- Wszelkie działania bieżące zapewniające bezpieczeństwo użytkowania instalacji, usuwanie skutków awarii, przeprowadzanie kontroli doraźnych i okresowych (raz na rok z raportem na 31 sierpnia wg uzgodnionego wzoru) w tym usuwanie nieszczelności połączeń rurowych, osprzętu - zaworów przelotowych i odcinających na poziomach, pionach ;

a/  wymiana uszczelek zaworów,

b/  uszczelnienie dławicy,

c/  wymiana głowicy zaworu,

d/  wymiana lub uzupełnienie pokręteł,

e/ odczyt ciepłomierzy na początku i końcu sezonu grzewczego oraz na każde zgłoszenie adm.

f/ stała kontrola sprawności działania ciepłomierzy i niezwłoczne zgłoszenie konieczności wymiany baterii pod rygorem kary umownej 50zł za każdy dzień braku rejestracji odczytu.

2.  Usuwanie przecieków na połączeniach kołnierzowych i gwintowanych oraz śrubunkach 
      (z wymianą uszczelek z dobieraniem śrubunków).

3. Wymiana śrubunków.

4. Usuwanie przecieków na zaworach grzejnikowych z ewentualną ich wymianą.

5. Naprawa awaryjnych pęknięć rurociągów (poziomy, piony, gałązki) z ewentualną wymianą  rur na odcinkach do  6 mb.

6. Likwidacja przecieków na złączach grzejnikowych.

7. Uszczelnienie dławic zaworów przelotowych.

8. Likwidacja przecieków odpowietrzników miejscowych z ewentualną wymianą.

9. Likwidacja niedogrzewań lokalnych w wyniku zarośnięcia gałązki lub zaworu.

10. Likwidacja zapowietrzeń instalacji (ewentualna wymiana odpowietrzeń miejscowych).

11. Likwidacja lokalnych zakłóceń w dostawie ciepła powstałych w wyniku miejscowego rozregulowania instalacji.

12. Uzupełnienie wody w instalacjach.

13. Udrażnianie instalacji do 9 mb

14. Płukanie grzejników wodą – wskazanych przez Administrację.

15. Wymiana lub naprawa grzejników w pomieszczeniach ogólnych.

16. Odmrażanie instalacji w pomieszczeniach ogólnych, piwnicznych strychowych i klatkach          schodowych.

17. Uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania w/w robót konserwacyjnych oraz drobne naprawy izolacji uszkodzonych z innych przyczyn do długości 6 mb.

- Zabezpieczenie grzejników na klatkach schodowych na okres zimowy.

- Odczyty z podaniem numeru ciepłomierzy lokalowych do 31 grudnia i za sezon grzewczy do 30 kwietnia.  W przypadku braku plomb należy je zamontować.

V.       Z A K R E S     K O N S E R W A C J I   I N S T A L A C J  G A Z O W E J

- Wszelkie działania bieżące zapewniające bezpieczeństwo użytkowania instalacji, usuwanie skutków awarii, przeprowadzanie kontroli doraźnych i okresowych z raportem działań doraźnych (raz na rok z raportem wg uzgodnionego wzoru) w tym ocenę stanu technicznego. Wszelkie prace muszą być wykonane przez osoby uprawnione.

- Każdorazowe sprawdzanie nieprawidłowości działania urządzeń gazowych zgłoszonych do Administracji.

- Natychmiastowe zabezpieczenie stwierdzonych zagrożeń gazowych

- Bezzwłoczne zgłaszanie Administracji wszelkich nieprawidłowości działania instalacji

- Okresowe sprawdzanie stanu technicznego i szczelności instalacji

- Uszczelnianie połączeń gwintowych i zaworów

- Przegląd instalacji gazowej każdego konserwowanego budynku od wlotu gazu do odbiorników włącznie- raz na 1 rok i sporządzanie „Protokołu oceny stanu technicznego” całej instalacji.

- Umocowanie obruszonych skrzynek gazowych.

- wymiana aparatów, kuchni i piecyków gazowych (junkersów),bez kosztu materiałów.

VI.  Zakres  obsługi i nadzoru nad zautomatyzowanymi  (bezobsługowymi) źródłami ciepła - kotłowni gazowych.

Wszelkie działania bieżące zapewniające bezpieczeństwo użytkowania instalacji, usuwanie skutków awarii, przeprowadzanie kontroli doraźnych i okresowych (na dzień 30 kwietnia i 31 grudnia z raportem wg uzgodnionego wzoru) w tym ocenę stanu technicznego. Wszelkie prace muszą być wykonane przez osoby uprawnione. Należy każdorazowo dokonać zapisu w książce Raport pracy kotłowni.

Podczas kontroli prawidłowości działania i funkcjonalności eksploatacyjnej urządzeń instalacji cieplnych  i  gazowych należy sprawdzić:

- szczelność instalacji cieplnych w obrębie kotłowni, wymiennikowni, po stronie wody grzewczej i instalacyjnej (szczelność połączeń wymienników, armatury, pomp itp.),

- szczelność instalacji gazowych oraz prawidłowości działania wentylacji kotłowni (wlot i wylot powietrza),

- szczelność armatury odcinającej, regulującej i zabezpieczającej (zawory bezpieczeństwa, samoczynne odpowietrzniki instalacji wodnej),

- stopień wypełnienia przeponowych naczyń wzbiorczych oraz wielkości wymaganych ciśnień czynnika instalacji wewnętrznych.. W przypadku konieczności (niedostatecznego funkcjonowania automatyki) dokonanie ręcznego   uzupełnienia i odpowietrzenia odpowiednich zładów,

- prawidłowości działania automatyki sterującej, zabezpieczającej i regulującej parametrami wody na c.o  i c. c. w.

W przypadku stwierdzenia wyraźnych znaczących odstępstw dokonać korekty nastaw automatyki;

- działania  termostatów (regulujących) kotła i termostatów,

- prawidłowości pracy palnika gazowego kotła  (I  i  II  stopień),

- prawidłowości działania pomp obiegowych (c. o. i c. c. w) z układem samoczynnego przełączenia czasowego ich pracy i ponownego włączenia w przypadku  chwilowego  zaniku dopływu energii elektrycznej,

- prawidłowości działania zaworów bezpieczeństwa (przedmuchanie) i szczelność zamknięcia,

- prawidłowości działania zainstalowanej aparatury rozliczeniowej – gazomierzy, wodomierzy, liczników ciepła,

- podczas pracy kotłowni kontrola  winna być przeprowadzona, przynajmniej raz w miesiącu przez osobę uprawnioną i przeszkoloną wg obowiązujących wymogów.

- Czyszczenie filtrów i odmulaczy co najmniej raz na sezon.

- Sprawdzenie stopnia wypełnienia przeponowych naczyń wzbiorczych oraz wielkości wymaganych ciśnień czynnika instalacji wewnętrznej. W przypadku konieczności dokonać ręcznego uzupełnienia i odpowietrzenia odpowiednich zładów

- W pomieszczeniu wyposażonym w system detekcji gazu należy przeprowadzić kontrolę poprawności działania co najmniej 2 razy w roku (zalecana co 3 miesiące , obowiązkowa co 12 m-cy na podstawie wytycznych eksploatacyjnych).

- Sprawdzenie anody magnesowej zgodnie z zaleceniami producenta zbiornika c.w.u. wymiana anody co 1,5 roku lub zgodnie z zaleceniami producenta.

W pomieszczeniach węzła cieplnego czy kotłowni winna być wyłożona książka „Raport pracy węzła (kotłowni)” w której należy prowadzić zapisy m.in.;

- dane personalne osoby dokonującej przegląd i kontrolę,

- dane i godz. przeglądu,

- stwierdzone nieprawidłowości w pracy urządzeń i układów, sposób ich usunięcia ewentualne zgłoszenia i tok dalszego postępowania (serwis, naprawa, wymiana  itp.),

-   stan liczników:  wodomierzy,  gazomierzy,  ciepłomierzy oraz  parametry ruchowe  czynników grzewczych: wody sieciowej, instalacyjnej,   c.w.u.

- temperatury  zewnętrznej.

Materiały te posłużą  między innymi do oceny i analizy pracy urządzeń gazowych w okresie gwarancyjnym.

Ponadto:

Należy dokonać oceny stanu technicznego, określić stopień zużycia oraz określić szczegółowy zakres niezbędnych robót remontowych w terminie 45 dni od daty podpisania umowy dla wszystkich urządzeń i instalacji wodnych, cieplnych, kanalizacyjnych w mieszkaniach i budynkach komunalnych, począwszy od węzłów cieplnych i kotłowni gazowych. Podać daty legalizacji urządzeń pomiarowych wraz z numerami, w tym wodomierzy centralnych.

Konserwator ma obowiązek udostępnienia numerów i adresów kontaktowych umożliwiających zgłoszenie awarii mediów. Informacja winna być dostępna publicznie tak na klatkach schodowych budynków jak i na stronie internetowej UMiG Piaseczno.

Przyjęcie zgłoszenia lub powzięcie informacji o zdarzeniach losowych wymaga natychmiastowej reakcji i oglądu sytuacji nie dłużej jednak niż w ciągu 4 godzin. W sytuacjach awaryjnych w zależności od potrzeb winny być powiadomione odpowiednie służby miejskie np. PWiK, Straż Miejska, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja, Sztab Zarządzania Kryzysowego.

# ZAKRES  KONSERWACJI  WĘZŁOW CIEPLNYCH

Wszelkie działania bieżące zapewniające bezpieczeństwo użytkowania instalacji, usuwanie skutków awarii, przeprowadzanie kontroli doraźnych i okresowych (na dzień 31 sierpnia i 31 grudnia z raportem wg uzgodnionego wzoru) w tym ocena stanu technicznego z zapisami w książce Raport pracy węzła. Wszelkie prace muszą być wykonane przez osoby przeszkolone. W ostatnim dniu roboczym miesiąca podanie odczytu z licznika ciepła i wodomierzy do adm.

- Usuwanie nieszczelności na zaworach, złączach oraz przy kolektorach i wymiennikach, pompach.

- Sprawdzanie działania termoregulatorów.

- Drobne naprawy pomp cyrkulacyjnych i obiegowych np. uszczelnianie dławicy, sprawdzenie prawidłowości ich działania.

- Wymiana lub uzupełnienie osprzętu oraz pokręteł przy zaworach.

- Doraźne zabezpieczenie rur w związku z awarią (przeciekami).

- Wymiana odcinka rury z odgałęzieniami do długości  6 mb.

- Wymiana rozłączonych łączników instalacji.

- Odmrażanie instalacji.

- Uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania w/w  robót konserwacyjnych oraz drobne naprawy izolacji uszkodzonej z innych przyczyn do długości 6 mb.

- Czyszczenie filtrów i odmulaczy co najmniej raz na sezon.

- Sprawdzenie stopnia wypełnienia przeponowych naczyń wzbiorczych oraz wielkości wymaganych ciśnień czynnika instalacji wewnętrznej. W przypadku konieczności dokonać ręcznego uzupełnienia i odpowietrzenia odpowiednich zładów.

- Sprawdzenie szczelności instalacji cieplnych w obrębie węzła cieplnego po stronie wody sieciowej i instalacyjnej.

- Sprawdzenie prawidłowości automatyki sterującej i regulującej parametry wody na c.o i c.w . W przypadku stwierdzenia  znaczących odstępstw należy dokonać korekty nastaw automatyki.

# VIII. Z A K R E S  K O N S E R W A C J I  B U D O W L A N E J

B R A N ŻA   Ś L U S A R S K A  - dot. pomieszczeń wspólnych, bez lokali mieszkalnych.

- Wymiana bądź naprawa drzwiczek do wnęk licznikowych.

- Wymiana lub naprawa zamków, zawiasów drzwiowych do drzwi wejściowych w budynkach, pomieszczeniach ogólnych, wiatach śmietnikowych oraz w lokalach niezamieszkałych.

- Wymiana lub regulacja samozamykaczy, wymiana sprężyn, smarowanie, oliwienie, wymiana oleju lub hydrolu.

- Regulacja okien drzwi metalowych, smarowanie zawiasów i zamków, dorabianie kluczy do pomieszczeń wspólnych.

- Naprawa balustrad, ogrodzeń, bram i furtek.

- Drobne naprawy sprzętu zabawowego itp. na terenie

- Naprawa ławek i przykręcanie listew.

- Wycinanie zniszczonych elementów np. starych ławek, prętów z muru itp.

- Drobne naprawy kratek metalowych podokiennych wymiana wycieraczek.

- Drobne naprawy lub wymiana włazów dachowych.

- Wymiana drzwiczek wycierowych oraz zamontowanie, jeżeli ich nie ma.

# BRANŻA   DEKARSKO  -  BLACHARSKA

- Czyszczenie rur spustowych, koszy ściekowych w szczególności jesienią i wiosną oraz wg zgłoszenia przez Wydział PM.

- Czyszczenie rynien, koryt, wpustów ściekowych w szczególności jesienią i wiosną oraz wg zgłoszenia przez wydział PM.

- Usuwanie zanieczyszczeń w studniach okien piwnicznych.

- Usuwanie śniegu z dachu, zrywanie sopli.

- Zabezpieczanie dachu przed przeciekaniem, krycie papą o pow. do 20m² w jednym miejscu.

- Naprawa uszkodzonych lub zerwanych instalacji odgromowych.

- Naprawa zerwanych elementów dachowych, pokrycia, rynny, rury itp.

- Częściowe wymiany obróbek blacharskich balkonów.

- Krycie dachu papą o pow. do 20 m².

- Wymiana rynien  i rur spustowych dachowych do 6 mb (każda z nich).

- Wymiana pasów podrynnowych do 6 mb.

- Wymiana pokrycia z dachówki o pow. do 1m² w jednym miejscu.

- Przegląd oraz naprawa pokrycia z blachy.

- Naprawa świetlików dachowych.

# B R A N Ż A     M U R A R S K O  -  M A L A R S K A

- Uzupełnienie tynków, posadzek w pomieszczeniach ogólnodostępnych

- Wymiana uszkodzonych płytek w pomieszczeniach ogólnodostępnych o pow. do 0,25 m² (PCV, terakota, glazura).

- Naprawa stopni schodowych betonowych, lastrykowych, naprawa chodnika.

- Naprawa uszkodzonych tynków z pomalowaniem miejsca naprawionego w pomieszczeniach ogólnego użytku.

- Wykonanie robót poinstalacyjnych po robotach konserwacyjnych wszystkich branż.

- Naprawa z wykonaniem spadków szlicht na balkonach.

- Uszczelnienie styków szlichty balkonowej z murem.

- Montaż i uszczelnienie styków ościeżnic z murem z podmalowaniem.

- Montaż gotowych elementów do pomieszczeń ogólnego użytku, haki, zawiasy, stolarka drzwiowa (futryny).

- Wyrównanie spadków w altankach śmietnikowych wraz z podjazdem i konserwacja wiat.

- Naprawa murków piaskownic, murków wolnostojących.

- Przemurowanie kominów wraz z czapką kominową (3 warstwy), odgruzowanie przewodów kominowych. Dbanie o stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem.

- Umocowanie obruszonych skrzynek na listy (w tym naprawa, ewentualna wymiana całej skrzynki lub zamka).

- Malowanie sufitów w lokalach w przypadku zalania z dachu (nieskuteczna konserwacja pokrycia).

- Naprawa ubikacji.

- Udrażnianie przewodów kominowych.

- Podmurowanie ścian komory szamba od 2-3 warstw cegłą.

- Odbicie odparzonych tynków elewacji budynku.

- Skuteczne zabezpieczania pustostanów i budynków wyłączonych z użytkowania przed dostępem osób postronnych.

- Zabezpieczanie budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych/socjalnych po pożarze lub innych zdarzeń losowych.

- Drobne naprawy.

# B R A N Ż A  S Z K L A R S K A

- Wymiana uszkodzonych szyb w stolarce i ślusarce okiennej oraz drzwiowej, świetlikach dachowych: na klatkach schodowych, piwnicach, pralniach, suszarniach, strychach i pomieszczeniach ogólnego użytku.

- Uzupełnienie uszczelek gumowych w stolarce okiennej w pomieszczeniach wspólnych.

# BRANŻA   STOLARSKA  - dot.  pomieszczeń ogólnego użytku

# O K N A

- Flekowanie uszkodzonej futryny lub ramiaka okiennego.

- Uzupełnienie brakujących listew przyościeżnicowych i przymykowych lub wymiana.

- Wymiana zawiasów, flekowanie sklejanie pękniętego ramiaka..

- Dorabianie szczeblin, kitlistew, okapników oraz innych umocnień.

- Wymiana śrub i wiatrochronów w oknach.

- Regulacja skrzydeł okiennych, wymiana klamek, listew przyzamykowych, jarzemek.

- Naprawa drewnianych schodów, balustrad, podestów i stopni.

## D R Z W I

- Dorabianie listew przymykowych do drzwi dwuskrzydłowych, odkręcanie zasuw czołowych, przekazanie do naprawy i ponowne osadzenie wraz z zaryglowaniem i regulacją.

- Wymiana lub dorobienie progów.

- Naprawa drzwi do pomieszczeń ogólnych: flekowanie, dopasowanie wraz z regulacją i ewentualnym podcięciem skrzydła.

## I N N E

- Wymiana pokrywy szamba lub jej naprawa.

- Naprawa płyt balkonowych oraz balustrad drewnianych.

- Naprawa podestów drewnianych i betonowych wew. ubikacji i w częściach wspólnych w budynkach.

- Konserwacja pojemników na odpady stałe (naprawa, wymiana kółek, klap itp.).

# IX. ZAKRES KONSERWACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Do obowiązków konserwatora należy wykonywanie okresowych przeglądów i prowadzenie prac konserwatorsko-profilaktycznych, niezbędnych do utrzymania instalacji i urządzeń w należytym stanie technicznym, zgodnie z ich przeznaczeniem.  Wszystkie prace muszą być wykonywane przez osoby do tego uprawnione.

Zakresem są objęte  instalacje odbiorcze i urządzenia ogólnego przeznaczenia  w obiektach będących przedmiotem umowy:

A. instalacje odbiorcze w lokalach  zgodnie z punktem I

B. oświetlenie administracyjne, oświetlenie klatek schodowych, piwnic i strychów,

C. instalacja dzwonkowa i domofonowa,

D. instalacja ogólnodostępnych gniazd wtyczkowych,

E. instalacje w konserwowanych węzłach cieplnych,

F. dźwignice dla niepełnosprawnych,

G. anteny zbiorcze (łącznie z gniazdami antenowymi, wzmacniaczami, rozgałęźnikami,

przewodami i konstrukcjami wsporczymi),

H. wlz mieszkaniowe i administracyjne począwszy od złącza PGE

I. tablice rozdzielcze, bezpiecznikowe i licznikowe,

J. instalacja ochrony odgromowej (zwody, przewody odprowadzające, przewody uziomowe).

W szczególności zakres obejmuje wymianę bądź uzupełnienie: źródeł światła, kloszy, opraw, automatów schodowych, sterowników, transformatorów dzwonkowych, łączników, gniazd wtyczkowych i bezpiecznikowych, zabezpieczeń nadmiarowoprądowych i różnicowoprądowych, puszek rozgałęźnych, odcinków przewodów o dł. do 10mb oraz innych, nie wymienionych drobnych elementów instalacji, osprzętu, konstrukcji wsporczych, mocujących i osłonowych.

Ponadto:

1.   realizacja bieżących prac remontowych zgłaszanych przez pracowników Administracji,

właściwego inspektora ds technicznych lub najemców;

2.   w przypadku wystąpienia awarii oraz innych zdarzeń losowych (po zgłoszeniu przez pracownika działu technicznego, najemcę  lub odpowiednią służbę ratowniczą) odcięcie, w razie konieczności, dopływu energii do instalacji  oraz bezzwłoczne (czas reakcji do 4. godzin) przystąpienie do usunięcia i należytego zabezpieczenia jej skutków

3.   podejmowanie wszelkich działań zapewniających bezpieczeństwo użytkowania instalacji;

4.  odczyty wskazań liczników/podliczników energii elektrycznej w miejscach i terminach

uzgodnionych z Zamawiającym;

5.  powiadamianie Straży Miejskiej  o nielegalnym dokonaniu podłączeń  prowadzących do

kradzieży  energii elektrycznej oraz innych  nielegalnie wykonanych przeróbek.

6.  w terminie do 45 dni od daty obowiązywania umowy wykonanie oceny stanu

technicznego  pod względem niezawodności i bezpieczeństwa użytkowania;

7.  przeprowadzanie kontroli doraźnych i okresowych obejmujących:

A. oględziny instalacji ochrony przed dotykiem bezpośrednim i dotykiem pośrednim

(sprawdzenie kompletność i stan obudów, pokryw, drzwiczek, mocowań; sprawdzenie

i uzupełnienie opisów, schematów, tablic ostrzegawczych, oznaczeń i innych informacji

umożliwiających identyfikację; oględziny stanu izolacji widocznych części czynnych);

B. dobór rodzajów i nastaw urządzeń zabezpieczających;

C. stan połączeń zacisków przewodów;

D. pomiary rezystancji izolacji oraz impedancji pętli zwarcia;

E. badanie ciągłości przewodów ochronnych;

F. próby działania urządzeń różnicowoprądowych;

G. sprawdzenie funkcjonalnego działania urządzeń.

8.  określenie szczegółowego zakresu planowanych na kolejny miesiąc prac konserwacyjnych;

9.  przekazywanie w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca właściwemu inspektorowi ds.

technicznych protokołów z realizacji planów konserwacyjnych i przeprowadzonych kontroli.

10. Współpraca z Zamawiającym w zakresie wypełniania i podpisywania oświadczeń Wykonawcy na drukach PGE Dystrybucja S.A Rejon Energetyczny Jeziorna, dotyczących wykonanych i istniejących instalacji elektrycznych a także układów pomiarowych, zgodnie z normami, przepisami oraz warunkami przyłączenia.

X KONSERWACJA  DŹWIGNICY  DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH – nie rzadziej niż raz na kwartał.

- Sprawdzenie  sterowania dźwignicy (wyłączniki krańcowe, blokady).

- Sprawdzenie ochrony od porażeń.

- Konserwacja napędu dźwignicy.

- Wymiana boczków do ramion dźwignicy.

- Prowadzenie przeglądów okresowych zgodnie z instrukcją wytwórcy.

# Załącznik Nr 3

do umowy z dn. ………….

ROBOCZE ZLECENIE CODZIENNE NR .....................................

DLA WYKONAWCY NA ROBOTY ...............................................

Z DNIA ..........................................................................................

| Lp. | Numer zgłoszenia | Adres zgłoszenia | Zgłoszony opis robót | Termin wykonania zgłoszenia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |

WYPEŁNIA    WYKONAWCA:

|  | Opis wykonanych robót | Materiał użyty do konserwacji | Data wykonania zgłoszenia | Potwierdzenie wykonania robót /lokator, dozorca, administrator lub inspektor/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ad.1 |  |  |  |  |
| Ad.2 |  |  |  |  |
| Ad.3 |  |  |  |  |
| Ad.4 |  |  |  |  |
| Ad.5 |  |  |  |  |
| Ad.6 |  |  |  |  |

# Załącznik Nr 4

do umowy z dn. …………….

P R O T O K Ó Ł

Odbioru  Robót  Konserwacyjnych

W dniu................................dokonano odbioru robót konserwacyjnych zasobów komunalnych  podległych Wydziałowi Polityki Mieszkaniowej UMiG  w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5

Prace konserwacyjne wykonywane były na terenie  Gminy Piaseczno przez firmę ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

w ramach umowy konserwacyjnej nr..........................................................................................

Komisja w składzie :

- Urząd Miasta i Gminy  - inspektor  ............................................................................................

- Urząd  Miasta i Gminy -  inspektor ............................................................................................

- Wykonawca  -.......................................................................................................................

Stwierdziła co następuje :

w/w firma  w dniach od .................................wykonała czynności konserwacyjne zasobów komunalnych zgodnie z umową w powierzonym zakresie.

Prace związane z utrzymaniem we właściwym stanie technicznym terenu i budynki wraz z przynależnymi instalacjami i urządzeniami wykonane zostały prawidłowo.

Wszystkie wykazane do realizacji w  w/w miesiącu zlecenia robocze w ilości od nr ................... do nr .....................  sztuk .............. zostały zwrócone do Wydziału  z potwierdzeniem ich  wykonania.

Stwierdza się prawidłowość i terminowość wykonania robót konserwacyjnych.

Dodatkowe uwagi komisji :

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Po  odczytaniu  podpisali:

- .......................................................................

- .......................................................................

3. …………………………………………………….